2. Obliczenia techniczne

- Bilans mocy

| Lp. | Nazwa grupy odbiorów | Moc zainstalowana | Wskaźniki grupy | Moc obliczeniowa | Moc zakł. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | ogółem [kW] | rezerwa [kW] | praca [kW] | kz | cos ( | tg ( | czynna [kW] | bierna [kVAr] | [kW] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Urządzenia technologiczne (AKPiA) | 40,0 | - | 10,0 | 0,84 | 0,88 | 0,54 | 33,60 | 18,14 | 33,6 |  |
| 2. | Wentylatory | 0,90 | - | 0,90 | 0,80 | 0,85 | 0,62 | 0,72 | 0,45 | 0,72 |  |
| 3. | Oświetlenie | 2,14 | - | 2,14 | 1,0 | 0,95 | 0,33 | 2,14 | 0,71 | 2,1 |  |
| 4. | Ogrzewanie | 16,6 | - | 16,6 | 0,97 | 0,98 | 0,20 | 16,1 | 3,22 | 5,5 |  |
|  | Razem | 59,6 | - | 59,6 | 0,88 | 0,92 | 0,43 | 52,6 | 22,5 | 41,9 | Io=83A |
|  | Moc zakłóceniowa (agregat) Pi=48,8kW Po=41,9kW Io=66,4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |