OPERAT WODNOPRAWNY

na odprowadzanie ścieków

do Cieku od Grabowa w km 2+840 
z komunalnej oczyszczalni ścieków 
w m. Boguszków, gm. Magnuszew

Autor opracowania:

inż. Alina RYNKIEWICZ

#### WARSZAWA, maj 2011 rok

__________________________________________________________

#### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

### 1. WPROWADZENIE ……………………………………………………………………     5

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania ...........................................................................     5

1.2. Podstawa prawna opracowania ..................................................................................      6

1.3. Materiały wyjściowe ....................................................................................................      7

1.4. Stan prawny oczyszczalni ścieków ……………………………………………………….      7

### 2. CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO  .....................................     8

2.1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego 
       siedziby i adresu ........................................................................................................     8

2.2. Wyszczególnienie ......................................................................................................     8

2.2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód  .........................................................     8

2.2.2. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych …………………….……     9

2.2.3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego
          korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem 
          siedzib i adresów ich właścicieli ................................................................................   10

2.2.4. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich ...   10

2.3. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym .............................   11

2.3.1. Dane hydrologiczne ..................................................................................................   11

2.3.2. Przepływy miarodajne ..............................................................................................    12

2.3.3. Jakość wód Cieku od Grabowa w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków .    12

2.4. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego ……….    13

2.5. Określenie wpływu gospodarki ściekowej zakładu na wody powierzchniowe

oraz podziemne .........................................................................................................    14

2.6. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu,
       zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń
       pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych
       w tych sytuacjach ………………………………………………………………………….   15

2.7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód
       lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych ..............................................   16

2.8. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
       wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu
       widzenia wymagań ochrony środowiska ……………………………………………….  18

2.9. Określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji
       zanieczyszczeń w ściekach oraz przewidywanego sposobu i efektu ich
       oczyszczania ................................................................................................................ 20

2.9.1. Bilans ilości ścieków ……………………………………………………………………….  20

2.9.2. Sposób oczyszczania ścieków …………………………………………………….. ……  21

2.9.3. Technologia unieszkodliwiania odpadów ściekowych ………………………………...   22

2.10. Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było
         wymagane ..................................................................................................................  22

2.11. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania, oraz

odprowadzania ścieków ...........................................................................................  22

2.12. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz

odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych

powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków ..............................................................  26

2.13. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych .........................  26

3. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIELENIA

POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ................................................................ 27

3.1. Podsumowanie ............................................................................................................ 27

3.2. Warunki udzielenia pozwolenia wodnoprawnego .................................................... 29

4. OPIS PROWADZONIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPORZĄDZONY 
    W JĘZYKU NIETECHNICZNYM …………………………………………………….  30

4. ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI OPISOWEJ OPERATU

4.1.	Pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie –
            Oddział w Radomiu – Inspektorat w Kozienicach z dnia 01.02.2010 r., znak:
            IRK.4105u-1/3/2010 dot. warunków zrzutu oczyszczonych ścieków do Cieku od
            Grabowa,

4.2.  Decyzja Nr 4/2009 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 30.08.2010 r., znak:: 
            BT-7624/4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
            przedsięwzięcia,

4.3.  Decyzja Nr 85/10 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 08.10.2010 r., znak: 
            BT-7332/85/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

5. CZĘŚĆ GRAFICZNA OPERATU – RYSUNKI

5.1.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie – orientacja

5.2.	Wypis i wyrys z rejestru gruntów

5.3.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie - lokalizacja

5.4.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie – rozmieszczenie sieci i obiektów
 technologicznych

5.5.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie - schemat technologiczny

5.6.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie – pompownia ścieków surowych,

5.7.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie– budynek technologiczny i reaktor biologiczny

- rzut na poziomie 0,00,

- rzut na poziomie -0,45,

- przekrój A-A,

- przekrój B-B,

5.8.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie – zbiornik ścieków dowożonych,

5.9. 	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie – taca dla samochodów asenizacyjnych,

5.10.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie – zbiornik osadów dowożonych,

5.11.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie – stacja odwadniania osadów,

5.12.	Oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie– wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika,

5.13.	Przekrój odbiornika w miejscu wylotu ścieków oczyszczonych

5.14.	Obszary i obiekty chronione

1. WPROWADZENIE

1.1.  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokument pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków do Cieku od Grabowa w km 2+840 z komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Boguszków, gm. Magnuszew”, stanowiący załącznik do wniosku 
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód powierzchniowych – Cieku od Grabowa ścieków oczyszczonych z komunalnej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Boguszków.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, operat wodnoprawny jest podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód określone art. 122 ust. 1 pkt 1)  powyższej ustawy.

Zakres operatu dostosowany do przepisów art. 132 ustawy Prawo wodne, obejmuje poniżej zestawiony zakres informacji::

- Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

- Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

- Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

- Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli

- Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

- Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, w tym:

  - Przekrój poprzeczny rzeki Wisły w linii wprowadzania ścieków

  - Przepływy miarodajne

  - Jakość wód rzeki Wisły w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków

- Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

- Określenie wpływu gospodarki ściekowej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne

- Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach

- Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

- Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska Określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach oraz przewidywanego sposobu  i efektu ich oczyszczania

- Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane

- Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania, oraz odprowadzania ścieków

- Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków

- Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

- Propozycję zapisów do pozwolenia wodnoprawnego,

Opracowanie stanowi syntezę materiałów i dokumentów w zakresie gospodarki ściekowej (wymienionych w rozdz. 1.3), umożliwiające przeprowadzenie dochodzenia wodnoprawnego i wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.

1.2.  Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowią:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 ze zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz.1237),

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami),

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 27, poz. 169),

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.964),

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz.1988)

1.3.	Materiały wyjściowe

- Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Boguszków, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, woj. mazowieckie – marzec 2010 r,

- Projekt - technologia i instalacje – Oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Boguszków,  gm. Magnuszew,

- Pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Radomiu – Inspektorat w Kozienicach z dnia 01.02.2010 r., znak: IRK.4105u-1/3/2010 dot. warunków zrzutu oczyszczonych ścieków do Cieku od Grabowa,

- Decyzja Nr 4/2009 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 30.08.2010 r., znak:: 
BT-7624/4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- Decyzja Nr 85/10 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 08.10.2010 r., znak: BT-7332/85/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Wizja Lokalna

1.4.	Stan prawny oczyszczalni ścieków

Dla projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Boguszków w gm. Magnuszew, wydane zostały:

- Decyzja Nr 4/2009 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 30.08.2010 r., znak:: BT-7624/4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- Decyzja Nr 85/10 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 08.10.2010 r., znak: BT-7332/85/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie opracowanego „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Boguszków, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, woj. Mazowieckie – marzec 2010 r.

Dla ścieków oczyszczonych na przedmiotowej oczyszczalni wskazany został odbiornik i warunki wprowadzania w piśmie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Radomiu – Inspektorat w Kozienicach z dnia 01.02.2010r., znak: IRK.4105u-1/3/2010, którym jest  Ciek od Grabowa.

Dla oczyszczalni opracowany został  i złożony projekt, na podstawie, którego wydane zostanie pozwolenie na budowę.

2. CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO

2.1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia,
        jego siedziby i adresu

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych 
z projektowanej Oczyszczalni Ścieków w Boguszkowie  do wód powierzchniowych – Cieku od Grabowa, ubiega się:

Urząd Gminy Maguszew,

z siedzibą ul. Saperów 24;	26-910 Magnuszew

który jest inwestorem, właścicielem i użytkownikiem przyszłej oczyszczalni ścieków 
w Boguszkowie.

2.2.   Wyszczególnienie

2.2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Docelowym celem korzystania z wód jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Magnuszew (w miejscowościach: Boguszków, Rozniszew, Anielin, Zagroby), poprzez oczyszczanie ścieków komunalnych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni z przeróbką osadów, do jakości wymaganej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) i ich odprowadzanie do  Cieku od Grabowa w km 2 + 840, dopływu rzeki Pilicy,

w ilości:

Qśrd = 200 m3/d	odpowiadającej ok. 1667 RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Qmaxd = 260 m3/d;

Qśrh = 8,3 m3/h;	Qmaxh = 23,4 m3/h

o jakości:

(wyrażonej dopuszczalnymi wartościami zanieczyszczeń lub minimalnym procentem redukcji zanieczyszczeń)

- BZT5		 	≤  40 g/m3

- ChZT			≤ 150 g/m3

- Zawiesina ogólna		≤ 50 g/m3

zgodnie z przepisami:

- art. 31 ust. 4 pkt. 4 oraz art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami), które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych.,

załącznika nr 1 „Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalnych procentów redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

2.2.2. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do Cieku od Grabowa dopływu Pilicy mierzona będzie przepływomierzem elektromagnetycznym ścieków oczyszczonych Dn125 
z wyjściem do AKPiA, umiejscowionym w budynku technologicznym.

Pomiar ilości jak również jakości ścieków dowożonych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi, dokonywany będzie w automatycznej stacji ścieków dowożonych, gdzie ścieki dowożone będą przepływać przez układ pomiarowy (przepływ, odczyn, przewodność)
i po stwierdzeniu parametrów zgodnych z dopuszczalnymi, układ pomiarowy dopuści do rozładunku pełnej ilości ścieków dowiezionych. Stacja będzie też prowadzić rejestr dostarczanych ścieków z identyfikacją dostawcy (tylko autoryzowani dostawcy będą mogli uruchomić stację).

2.2.3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu
              oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych
              do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów 
              ich właścicieli

Planowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została na działce o nr ewid. 334/1 
o powierzchni ok. 3600 m2 (wyodrębnionej z działki nr ewid. 334 o powierzchni 9865 m2 (sekcja 124.212.123) położonej we wsi Boguszków, gmina Magnuszew (zał. 5.2, 5.3.) Działka stanowi własność gminy.

Pod lokalizację obiektów i urządzeń oczyszczalni przewidziano teren ogrodzony 
o powierzchni 2784  m2. Pozostałe 900 m2 stanowi teren przyległy do odbiornika ścieków oczyszczonych - Cieku od Grabowa, przez który poprowadzony zostanie kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone do tego odbiornika. Wylot ścieków  oczyszczonych do Cieku od Grabowa będzie na działce nr ewid. 455 (w km 2+840).

Bezpośrednie otoczenie terenu oczyszczalni stanowią grunty rolne – łąki i pola uprawne. Dojazd do terenu oczyszczalni zaprojektowano drogą szer. 3,5 m – jako wyodrębniony pas z działki 334. Projektowana droga odchodzi od drogi 339 łączącej wieś Boguszków z drogą 736 Magnuszew - Warka (zał. 5.3.)

Aktualnie działka wykorzystywana jest rolniczo na gruntach VI klasy bonitacyjnej. Działka pozbawiona jest zadrzewień i zakrzewień. Najbliższe zabudowania znajdują się 
w odległości ok. 320 m na wschód od granicy działki inwestycyjnej.

Działka lokalizacyjna oczyszczalni znajduje się:

- na obszarze Natura 2000 „Dolina Pilicy” (kod obszaru PLB140003), obejmującego 30.833,0 ha, w tym na terenie gminy Magnuszew  - 2.585,4 ha. (zał. 5.14.)

- w pobliżu obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”(kod obszaru PLB140004), obejmującego obszar 28.061,3 ha, w tym na terenie gminy Magnuszew -1.879,7 ha  (zał. 5.14.)

2.2.4. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do
          osób trzecich

Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich powinny być stosowne do okoliczności i potrzeb wynikających zwłaszcza ze względu na ochronę interesów ludności, gospodarki narodowej lub środowiska.

Obowiązkiem przyszłego właściciela oczyszczalni, jest zapobieganie wprowadzaniu do kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni, substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ubiegający się o wydanie pozwolenia zobowiązany jest do:

- realizacji obowiązków wobec osób narażonych na szkody,

- realizacji przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko,

- zabezpieczania i konserwacji brzegów Cieku od Grabowa w górę i dół od wylotu ścieków.

2.3.   Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

2.3.1. Dane hydrologiczne

Pod względem hydrograficznym gmina Magnuszew, w ramach której znajduje się miejscowość Boguszków, należy do zlewni Wisły i Pilicy, a niewielki fragment na południu do zlewni Radomki. Ponadto teren gminy odwadniają liczne strumienie i rowy wchodzące do w/w rzek. Największy z nich jest powstały po II wojnie światowej Kanał Trzebnicki poprowadzony śladem dawnego średniowiecznego koryta Wisły wpadający do Pilicy w okolicach Rozniszewa.

Ciek od Grabowa, który będzie odbiornikiem ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Boguszowie, jest drugim dopływem Pilicy wpływającym do niej w okolicach Rozniszewa poprzez jej starorzecze.

Znacząca część gminy znajduje się w tarasie zalewowym Wisły i narażona jest na zalanie w przypadku wystąpienia wody stuletniej (1%) i przerwania wałów ochronnych biegnących wzdłuż rzeki.

Na terenie gminy Magnuszew brak jest większych zbiorników zaporowych, istnieją natomiast liczne stawy i niewielkie oczka wodne pochodzenia naturalnego i sztucznego. Zbiorniki wód powierzchniowych związane są głównie z dolinami rzecznymi, w których zostały utworzone sztucznie.

W zlewni rzeki Pilicy do której należy Ciek od Grabowa  funkcjonują zbiorniki wodne w miejscowościach:

- Rozniszew (pow. 3000 m²),

- Zagroby (pow. 2000 m²),

- Mniszew (pow. 20000 m²),

- Boguszków (pow. 10000 m²).

Wszystkie ww. zbiorniki wodne są pochodzenia naturalnego - wymagają odmulenia 
i oczyszczenia.

2.3.2. Przepływy miarodajne

W miejscu wylotu ścieków (w km 2+840 - na działce nr ewid. 455) powierzchnia zlewni Cieku od Grabowa (dopływu rz. Pilicy)  wynosi 39,20 km2, a charakterystyczne przepływy kształtują się następująco:.

Tabela 1. Wartości przepływów charakterystycznych

| Ciek od Grabowa (w km 2+840) |
| --- |
| Oznaczenie przepływu | Przepływy |
|  | [ m3/s ] | [ m3/d ] |
| Q0 | przepływ nienaruszalny (minimalny) NNQ | 0,030 | 2 592 |
| Q1 | średnia niska woda SNQ | 0,060 | 5 184 |
| Q2 | średnia woda SSQ | 0,105 | 9 072 |
| Q3l | przepływ regulacyjny letni | 3,254 | 281 145 |
| Q3z | przepływ regulacyjny zimowy | 5,018 | 433 555 |
| Q4 | wielka woda (przepływ maksymalny) WWQ | 12,544 | 1 083 801 |
| Qm | Qm – przepływ miarodajny | 0,199 | 17 194 |

Odprowadzane do odbiornika ścieki oczyszczone stanowić będą około:

7,7 %  - przepływu minimalnego		- rozcieńczenie   13-krotne,

3,8 %  - średniej niskiej wody		- rozcieńczenie   26-krotne,

2,2 %  - średniej wody			- rozcieńczenie   45-krotne,

1,0 %  - przepływu miarodajnego	- rozcieńczenie 100-krotne.

2.3.3. Jakość wód Cieku od Grabowa w miejscu zamierzonego
             wprowadzania ścieków

W ramach monitoringu wód brak jest badań wód Cieku od Grabowa. Wiadomo natomiast, że podstawowymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych w Gminie Magnuszew są:

- ścieki (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) komunalne z jednostek osadniczych,

- ścieki przemysłowe,

- wody opadowe z terenów zurbanizowanych,

- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych (głównie związków biogennych) 
i komunikacyjnych.

2.4. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu
        wodnego

Do określenia warunków  korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (do którego należy zlewnia Pilicy, w której występuje Ciek od Grabowa), zobowiązany jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie.

RZGW nie określił dotychczas warunków korzystania z wód regionu wodnego, 
ze względu na przedłużający się okres zatwierdzenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stanowiącego podstawę do opracowania warunków korzystania 
z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.

Zgodnie z „Wykazem zadań i działań dla procesu planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w Polsce 
w latach 2006–2010”, plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 22 grudnia 2009 roku, lecz zatwierdzone przez Radę Ministrów dopiero na początku roku 2011, natomiast  publikowane są sukcesywnie od maja 2011 r.

Obecnie toczą się prace nad opracowaniem warunków korzystania z wód regionów wodnych, które zawierać będą ustalenia wynikające z planów gospodarowania wodami 
(art. 115 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne).

Obecnie warunki korzystania z wód regionu wodnego wynikają pośrednio 
z przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.964),
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz.1988)

Tabela 2. Podstawowe warunki odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Boguszowie,
                 wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r

| L.p. | Parametry | Jednostki | Wartości stężeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BZT5 | mg O2/dm3 | 40 |
| 2. | ChZT | mg O2/dm3 | 150 |
| 3. | Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 50 |
| 4. | Odczyn | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| 5. | Temperatura | oC | 26 |
| 6. | Azot ogólny | mg N/dm3 | 30 |
| 7. | Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 5 |

2.5. Określenie wpływu gospodarki ściekowej zakładu na wody
         powierzchniowe oraz podziemne

Przepływ Cieku od Grabowa w przekroju wprowadzania ścieków oczyszczonych, określony jako średni z minimalnych, wynosi: 	SNQ = 0,060 m3/s 	- 5 184 m3/d.

Do odbiornika – Cieku od Grabowa – wprowadzanych będzie:

średnio		- 200 m3/d,

maksymalnie	- 260 m3/d

ścieków, które przy zakładanych stopniach oczyszczania na rozbudowanej 
i zmodernizowanej oczyszczalni na etapie rozruchu wnosić będą poniższy ładunek zanieczyszczeń, wyrażony charakterystycznymi wskaźnikami, określonymi w tabel 3.

Technologia oczyszczania ścieków, zastosowana w projektowanej oczyszczalni w Boguszkowie, bazująca na osadzie czynnym w systemie SBR ze wspomaganiem chemicznym usuwania fosforu, pozwala na uzyskanie wysokich efektów redukcji zanieczyszczeń i jakości ścieków oczyszczonych, zgodnych z wymaganiami dla tej wielkości oczyszczalni, określonymi w przepisach prawnych – w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r.:

- BZT5			- 40 g O2/m3,

- ChZT			- 150 g O2/m3,

- Zawiesina ogólna	- 50 g / m3

Tabela 3.  Stężenia i ładunki w ściekach surowych i oczyszczonych

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone | Efekt redukcji zaniecz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stężenie zaniecz. g / m3 | Ładunek zanieczyszczeń kg / d | Stężenie zaniecz. g / m3 | Ładunek zanieczyszczeń kg / d | % |
|  |  | przy Q = 200 m3/d | przy Q = 260 m3/d |  | przy Q = 200 m3/d | przy Q = 260 m3/d |  |
| BZT5 | 500 | 100 | 130 | 40,0 | 8,0 | 10,4 | 92,0 |
| ChZT | 1100 | 220 | 286 | 150 | 30,0 | 39,0 | 86,4 |
| Zawiesina og. | 488 | 97,6 | 126,9 | 50 | 10,0 | 13,0 | 89,9 |

Redukcja poszczególnych zanieczyszczeń średnio ok 90 %, które mogłyby trafiać do wód powierzchniowych bezpośrednio lub pośrednio, jest dostatecznym dowodem dla poprawy stanu czystości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Pilicy (ostatecznego odbiornika ścieków).

Nawet przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych w rejonie lokalizacji oczyszczalni szczelny system sieci kanałów i zbiorników kubaturowych, w trakcie normalnej eksploatacji nie będzie źródłem zanieczyszczenia wód.  Ponadto woda gruntowa pierwszego poziomu nie jest wykorzystywana  do zaopatrzenia w wodę okolicznej ludności.

2.6. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku
       rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub
       uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki 
       korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach

Okres rozruchu oczyszczalni uzależniony będzie od zakończenia budowy. Najkorzystniejszym  okresem rozpoczęcia rozruchu jest okres wiosenno-letni lub wczesno–jesienny ze względu na dodatnie temperatury pozwalające na wpracowanie osadu czynnego. Okres rozruchu oczyszczalni trwać będzie ok. 1 miesiąca.

Przy uruchamianiu nowej oczyszczalni, małe jest prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianego zatrzymania działalności oczyszczalni oraz wystąpienia awarii. Takim wypadkom ma przeciwdziałać zaprojektowany i funkcjonujący system  kontroli i sterowania pracą oczyszczalni. System automatyzacji posiada wielopoziomową strukturę, w której można wyodrębnić poziom obiektowy: sterowania i zarządzania. Poziom ten stanowią urządzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Na tym poziomie zbierane są informacje z obiektu i realizowany jest kontakt ze sterowanymi urządzeniami (pompy, przepustnice, dmuchawy).

Usytuowanie oczyszczalni eliminuje zagrożenie zalania w przypadku wezbrań wód.

2.7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
        ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
        o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania 
        zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do
        wykonania urządzeń wodnych

Natura 2000

Miejscowość Boguszków, gdzie zlokalizowano projektowaną oczyszczalnię ścieków znajduje się na obszarze o wybitnych walorach przyrodniczych, do których zaliczona jest „Dolina Dolnej Pilicy” i obszar „Międzywala Wisły”.

Sołectwo Boguszków znajduje się na obszarze Natura 2000 „Dolina Pilicy”(kod obszaru PLB140003), obejmującego 30.833,0 ha (w tym na terenie gminy Magnuszew - 2.585,4 ha), z formą ochrony przyrody - obszar chronionego krajobrazu „Dolina Pilicy 
i Drzewiczki” z cennymi obiektami przyrodniczymi, urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi i wodami.

Obszar jest uznawany za ostoje ptasią o randze krajowej. Stwierdzono tu występowanie 
32 gatunków ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jest to również miejsce występowania 11 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ostoja ma duże znaczenie dla ptaków środowisk podmokłych. Odnotowano tu lęgi aż 56 gatunków ptaków związanych z takimi terenami. Na terenie ostoi do lęgów przystępuje ok. 7-10% krajowej populacji sieweczki obrożnej, 5-10% populacji piskliwca, 
5% krwawodzioba, 2-4,5% dudka, ok. 2% rycyka i przynajmniej 1% krajowej populacji: bataliona, bączka, bąka, błotniaka stawowego, cyranki, czernicy, gąsiorka, lelka, nurogęsia, podróżniczka, rybitwy białoczelnej, rybitwy czarnej, sieweczki rzecznej, trzmielojada 
i zimorodka. W znacznych zagęszczeniach występują też bociany białe i czarne, krzyżówki, załuszniki, błotniaki łąkowe derkacze, jarzębaty kropiatki, lerki i świergotki polne. Ponadto 
w granicach obszaru odnotowano występowanie 2 gatunków ssaków (bóbr europejski 
i wydra) i 6 gatunków ryb znajdujących się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono też 575 gatunków roślin naczyniowych, z których 18 podlega ochronie prawnej.

Na terenie ostoi występuje 9 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:

- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,

- suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),

- ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,

- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

- torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),

- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,

Teren lokalizacji oczyszczalni znajduje się w pobliżu obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”(kod obszaru PLB140004), obejmującego obszar 28.061,3 ha (w tym na terenie gminy Magnuszew -1.879,7 ha).

Wisła tworzy liczne wyspy, starorzecza i boczne kanały. Występują tu zarówno wyspy w formie piaszczystych łach, po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością zielną. Wielkie piaszczyste łachy są siedliskiem wielu gatunków mew, rybitw i sieweczek. Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz 
z terasą zalewową porastają zarośla wikliny oraz łąki i pastwiska. Na niektórych odcinakach pozostały tu również fragmenty dawnych lasów łęgowych złożonych z topól i wierzb. Głównym celem powołania ostoi jest występująca tu cenna z europejskiego punktu widzenia awifauna. W Dolinie Środkowej Wisły gniazduje około 50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków ważne w skali europejskiej. Spośród nich lęgi odbywają tu m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa białoczelna i rzeczna. Występuje tu również 9 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt m.in. ostrygojad, podgorzałka i podróżniczek. W okresie zimy występują tu duże koncentracje gągoła i bielczka. Obszar ma bardzo duże znaczenie jako szlak wędrówkowy dla ptaków migrujących. Spośród roślin cennych w skali Europy rośnie tu lipiennik Loesela.

Gmina Magnuszew bogata jest w zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz 
w obiekty zabytkowe, które powinny być wpisane do rejestru zabytków. Najistotniejsze z tych względów są tereny lokalizacji oczyszczalnia i miejscowości, z których będą sprowadzane ścieki projektowaną kanalizacją, tj. Boguszków, Rozniszew, Anielin, Zagroby. 
W miejscowościach tych znajdują się:

- Cmentarz w Rozniszewie, na którym znajdują się mogiły:

  - powstańców z 1863 r.,

  - żołnierzy września 1939 r.,

  - żołnierzy poległych na przyczółku warecko-magnuszewskim z 1944 – 45 r.

oraz w Zagrodach mogiły żołnierskie z 1944 r.

- Pomniki:

- Kopiec poświęcony Tadeuszowi Kościuszce  w Rozniszewie,

- Pomnik poświęcony powstańcom z 1863 r. w Anielinie

- Stanowiska archeologiczne, których na terenie gminy Magnuszew odnotowano 68, 
w tym:

- w m. Anielin – 5 stanowisk,

- w m. Boguszków  – 5 stanowisk,

- w m. Rozniszew – 14 stanowik,

stanowiących ślady osadnictwa z różnych epok i cmentarzyska grobów kloszowych

Przykładowo w Rozniszewie i Kolonii Rozniszew - w 1965r. odkryte cmentarzysko grobów kloszowych, a w 1967r. odkryto 2 groby kloszowe. Z Rozniszewem związane są 2 osady kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, oraz z czasów nowożytnych. Znaleziono tu ośmiokątną piętnastogroszową monetę miedzianą z prywatnej mennicy Radziwiłłów.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że zarówno w bezpośrednim zasięgu jak i w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

# Dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Boguszkowie, o przepustowości 200 m3/d decyzją Wójta Gminy Magnuszew wydana została decyzja Nr 4/2009 z dnia 30.08.2010 (zał. 4.2) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzona była ocena oddziaływania na środowisko, w tym również na Naturę 2000 oraz tereny chronione. Z oceny wynika, że budowa i eksploatacja oczyszczalni nie będzie miała negatywnego wpływu na w/w obszary, a wręcz przeciwnie, przyczyni się do poprawy jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, tzn. wpłynie na poprawę stanu wody w bezpośrednim odbiorniku i w rzece Pilicy.

2.8. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
       wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych
       z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska

Szacunkowe zapotrzebowanie na materiały surowce i paliwa w procesach technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych przedstawia poniższa tabela 4.

Tabela 4. Zestawienie zużycia materiałów, surowców i paliw na oczyszczalni ścieków

| L.p. | OBIEKT / urządzenie | Woda technologiczna l / s | Paliwo olej opałowy kg / h | Energia elektryczna kWh / d | Chemikalia kg / d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pompownia ścieków – ob.1 - 2 pompy zatapialne |  |  | 12,7 |  |
| 2. | Taca dla samochodu asenizacyjnego – ob. 2 - płyta z kopertowym spadkiem do środka, - wpust uliczny z osadnikiem |  |  |  |  |
| 3. | Automatyczna stacja zlewcza – ob. 3 - kontener na fundam. bet. |  |  | 2,0 |  |
| 4. | Zbiornik ścieków dowożonych – ob.4 - pompa zatapialna |  |  | 1,5 |  |
| 5. | Budynek techniczny i reaktor SBR – ob. 5,6 komory biologiczne SBR: - system wgłębnego napo- wietrzania za pomocą dysków, - rura Dn100 doprowadzająca powietrze, - mieszadło średnioobrotowe - dekanter wraz z rurociąg- giem elastycznym Dn150, - rurociąg ścieków surowych Dn150 - rurociąg Dn100 cieczy odprowadzanej do zagęsz- czacza - przewód Dn150 z zasuwa- mi do remontowego opróżniania reaktorów - rurociąg przelewowy awaryjny Dn200 komory zagęszczania osadu - zbiorniki współpracujące i połączone z reaktorami komora magazynowania osadu - zbiornik z pompą zatapial- ną, przyległy i połączony z zagęszczaczami, pomieszczenie dmuchaw: - 2 szt. dmuchaw, - rurociągi i zasuwy do stero- wania przepływem powietrza i ścieków pomieszczenie sita bębnowego, - bębnowy separator skratek w obudowie z pokrywą pomieszczenie składowania skratek: - pojemnik na skratki z dnem perforowanym, wyłożony workiem jutowym pomieszczenie AKPiA oraz rozdzielni elektrycznej, pomieszczenie sanitarne (WC, natryski), pomieszczenie socjalne | 0,5 1,4 |  | 24,0 9,0 245 2,8 | 0,2 kg wapna na 1 kg skratek |
| 6. | Stacja odwadniania osadów i PIX – ob. 7 pomieszczenie odwadniania osadów: - prasa taśmowa z zagęsz zaczem śrubowo- bębnowym - zespół roztwarzania, mieszania i dozowania polielektrolitu - śrubowa pompa osadu - sprężąrka tłokowa bezolejowa - zespół odzysku wody płuczącej - urządzenie do higienizacji osadów wapnem - przenośnik śrubowy osadu i wapna - szafa sterująca całym układem odwadniania - zapas polielektrolitów (1 paleta) pomieszczenie magazyn PIX - zbiornik z orurowaniem - pompka dawkująca |  |  | 28,0 |  |
| 7. | Pomieszczenie na osad odwodniony – ob.8 - wpust podłogowy z osadnikiem pod podłogą |  |  |  |  |
| 8. | Wylot ścieków – ob. 9 - konstrukcja żelbetowa monolityczna |  |  |  |  |
| 9. | Zbiornik osadów dowożonych - ob. 10 - zbiornik żelbetowy podziemny z dwoma włazami - pompa zatapialna |  |  | 3,0 |  |
| Razem | 1,9 |  | 328,0 |  |

2.9. Określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego
         procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach oraz
         przewidywanego sposobu  i efektu ich oczyszczania

2.9.1. Bilans ilości ścieków

W opracowanym w 2000 r. ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Magnuszew”, określono zadania planowane w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym dla miejscowości Boguszków.

Przewidziano budowę oczyszczalni dla ścieków z miejscowości: Rozniszew, Zagroby, Anielin, Boguszków w ilości Qdśr = 200 m3/d. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane będą w 90 % projektowaną kanalizacją, a 10 % ścieków dowożonych będzie taborem asenizacyjnym.

Ilość, stan i skład oraz minimalny procent redukcji zanieczyszczeń przedstawiono 
w  tabeli 3.

2.9.2. Sposób oczyszczania ścieków

Do oczyszczania ścieków zaprojektowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię CYKLOB typu SBR, pracującą w oparciu o metodę osadu czynnego, w której reaktor biologiczny pracuje cyklicznie, częściowo opróżniany i dopełniany – schemat oczyszczalni - zał. 5.5.  i reaktora biologicznego - zał. 5.7a – 5.7d.

Proces biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze przebiega fazowo:

- w I fazie następuje dopływ ścieków, mieszanie ich z osadem czynnym i napowietrzanie,

- w II fazie następuje odcięcie dopływu powietrza i proces sedymentacji (rozwarstwianie ścieków oczyszczonych i osadu czynnego – ścieki pozostają w górnej warstwie, osad opada na dno,

- w III fazie następuje dekantacja, czyli odprowadzanie ścieków oczyszczonych z nad warstwy osadu czynnego,

Charakterystyczną cechą rektorów CYKLOB jest zblokowanie reaktora 
z zagęszczaczem osadu, wykorzystującym dla zagęszczania cykliczne zmiany napełnienia reaktora ściekami. Podczas wzrostu poziomu napełnienia reaktora, napowietrzany osad czynny zmieszany ze ściekami, wpływa do zagęszczacza, gdzie przepływ ulega zatrzymaniu. Powoduje to, że już w fazie napowietrzania kłaczki osadu sedymentują, a woda osadowa klaruje się. Zagęszczacz zapewnia samoczynne odprowadzanie osadu nadmiernego z reaktora. W fazie sedymentacji charakter pracy zagęszczacza ulega zmianie, gdyż przez otwór połączeniowy nie dopływa już osad i następuje dalsze zagęszczanie oraz klarowanie wody nadosadowej, której jakość wyrównuje się z jakością ścieków oczyszczonych w reaktorze.

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków obejmować będzie:

- dopływ ścieków z terenu gminy kolektorem ściekowym do pompowni ścieków surowych,

- dowiezienie części ścieków (max.10 % ogólnej ilości) wozami asenizacyjnymi i zlewanie do podziemnego zbiornika,

- przepompowanie ścieków dowożonych ze zbiornika do pompowni ścieków surowych,

- zatrzymywanie zawiesin stałych w bębnowym separatorze skratek,

- oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w reaktorach sekwencyjnych, z ewentualnym wspomaganiem symultanicznym strącania fosforu,

- zagęszczanie osadu nadmiernego,

2.9.3. Technologia unieszkodliwiania odpadów ściekowych

Ciąg technologiczny unieszkodliwiania odpadów ściekowych obejmować będzie:

Skratki:

- zatrzymanie skratek w separatorze, które wygarniane będą za pomocą urządzenia ślimakowego do pojemnika z perforowanym dnem wyłożonym workiem jutowym do ich odsączania,

- higienizowanie skratek wapnem chlorowanym,

- wywożenie skratek na gminne wysypisko odpadów.

Osady:

- stabilizację osadu nadmiernego w zbiorniku magazynowym,

- odwadnianie osadów stabilizowanych w urządzeniu workowym,

- zbieranie i gromadzenie osadów odwodnionych na przyczepie ustawionej pod wiatą,

- wywożonie osadów do określonego wykorzystania, np. rekultywacji terenów, składowisk popiołów lub na wysypisko odpadów.

2.10. Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich
            przeprowadzenie było wymagane

Nie dotyczy na obecnym etapie.

Aktualnie oczyszczalnia znajduje się w fazie projektu. Pomiar ilości i jakości ścieków będzie realizowany po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji.

2.11. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia,
            oczyszczania, oraz odprowadzania ścieków

Na kompletny obiekt oczyszczalni ścieków składają się:

- Pompownia główna ścieków (Ob.1), wykonana na kanale dopływowym ściekowym w postaci podziemnego zbiornika zamkniętego o średnicy 1,6 m i głębokości 3,2 m, wyposażona w 2 pompy zatapialne stacjonarne o wydajności Q = 8 dm3/s każda, sterowane automatycznie od sygnalizatora poziomu.

- Budynek technologiczny (Ob.5) i Reaktor SBR (Ob.6) - obiekt mający formę żelbetowych monolitycznych, prostokątnych zbiorników o wymiarach w planie 
17,30 x 10,20 m i wysokości całkowitej 4,50 m przykryty stropem stanowiącym podłogę dla budynku technicznego. Zbiorniki będą częściowo zagłębione (ok. 2,90 m ppt.), 
a wystająca nad powierzchnią terenu część ścian zbiorników będzie obsypana ziemią tworząc skarpy obsypane trawą.  W skład obiektu wchodzą komory i  pomieszczenia technologiczne:

2.1. Komory biologiczne (reaktory) SBR – 2 zbiorniki żelbetowe monolityczne o wymiarach w planie 10,20 x 5,50 m każda, przykryte stropem żelbetowym z włazami montażowymi, rewizyjnymi oraz otworami Ø 100 pod wywietrzaki. Wyposażenie komór stanowi:

  - rurociąg DN150 doprowadzający ścieki surowe,

  - rurociąg DN100 odprowadzający mieszaninę ścieków oczyszczonych i osadu czynnego do zagęszczacza,

  - przewód DN150 zamontowany na poziomie dna, do remontowego opróżniania reaktorów, z zasuwami sterowanymi ręcznie ze stropu nad reaktorem

  - przelew awaryjny z reaktorów do kanalizacji wewnętrznej – rurociąg przelewowy DN200, krawędź przelewowa 3,95 od dna,

  - system wgłębnego napowietrzania drobnopęcherzykowego za pomocą dysków elastomerowych,

  - rura stalowa Dn100 doprowadzająca powietrze do systemu napowietrzania,

  - mieszadło średnioobrotowe do wymieszania zawartości komory – 1 szt na komorę,

  - dekanter odprowadzający ścieki oczyszczone wraz z rurociągiem elastycznym Dn150.

2.2. Zagęszczacze osadu - 2 zbiorniki o wymiarach w planie 2,65 x 2,20 m z włazami 
w stropie, współpracujące z komorami biologicznymi. Wyposażenie zbiorników stanowią zatapialne pompy o wydajności Q=2,5 dm3/s, służące do przetłaczania osadu zagęszczonego do przyległej komory magazynowania osadu. Połączenie zagęszczaczy z komorami jest za pomocą przewodem DN 100na poziomie minimalnego zwierciadła ścieków.

2.3. Zbiornik magazynowy osadu – o wymiarach w planie 5,65 x 2,60 m umieszczony
 pomiędzy zagęszczaczami, z którymi jest połączony przewodami biegnącymi do rur centralnych ponad zwierciadłem maksymalnym. Zbiornik wyposażony jest w pompę zatapialną o wydajności 2,5 l/s i wysokości podnoszenia 10 m, podającą osad zagęszczony do budynku stacji odwadniania osadów.

- Budynek techniczny (operacyjny) 2-kondygnacyjny usytuowany został na stropie zbiorników (budynku technologicznego, do którego prowadzić będą schody umieszczone na frontowej ścianie budynku. W obiekcie znajdować się będą

3.1.	Pomieszczenie separacji skratek, o wymiarach w planie 3,50 x 2,60, w którym
 umieszczony jest bębnowy separator skratek, wykonany ze stali nierdzewnej 
i umieszczony w obudowie z pokrywą. Skratki wydzielone, z dopływających do separatora ścieków, na sicie o oczkach 4-5 mm, przemywane będą gorącą wodą doprowadzoną 
z elektrycznego bojlera, wygarniane przez urządzenie ślimakowe i zrzucane rurą DN200 do pojemnika z tworzywa sztucznego o pojemności 110 litrów, umieszczonego w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie terenu, do którego będzie osobne wejście.

3.2.	Pomieszczenie skratek – wydzielone pomieszczenie o wymiarach 1,25 x 1,20 m, 
z oddzielnym wejściem i wentylacją mechaniczną, włączaną przed wejściem. Wewnątrz znajduje się pojemnik na skratki, rura zrzutowa skratek i zawór z wężem elastycznym do mycia. Pojemnik posiada perforowane dno wyłożone workiem jutowy do odsączania skratek. Odciek poprzez wpust podłogowy spływać będzie do pompowni. Zatrzymane 
w workach skratki będą dezynfekowane wapnem chlorowanym i wywożone co drugi dzień

3.3.	Pomieszczenie dmuchaw - o wymiarach 5,65 x 6,70 m usytuowane zostało na parterze na parterze, w którym umieszczone będą

- 2 dmuchawy typu Root’sa z silnikiem Ns = 11 kW, o parametrach Q = 6,9 Nm3/min; spręż – 500 mbar,

- rurociąg tłoczny DN100 ze stali nierdzewnej, na którym umieszczone będzie 
5 przepustnic oraz kompensatory kołnierzowe DN 80 tłumiące drgania dmuchaw,

- rurociągi i większość zasuw służących do ręcznego lub automatycznego sterowania przepływem ścieków surowych i oczyszczonych oraz sprężonego powietrza,

- rurociąg ścieków surowych odpływających z sita do reaktorów (zawieszony pod stropem),

- kanały w podłodze, w których łączą się rurociągi odpływu ścieków oczyszczonych 
i rurociągi przelewowe,

- rurociągi łączące reaktory z zagęszczaczami oraz zagęszczacze ze zbiornikiem magazynowym,

- podwójne drzwi stalowe obok których w ścianie szczytowej znajdują się otwory – czerpnie powietrza zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi z deflektorami dźwięku 
i tłumikami,

3.4.   Pozostałe pomieszczenia – umieszczone na piętrze, ogrzewane elektrycznie:

- pomieszczenia elektryczne i AKPiA z tablicą synoptyczną,

- pomieszczenie socjalne,

- łazienka i WC.

4. Budynek odwadniania osadów (Ob.7) – wolnostojący parterowy o wymiarach w planie
      5,8 x 5,7 m i wysokości 3,0 m, z podłogą ze spadkami i wpustem podłogowym
      podłączonym do kanalizacji wewnętrznej. W obiekcie znajdować się będą:

4.1.   Pomieszczenie odwadniania osadów (Ob.7)

- workowe urządzenie do odwadniania osadów

- prasa taśmowa typu Comprot V50 z taśmą o szerokości 50 cm

- układ roztwarzania, mieszania i dozowania polielektrolitu,

- kompresor

- szafa sterująca układem odwadniania i pompą w zbiorniku magazynowym osadu,

- zbiornik magazynujący polielektrolity,

- orurowanie wraz z przewodem do zewnętrznego podawania osadu poprzez szybkozłączkę,

- umywalka

4.2.	Pomieszczenie PIX, umieszczone na górnej kondygnacji, posiadające wentylację mechaniczną włączaną przed wejściem. W pomieszczeniu znajdować się będzie:

- instalacja składająca się ze zbiornika o poj. 800 - 1000 litrów orurowania i pompki dawkującej PIX do osadów,

- równorzędna pompka dozująca PIX przewodem poprzez zawór zwrotny do rurociągu ścieków surowych odpływających z sita.

5.  Wiata na osad odwodniony  - o konstrukcji lekkiej stalowej, o wymiarach 5,7 x  6,56 m
i wysokości 3,15 m stykać się będzie z budynkiem odwadniania osadów. Posiadać będzie 
3 ściany a od frontu otwarta w której ustawiona będzie przyczepa do składowania z osadu odwodnionego. Podłoga wykonana ze spadkiem posiadać będzie wpust typu ulicznego podłączony do kanalizacji wewnętrznej.

6. Zbiornik ścieków dowożonych (Ob.4) taborem asenizacyjnym – żelbetowy podziemny 
o wymiarach w planie wewnątrz 3,0 x 4,0 m i wysokości 2,2 m ( poj. ok. 26 m3) posiada
2 włazy, w tym 1 do pompy. Na stropie zaprojektowano punkt zrzutu ścieków 
z szybkozłączką typu strażackiego DN100. Magazynowane w zbiorniku ścieki będą
sukcesywnie przepompowywane do pompowni głównej w celu wymieszania ze ściekami
dopływającymi kanalizacją. Praca pompy stacjonarnej o wolnym przelocie jest
uzależniona od pracy pomp w pompowni głównej.

7.  Automatyczna stacja ścieków dowożonych (Ob.3) - ścieki dowożone będą przepływać przez układ pomiarowy (przepływ, odczyn, przewodność) i po stwierdzeniu parametrów zgodnych z dopuszczalnymi, układ pomiarowy dopuści do rozładunku pełnej ilości ścieków dowiezionych. Stacja będzie też prowadzić rejestr dostarczanych ścieków wraz 
z identyfikacją dostawcy (tylko autoryzowani dostawcy będą mogli uruchomić stację.

8. Taca dla samochodu asenizacyjnego (Ob.2)  – stanowisko w postaci tacy o wymiarach
7,50 x 4,50 m, posiadająca płytę z kopertowym spadkiem do środka. W środku znajduje się
wpust uliczny z osadnikiem.

9.  Rurociąg z wylotem ścieków oczyszczonych do odbiornika – długość rurociągu ok.50m.

2.12.Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych
         analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub
         wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu 
         ścieków

Zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu ścieków, zgodna będzie z warunkami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) dla oczyszczalni komunalnej poniżej 2000 RLM.

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 próbki dobowe do badań pobierane będą w regularnych odstępach czasu, wg zapisu:

„Liczba średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa w  § 4 ust. 1 i 2, dopływających i odpływających z oczyszczalni, nie może być  mniejsza niż:

1) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM poniżej 2 000 — 4 próbki w ciągu roku, 
a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki;”

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 b zakres badań ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Maszewie powinien zawierać wskaźniki zanieczyszczeń określone 
w załączniku 1 i załączniku 3 tabela II do rozporządzenia.

2.13. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

Osady ściekowe po procesie unieszkodliwiania, odwadniania i higienizacji w urządzeniach, opisanym w rozdz. 2.11., mogą być wykorzystywane przyrodniczo lub składowane na gminnym wysypisku odpadów.

3.   PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIELENIA

POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

3.1. Podsumowanie

Jednym  z najistotniejszych środków prawnych w gospodarce wodnej wynikającym 
z ustawy Prawo wodne jest akt prawny, mający formę szczególnego rodzaju decyzji administracyjnej, zwanej pozwoleniem wodnoprawnym, regulującym stosunki wodne pomiędzy poszczególnymi podmiotami administratorem wód, użytkownikiem wód wprowadzającym ścieki).

Użytkownikiem wód, którym w tym przypadku jest Urząd Gminy w Magnuszewie – jako właściciel i użytkownik przyszłej oczyszczalni ścieków w Boguszkowie - zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kozienicach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Cieku od Grabowa ścieków oczyszczonych na tej oczyszczalni.

Do wniosku dołącza się operat wodnoprawny odpowiadający wymogom art. 31 ust. 1 ustawy Prawo wodne, który stanowi syntezę materiałów i dokumentów w zakresie gospodarki ściekowej, umożliwiających przeprowadzenie dochodzenia wodnoprawnego i wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na odprowadzanie ścieków do odbiornika – wód powierzchniowych rzeki Wisły.

Aby ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód mógł je uzyskać, muszą być spełnione przesłanki formalne, ale przede wszystkim przesłanki merytoryczne, określone ustawą Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi, dotyczące wymaganej jakości ścieków.

Na podstawie dokonanej analizy dokumentów przy realizacji niniejszego operatu, można stwierdzić, że:

- projektowana oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie zapewni oczyszczanie ścieków do wymogów określonych przepisami prawa (rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r.),

- sposób korzystania z wody nie będzie sprzeczny z ochroną środowiska, gdyż jest zabezpieczona ochrona wód powierzchniowych w podstawowych wskaźnikach zanieczyszczeń, w tym również azotu i fosforu.

- oczyszczalnia zaspokoi potrzeby ludności miejscowości Rozniszew, Zagroby, Anielin, Boguszków w zakresie higieny,

- oczyszczalnia nie spowoduje ujemnego oddziaływania na jakość wód w zlewni Pilicy
W związku z powyższym uzasadnione jest wnioskowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Strony, organy i jednostki organizacyjne w postępowaniu wodnoprawnym, których udział jest uzasadniony ze względu na jego przedmiot.

- Urząd Gminy w Magnuszewie,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Starostwo Powiatowe w Kozienicach,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

3.2. Warunki udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Wnosi się o:

1) udzielenie Urzędowi Gminy w Magnuszewie – właścicielowi i użytkownikowi
     mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Boguszkowie - 
     pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do Cieku od Grabowa 
     w km 2+840 (wylotem usytuowanym na działce nr ewid. 455)

- w ilości:

Qśr	 = 200 m3/d,	Qdmax = 260 m3/d,

jakości:

wyrażonej dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń, podwyższonymi do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984))

  - BZT5		  60 g/m3

  - ChZT	225 g/m3

  - Zawiesina	  75 g/m3

na okres rozruchu oczyszczalni – na 4 miesięce od zakończenia etapu budowy

2) udzielenie Urzędowi Gminy – właścicielowi i użytkownikowi
     mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Boguszkowie - 
     pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do Cieku od Grabowa 
     w km 2+840 (wylotem usytuowanym na działce nr ewid. 455)

- w ilości:

Qśr	 = 200 m3/d,	Qdmax = 260 m3/d,

o jakości:

  - BZT5		  40 g/m3

  - ChZT	150 g/m3

  - Zawiesina	  50 g/m3

na okres: 10 lat

średniogodzinowy                       Qsrh = 8,3 m3 /h
dopływ 
średni z godzin dziennych [12]   Qsrhd = 16,6 m3 /h
dopływ  
maksymalnogodzinowy               Qmaxh = 22 m3 /h
dopływ 
maksymalny roczny                     Qmax r = 94 900 m3 /rok
dopływ i odpływ
Odpływ nominalny ( chwilowy)

ścieki oczyszczone                      Qodp = 70 m3 /h

3) zobowiązanie Urzędu Gminy w Magnuszewie do:

- prowadzenia rejestru ilości odprowadzanych ścieków w  programie automatycznego sterowania pracą oczyszczalni ścieków – 1 raz na dobę,

- wykonywania analiz oczyszczonych ścieków odprowadzanych do Cieku od Grabowa 
z częstotliwością określoną przepisami (w dniu składania wniosku – rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137, poz. 984 
z późniejszymi zmianami).

- jako miejsce poboru prób ścieków ustalić studzienkę na kanale odprowadzającym oczyszczone ścieki do odbiornika.

- utrzymywania w pełnej sprawności technicznej urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ścieków.

- konserwacji i utrzymywania  w dobrym stanie technicznym kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki do Cieku od Grabowa oraz wylotu ścieków.

# 4. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI
      SPORZĄDZONY W JĘZYKU NIETECHNICZNYM

Zamierzona działalność, objęta wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, która będzie prowadzona przez Urząd Gminy w Magnuszewie na rzecz miejscowości Rozniszew, Zagroby, Anielin, Boguszków, dotyczy przeprowadzenia rozruchu komunalnej oczyszczalni ścieków w Boguszkowie  po zakończeniu budowy, celem uzyskania jakości ścieków oczyszczonych wymaganej przepisami krajowymi (prawem wodnym).

Rozruch powyższych elementów oczyszczalni będzie polegał na włączeniu ich do eksploatacji w ciągu technologicznym, napełnienie ściekami, ustalanie parametrów technologicznych oczyszczania ścieków i ciągłą kontrolę uzyskiwanych efektów oczyszczania poprzez badania jakości ścieków wprowadzanych do oczyszczalni i odprowadzanych do odbiornika.

Powyższa działalność ma doprowadzić do osiągnięcia założonych docelowych efektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.