Przebudowa odcinka ulicy Saperów od km 0+240 do km 0+416,50 w m.Magnuszew

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Kod podstawy opisu robót | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ___ | 45100000-8 | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ |
| ___ | 45111200-0 | D.01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | ___ | ___ |
| 1 |  |  | - odtworzenie przebiegu trasy drogi (416,5-240)/1000 | km | 0,177 |
| ___ | 45112600-1 | D.01.02.01. | Usunięcie drzew, pni i krzewów | ___ | ___ |
| 2 |  |  | - usunięcie drzew z pniami o średnicy 16-25 cm 2 | szt | 2 |
| ___ | 45111200-0 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | ___ | ___ |
| 3 |  |  | - zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej z odwiezieniem na odkład 11,4 *1,01 | m3 | 12 |
|  | ___ | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg | ___ | ___ |
| 4 |  |  | - rozbiórka krawężników (66*2+50+176)*1,01 | m | 362 |
| 5 |  |  | - rozbiórka obrzeży betonowych (11*4+20+20)*1,01 | m | 85 |
| 6 |  |  | - rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x7 (130+26)*1,01 | m2 | 158 |
| 7 |  |  | - rozbiórka naw. chodników z kostki brukowej betonowej (14*1,5+42-2,7*4)*1,01 | m2 | 53 |
| 8 |  |  | - rozbiórka naw. zjazdów z kostki brukowej betonowej (19+7*4*2+4*4)*1,01 | m2 | 92 |
| 9 |  |  | - rozbiórka naw. zjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej (33*3,5+14*3,5)*1,01 | m2 | 166 |
| ___ | 45231000-5 | D.01.03.02 | Przebudowa kablowych linii energetycznych | ___ | ___ |
| ___ | ___ | ___ | Przebudowa linii kablowej n.n. - założenie osłon rurowych dzielonych | ___ | ___ |
| 10 |  |  | - kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 12,5 |
| 11 |  |  | - zabezpieczenie istn. kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCV 110mm | m | 44,5 |
| 12 |  |  | - zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 12,5 |
| ___ | 45111200-0 | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | ___ | ___ |
| ___ | ___ | D. 02.01.01 | Wykonanie koryta, regulacja korony drogi | ___ | ___ |
| 13 |  |  | - wykopy wykonanie koryta z odwiezieniem gruntu na odkład 106,89*1,01 | m 3 | 1 0 8 |

4

Przebudowa odcinka ulicy Saperów od km 0+240 do km 0+416,50 w m.Magnuszew

PRZEDMIAR ROBÓT

| 14 |  |  | - wykopy wykonanie koryta z przemieszczeniem gruntu w nasyp 43,96 *1,01 | m 3 | 4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | ___ | ___ |
| 15 |  |  | - nasypy z gruntu z wykopu regulacja korony 43,96 *1,01 | m 3 | 4 4 |
| — | 45233300-2 | D.04.00.00 | PODBUDOWY | — | — |
| ___ | ___ | D. 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | — | — |
| 16 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (389,47)*1,01 | m2 | 393 |
| — | — | D.04.05.01. | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem | — | — |
| 17 |  |  | - ulepszone podłoże z gruntu stabiliz. cementem o grub.15 cm Rm=2.5 MPa (389,47)*1,01 | m2 | 393 |
| ___ | — | D.04.06.01. | Podbudowa miejsc parkingowych z chudego betonu | — | — |
| 18 |  |  | - warstwa podbudowy o grub. 18 cm (32,5*4,5+12,5*4,5+38,5*2,5)*1,01 | m2 | 302 |
| ___ | — | D.04.07.01. | Podbudowa z betonu asfaltowego | — | — |
| 19 |  |  | - warstwa podbudowy o grub. 17 cm na poszerzeniach jezdni (84,47)*1,01 | m2 | 85 |
| — | 45233100-0 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | — | — |
| — | — | D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | — | — |
| 22 |  |  | - nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm (32,5*4,5+12,5*4,5+38,5*2,5)*1,01-(33*3,5+14*3,5)*0,80 | m2 | 220 |
| 21 |  |  | - nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm (33*3,5+14*3,5)*0,80 | m2 | 132 |
| — | 45233000-9 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | — | — |
| — | 45233100-0 | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe | — | — |
| 22 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.20x30 cm na ławie betonowej z oporem (85,5+58,5+52,5+176,5)*1,01 | m | 3 7 7 |
| 23 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych ulicznych "obniżonych" o wym.15x30cm na ławie betonowej (32,5+12,5+41)*1,01 | m | 87 |
| ___ | 45233253-7 | D.08.02.02 | Chodniki z betonowej kostki brukowej |  |  |

5

Przebudowa odcinka ulicy Saperów od km 0+240 do km 0+416,50 w m.Magnuszew

PRZEDMIAR ROBÓT

| 24 26 |  |  | - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub.6 cm na podsypce cementow-piaskowej o grub.5 cm (14,5*2+50*3+42-4*2,5)*1,01-42,0 | m 2 | 1 7 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm (14*1,5+42-2,7*4)*0,80 | m 2 | 4 2 |
| ___ | 45233100-0 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | — | — |
| 26 |  |  | - ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm (14,5+2+50)*1,01 | m | 6 7 |
| — | 45112700-2 | 09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA | — | — |
| 27 | — | D. 09.01.01. | Zieleń dekoracyjna | — | — |
| 28 |  |  | - wykonanie trawników ((150,0*2,0-10*4,0)+17,50+17,50+36,0*1,50+35,0)*1,01 | m2 | 388 |
| — | 45233000-9 | D. 10.00.00 | INNE ROBOTY | — | — |
| ___ | — | D.10.07.01. | Zjazdy do posesji | — | — |
| 29 |  |  | - zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm (9,8+9,8+9,8+9,8+14+9+9+12+9+9+9)*1,01-(19+7*4*2+4*4)*0,80 | m2 | 39 |
| 30 |  |  | - zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej uzyskanej z rozbiórki. (19+7*4*2+4*4)*0,80 | m2 | 73 |

6