# 2. Opis techniczny – budynek technologiczny z reaktorem SBR

## 2.1 Dane ogólne i liczbowe

  - Powierzchnia użytkowa:

    - Budynek: 	    53,0 m2

    - Zbiornik:	  142,0 m2

Razem: 195,0 m2

  - Powierzchnia zabudowy:

    - Budynek: 	    36,7 m2

    - Zbiornik:	  159,7 m2

Razem:  196,4 m2

  - Kubatura:

    - Budynek: 	  213,6 m3

    - Zbiornik:	  718,6 m3

Razem: 932,2 m3

  - Ilość kondygnacji: 		2

  - Obciążenie pożarowe:	< 500 MJ/m2

  - Ściany – odporność pożarowa:	60 min

  - Stropodach – odporność pożarowa: 60 min

## 2.2 Usytuowanie obiektu

Budynek technologiczny z reaktorem SBR usytuowany jest we wschodniej części działki. Poziom +- 0,00 wyniesiony jest na 3,15m ponad teren. Zbiornik SBR jest obsypany ziemią w formie skarpy. W miejscu podjazdu skarpy ograniczono murami oporowymi.

## 2.3 Funkcja

W poziomie –4,55m posadowiony jest blok biologicznego oczyszczania ścieków (reaktor SBR), nazywany w opisie „zbiornikiem”.  Pomieszczenie dmuchaw i odbioru skratek zlokalizowano w poziomie: -3,0m. Wejście do tych pomieszczeń zaprojektowano bezpośrednio z poziomu terenu. Odbiór skratek (odbieranych z wylotu sita) do pojemnika ustawionego w specjalnym pomieszczeniu w poziomie –3,0m.

W poziomie +-0,00 zaprojektowano część budynku, w której zlokalizowano pomieszczenie sita, pomieszczenie energetyczne oraz socjalne dla pracowników.

13

Przewiduje się pobyt 2 osób. 1 osoba przez 5 dni w tygodniu do 1h/d oraz 1 osoba przez 2 dni w tygodniu do 1h/d.

Przegląd oraz naprawy urządzeń wykonuje serwis producentów wyposażenia,  konserwację obsługa.

Wejście do pomieszczeń w poziomie +-0,00 zaprojektowano bezpośrednio z poziomu wierzchu zbiornika. Wejście na zbiornik zewnętrzne – schodami.

## 2.4 Konstrukcja

    - Reaktor SBR w całości zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej. Ściany o grubości 35cm.

    - W części suchej (pomieszczenie dmuchaw) ściany wewnętrzne są równocześnie ścianami zbiornika. Ściana zewnętrzna z gazobetonu o grubości 36cm.

    - Część nadziemna (na zbiorniku) – ściany zewnętrzne z gazobetonu o grubości 36cm.

    - Ścianki działowe o grubości 6 i 12cm z cegły ceramicznej.

    - Ściana wewnętrzna o grubości 24cm z gazobetonu.

    - Strop nad częścią nadziemną – płyty dachowe panwiowe ocieplane wełną mineralną.

    - Poddasze nieużytkowe – więźba dachowa pokryta deskowaniem, na którym zaprojektowano pokrycie dachówką bitumiczną (na warstwie papy bitumicznej).

    - Więźba dachowa drewniana o konstrukcji jętkowej. Więźbę po zabezpieczeniu preparatem olejowym należy zabezpieczyć preparatem ogniochronnym typu „Fireclear”, „Ocean 441” lub „Fobos”.

## 2.5 Roboty wykończeniowe

    - Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne kl. III, malowane farbą emulsyjną w jasnych kolorach.

    - Tynki zewnętrzne – wapienno-cemetowe gładkie, białe.

    - Cokoły i fragmenty oznaczone na elewacjach – okładzina klinkierowa ciemnoczerwona.

    - Okna – podwójnie szklone z wysokostandardowego PVC, o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=1,9W/(m2·K) dla pomieszczeń o temperaturze ti  16 °C.

    - Posadzki – wg opisu na rysunkach.

    - Parapety wewnętrzne – wykończenie gresem (tym, co na posadzce) bądź terakotą (jak ściany).

    - Rynny i rury spustowe – PVC w kolorze szarym.

    - W pomieszczeniach skratek, dmuchaw oraz wszystkich na poziomie +-0,00 – do wys. ok. 2,00m (górna krawędź drzwi) okładzina ścienna z glazury lub terakoty.

    - Drzwi zewnętrzne – stalowe ocieplone o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=2,6 W/(m2·K), malowane na kolor ciemnoszary RAL 7037 lub zbliżony.

    - Drzwi wewnętrzne – stalowe malowane na jasnoszaro, drewniane laminowane białe lub jasnoszare. Szczegóły wg zestawienia stolarki.

    - Barierki – stal nierdzewna.

14

## 2.6 Kolorystyka obiektu

    - Tynk zewn. – biały gładki.

    - Cokoły i część budynku przy wejściach – okładzina z klinkieru ciemnoczerwona.

    - Dach – dachówka bitumiczna w kolorze klinkieru.

    - Drzwi zewn. – ciemnoszare RAL 7037

    - Barierki – stal nierdzewna.

    - Rynny i rury spustowe – PVC w kolorze szarym.

## 2.7 Instalacje.

Budynek wyposażony będzie w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Ogrzewanie elektryczne. Wykonanie wg projektów branżowych.

# 3.Opis techniczny – budynek odwadniania osadu i PIX.

## 3.1 Dane ogólne i liczbowe

    - Powierzchnia użytkowa:	68,6 m2

    - Powierzchnia zabudowy:	85,50 m2

  - Kubatura:			265,3 m3

  - Ilość kondygnacji: 		1

  - Obciążenie pożarowe:	< 500 MJ/m2

  - Ściany – odporność pożarowa:	60 min

  - Stropodach – odporność pożarowa: 60 min

## 3.2 Usytuowanie obiektu

Budynek usytuowany jest w północnej części działki obok budynku technologicznego ze zbiornikiem SBR. Poziom +- 0,00 wyniesiony jest na 0,15m ponad teren.

## 3.3 Funkcja

W budynku zaprojektowano pomieszczenie na tymczasowe składowanie osadów ( przyczepa) oraz pomieszczenie odwadniania osadu. Odwadnianie następuje na prasie taśmowej z dozownikiem elektrolitów. Proces jest automatyczny. Do czynności przeprowadzanych przez obsługę należy podstawianie przyczepy pod podnośnik ślimakowy osadu odwodnionego i kontrola tablicy sterowniczej. Podczas napełniania przyczepa stoi w osobnym pomieszczeniu.

15

Zbiornik PIX wydzielono funkcjonalnie z pomieszczenia odwadniania osadu.

## 3.4 Konstrukcja

    - Fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe gr. 30cm.

    - Część nadziemna – ściany zewnętrzne z gazobetonu o grubości 36cm.

    - Ściany wewnętrzne o grubości 12cm i 24cm - z gazobetonu.

    - Stropodach – niewentylowany - płyty dachowe panwiowe h=30cm ocieplane styropianem 10cm.

## 3.5 Roboty wykończeniowe

    - Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne kl. III, malowane farbą emulsyjną w jasnych kolorach.

    - Tynki zewnętrzne – wapienno-cemetowe gładkie, białe.

    - Cokoły i fragmenty oznaczone na elewacjach – okładzina klinkierowa ciemnoczerwona.

    - Okna – podwójnie szklone z wysokostandardowego PVC, o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=1,9W/(m2·K) dla pomieszczeń o temperaturze ti  16 °C.

    - Posadzki – wg opisu na rysunkach.

    - Parapety wewnętrzne – wykończenie gresem (tym, co na posadzce) bądź terakotą (jak ściany).

    - Rynny i rury spustowe – PVC w kolorze szarym.

    - We wszystkich pomieszczeniach do wys. ok. 2,00m (górna krawędź drzwi wewn.) okładzina ścienna z glazury lub terakoty.

    - Wrota zewnętrzne – stalowe ocieplone o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=2,6 W/(m2·K), malowane na kolor ciemnoszary RAL 7037 lub zbliżony.

    - Drzwi wewnętrzne – drewniane laminowane białe lub jasnoszare. Szczegóły wg zestawienia stolarki.

    - Barierki – stal nierdzewna.

## 3.6 Kolorystyka obiektu

    - Tynk zewn. – biały gładki.

    - Okna PVC - białe

    - Cokoły i część budynku przy wejściach – okładzina z klinkieru ciemnoczerwona.

    - Dach – papa bitumiczna z posypką mineralną (lub dachówka bitum.) w kolorze klinkieru.

    - Wrota zewn. – ciemnoszare RAL 7037

    - Barierki – stal nierdzewna.

    - Rynny i rury spustowe – PVC w kolorze szarym.

    - Drabinki – stal nierdzewna.

16

## 3.7 Instalacje.

Budynek wyposażony będzie w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Ogrzewanie elektryczne. Wykonanie wg projektów branżowych.

Opracowała: mgr inż. arch. Ewa Malinowska

17