SPIS ZAWARTOŚCI

1 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu       Numer strony

1.1 Podstawa opracowania…………………………………………... ………	2

1.2 Przedmiot opracowania…………………………………….. …………..  	2

1.3 Warunki gruntowe…………………………………………………	………	2

1.4 Stan istniejący……………………………………………………..	………	3

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu……………………….	………	3

1.6 Wykaz obiektów projektowanych………………………………..	………	3

17 Bilans terenu………………………………………………………..	………	4

1.8 Drogi………………………………………………………………...	………	4

1.9 Zatrudnienie………………………………………………………..	………	4

1.10 Strefa ochronna…………………………………………………..	………	4

1.11 Ochrona przeciwpożarowa……………………………………...	………	5

1.12 Instalacje zewnętrzne……………………………………………	………	5

1.13 Informacje do planu BIOZ……………………………………….	………	5-6

1.14 Spis załączonych dokumentów…………………………………	………	7-12

RYSUNKI:

A-1   Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000

A-2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2.  Opis techniczny  - budynek technologiczny reaktorem SBR

2.1 Dane ogólne i liczbowe……………………………………………………	13

2.2 Usytuowanie obiektu………………………………………………………	13

2.3 Funkcja………………………………………………………………………	13

2.4 Konstrukcja…………………………………………………………………	14

2.5 Roboty wykończeniowe…………………………………………………..	14

2.6 Kolorystyka ………………………………………………………………..	15

2.7 Instalacje……………………………………………………………………	15

3 Opis techniczny – budynek odwadniania osadów

3.1 Dane ogólne i liczbowe…………………………………………………..	15

3.2 Usytuowanie obiektu……………………………………………………..	15

3.3 Funkcja…………………………………………………………………….	15

3.4 Konstrukcja………………………………………………………………..	16

3.5 Roboty wykończeniowe…………………………………………………..	16

3,6 Kolorystyka…………………………………………………………………	16

3.7 Instalacje……………………………………………………………………	17

RYSUNKI

A-3	Budynek technologiczny: rzut na poziomie +-0,00, skala 1:50

A-4	Budynek technologiczny: rzut na poziomie -3,00, skala 1:50

A-5	Budynek technologiczny: rzut więźby i dachu, skala 1:50

A-6	Budynek technologiczny: przekroje, skala 1:50

A-7	Budynek technologiczny: elewacje, skala 1:100

A-8	Budynek technologiczny: zestawienie stolarki

A-9	Budynek odwadniania osadu: rzut przyziemia, skala 1:50

A-10	Budynek odwadniania osadu: rzut dachu, skala 1:50

A-11	Budynek odwadniania osadu: przekroje, skala 1:50

A-12	Budynek odwadniania osadu: elewacje, skala 1:100

A-13	Budynek odwadniania osadu: zestawienie stolarki																	      1

# 1.1  Podstawa opracowania

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez wójta gminy Magnuszew  o nrze BT-7332/85/2010

  - umowa  zawarta między Urzędem gminy Magnuszew a firmą WODPOL Sp. z o.o.

  - Ocena oddziaływania na środowisko wykonana przez Zespół inż.

A. Rynkiewicz, Z. Sachmaciński, Z. Koszarny

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska

  - Wypis i wyrys z rejestru gruntów

  - Warunki zasilania wydane przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Kozienicach

  - Warunki zaopatrzenia w wodę Urząd gminy Magnuszew

  - Warunki odprowadzenia ścieków  wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Radomiu oddział w Kozienicach

  - Mapa do celów projektowych wydana przez Powiatowy  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kozienicach

# 1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Boguszków.

Ustalona przepustowość oczyszczalni wynosi

Q śr = 200 m3 / dobę

o ładunku zanieczyszczeń 100 kg Oz/d

W ramach inwestycji projektuje się następujące obiekty:

- Pompownia główna – obiekt żelbetowy podziemny

- Budynek technologiczny zblokowany z reaktorem SBR

- Stacja zlewna ścieków dowożonych oraz taca – hermetyczny punkt odbioru ścieków surowych z pojazdów asenizacyjnych

- Budynek odwadniania osadów

- Budynek magazynowania osadów

- Zbiornik ścieków – żelbetowy podziemny

# 1.3 Warunki gruntowe

W nawierconych otworach stwierdzono poniżej gleby namuł  piaszczysty o miąższości 1,0 m. Głębiej stwierdzono występowanie rzecznych gruntów niespoistych. Generalnie do głębokości 6,0 m występują piaski średnie z niewielkim przewarstwieniem

piasku drobnego i pospółki. Głębokość do zwierciadła wody gruntowej ~1,2 m. Przeprowadzone badania  wykazały korzystne warunki  gruntowe do posadowienia  projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków.                                   					                                                 					  2

# 1.4 Stan istniejący

Planowana inwestycja ze względu na skalę i charakter nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego na żaden z elementów przyrodniczych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz na terenie obszaru Natura 2000 z Dyrektywy Ptasiej Doliny Pilicy, na działce o nrze ewidencyjnym 334/1 o powierzchni  ok. 3600 m2, położonej we wsi Boguszków gmina Magnuszew.

Pod lokalizację obiektów oczyszczalni przewidziano teren ogrodzony o powierzchni 2600 m2, pozostałe 1000 m2 stanowi teren przyległy do cieku od Grabowa. Do tego cieku zostanie skierowany wylot kolektora ściekowego.

Inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym w sposób  negatywny oddziaływać na przedmiot ochrony w/w obszarów.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować teren miejscowości, w którym będzie zlokalizowane, a oddziaływanie będzie  się ograniczać do terenu działki inwestora.

# 1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Działka przeznaczona na projektowana oczyszczalnię jest nieregularnym czworobokiem zorientowanym dłuższym bokiem w linii wschód-zachód. Droga dojazdowa od strony wschodniej zajmuje wydzielony pas terenu o szerokości 6,0 m.

Na terenie objętym lokalizacją wydzielono  ogrodzeniem teren oczyszczalni, na którym zlokalizowano zgodnie z dyspozycją technologiczną wszystkie obiekty wymienione w pkcie 2 niniejszego opisu.

Bilans terenu przestawia się następująco:

- Droga dojazdowa 				pow.  720 m2

- Teren oczyszczalni ogrodzony		pow. 2600 m2

- Teren przyległy do cieku od Grabowa	pow. 1000 m2

Łącznie:	pow. 4320 m2

# 1.6 Wykaz obiektów projektowanych

- Budynek technologiczny z reaktorem biologicznym		pow. zab. 196,7 m2

- Budynek odwadniania i składowania osadu 		pow. zab.   66,8 m2

- Pompownia główna						pow. zab.     5,0 m2

- Taca dla samochodów asenizacyjnych			pow. zab.   38,0 m2

- Zbiornik na ścieki dowożone					pow. zab.   15,0 m2

- Automatyczna stacja zlewna					pow. zab.     9,0 m2

Łącznie:		     330,5 m2

3

# 1.7 Bilans terenu

| Powierzchnia całkowita | Powierzchnia zabudowy | Drogi | Zieleń |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 % | 7,6 % | 24,2 % | 68,2 % |
| 4320 m2 | 330,5 m2 | 1040 m2 | 2955 m2 |

# 1.8 Drogi

Droga dojazdowa szerokości 3,5 m łączy obiekt z istniejącą drogą gminną oddaloną o 125 m, nawierzchnia beton B25W8F150.

Na terenie ogrodzonym drogi i place manewrowe umożliwiają podjazd pod wszystkie obiekty. Dojścia dla pieszych zaprojektowano w rejonie budynków: technologicznego i odwadniania osadu. Konstrukcja nawierzchni drogowych została zaprojektowana w założeniu obciążeniu ruchem o natężeniu lekkim, wynikającym z przewidywanej technologicznie ilości dowożonych ścieków oraz warunków gruntowych podłoża.

Odwodnienie nawierzchni drogowych – powierzchniowe.

Konstrukcja nawierzchni wewnątrz ogrodzenia:

- 8 cm kostka brukowa

- 4 cm podsypka z piasku

- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem

- 19 cm warstwa odsączająca z piasku (wskaźnik zagęszczenia 0,97)

# 1.9 Zatrudnienie

Oczyszczalnia nie wymaga stałej obsługi ze względu na zautomatyzowanie procesu technologicznego.

Przewidziano obsługę dochodzącą, przebywającą czasowo na terenie obiektu:

- 1 osoba 5 dni w tygodniu do  1h/d

- 1 osoba 2 dni w tygodniu do  1h/d

Dla tych osób zaprojektowano w budynku technologicznym pomieszczenia socjalne. Przegląd i naprawy urządzeń  wykonuje serwis producentów wyposażenia.

Obsługa wykonuje konserwację.

# 1.10 Strefa ochronna

W związku z hermetyzacją urządzeń, brakiem otwartych źródeł emisji i wyeliminowaniem  źródeł hałasu oraz prowadzeniem świeżo-wodnych procesów oczyszczalnia – strefa ochronna mieści się w granicach działki.

4

# 1.11  Ochrona przeciwpożarowa

Projektowane budynki zaliczane są do klasy odporności ogniowej C i D. Na terenie oczyszczalni nie występuje zagrożenie wybuchem ani zagrożenie ludzi. Budynki będą wyposażone w gaśnice, a na zewnątrz projektuje się  hydrant pożarowy.

# 1.12 	Instalacje zewnętrzne

- Sieć wodociągowa podłączona do istniejącego wodociągu gminnego

- Doprowadzenie ścieków surowych przez gminną sieć kanalizacyjną

- Odprowadzenie ścieków – ścieki oczyszczone będą odprowadzane grawitacyjnie do  istniejącego potoku (cieku)

- Instalacje elektryczne obejmujące:

  - Instalacje siłowe i oświetleniowe

  - Oświetlenie terenu

  - Instalacje sterowania i sygnalizacyjne

  - Instalacje odgromowe

- Ogrodzenie terenu – wykonane z paneli stalowych ocynkowanych typ Polimex

Mostostal Siedlce S.A. o wym.h=1,8 m, s=2,0 m , słupek 60x8x1800 [mm], brama rozwieralna dwuskrzydłowa s=3,5 m, furtka s=1,2 m, materiały złączne (nakrętki zrywalne). Ogrodzenie L=212,0 m wraz z bramą i furtką. Podmurówka pod przęsła ogrodzeniowe beton C25/30 W6,F100 wym.s=0,3 m, h=0,45m

# 1.13 Informacje do planu BIOZ

Informacje do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BiOZ”) opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BiOZ”), a także ustawą „Prawo Budowlane”.

Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  („BiOZ”) ze względu na charakter robót stwarzający ryzyko  powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi takiego jak:

- Wykonywanie robót w pobliżu przewodów elektroenergetycznych

- Wykonywanie robót budowlanych stwarzających ryzyko  przysypania ziemią lub upadku z wysokości

Generalny wykonawca inwestycji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie.

Zakres przestrzenny projektowanej oczyszczalni przedstawia niniejszy projekt zagospodarowania terenu wykonany w oparciu o aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas prowadzenia robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia dla zdrowia ludzi podczas realizacji oczyszczalni ścieków w Boguszkowie mogą wystąpić w postaci:

- porażenia prądem przy używaniu narzędzi zasilanych prądem,

5

- przy pracy wewnątrz zbiorników (niewystarczająca ilość tlenu w zbiorniku),

- pracy na wysokościach oraz przy piaskowaniu powierzchni metalowych przed malowaniem,

- pracy przy malowaniu środkami antykorozyjnymi oraz środkami doszczelniającymi powierzchnie betonowe,

- pracy w wykopach ziemnych, na drabinach, na rusztowaniach,

- podnoszenie przez dźwigi, manewrowanie dźwigiem samojezdnym,

- pracy przy podnoszeniu wszelkich ciężarów.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, zapewnienie sprawnej komunikacji na wypadek awarii, pożaru itp.

Należy przewidzieć następujące środki techniczne :

- wyznaczyć strefy niebezpieczne przy robotach szczególnie niebezpiecznych oraz stały nadzór przez osoby odpowiedzialne,

- wyznaczenie ciągów komunikacyjnych na placu budowy,

- opracować plan ewakuacyjny dla budowy,

- przestrzegać zasad nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi, uwzględniając każdorazowo bezpośredni nadzór:

- poinformować pracowników o robotach szczególnie niebezpiecznych, każdorazowo przed ich rozpoczęciem potwierdzonych wpisem i podpisem pracownika po szkoleniu stanowiskowym BHP,

- ustalić technologię i kolejność prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych,

- zapewnić bezpośredni nadzór i koordynację pracy poszczególnych brygad.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Przewiduje się następujące instruktaże i szkolenia :

- Szkolenie wstępne - przeprowadzone na budowie i udokumentowane w Dzienniku szkoleń (przed rozpoczęciem pracy na budowie - pracownicy „nowi”).

- Szkolenie stanowiskowe - przeprowadzone na stanowisku pracy dla każdego pracownika

wykonującego po raz pierwszy pracę na nowym stanowisku pracy (dotyczy również pozostałych pracowników w przypadku niewykonywania danych czynności przez okres co najmniej jednego miesiąca) dokumentowane w dzienniku szkoleń stanowiskowych.

- Szkolenie stanowiskowe powinno obejmować :

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska (zalanie wykopu, obsuniecie skarpy, praca pod podnośnikiem itp.),

- określenie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej – na zmianie roboczej (przynajmniej jedna osoba zaznajomiona z zasadami udzielania pierwszej pomocy).

Opracowała: mgr inż. arch. Ewa Malinowska

# 1.14  Spis załączonych dokumentów

- Uprawnienia projektantów

- Przynależność do Izby projektantów

- Oświadczenie o zgodności z przepisami wykonanej dokumentacji

7