CHMIELEWSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

działka nr ew. 50/3  26-910 Magnuszew

INWESTOR :

Gmina Magnuszew ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

CHMIELEWSKA strefa

aktywności fizycznej

| Projektant: | mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK MAZ/0398/ PWBKb/17 spec. konstr.-bud. |  |
| --- | --- | --- |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. 	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.   OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

2.    ZAŚWIADCZENIE

3.    UPRAWNIENIA

II.	OPIS TECHNICZNY

1.	PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA	4

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

3. 	LOKALIZACJA INWESTYCJI	4

4.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

5.	PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5

6.	DANE INFORMUJĄCE O OCHRONIE ZABYTKÓW	5

7.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	5

8.	SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA  TERENU	6

8.1. 	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	6

8.1.1. ZALECENIA OGÓLNE	6

8.1.2. SIŁOWNIA PLENEROWA	6

8.2. 	ZIELEŃ	6

9. 	OCHRONA ŚRODOWISKA	7

10. 	UWAGI KOŃCOWE	7

III.	RYSUNKI

| LP | NR RYS. | TEMAT | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SIŁOWNIA PLENEROWA – ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ | 1:1000 |
| 2 | 2 | SIŁOWNIA PLENEROWA - WYMIAROWANIE | 1:100 |

IV.	ZAŁĄCZNIKI

Załącznik	Mapa zasadnicza, skala 1: 1000

Załącznik	Orientacja terenu, skala 1: 10000

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Sztanga + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Pajacyk + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Orbitrek + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Narciarz + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Twister + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Wioślarz + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Jeździec + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Prostownik nóg + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Krzesło + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Motyl rozciągający + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Biegacz + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Koła Tai Chi + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Regulamin siłowni plenerowej

Załącznik	Karta techniczna – Kosz na śmieci

Załącznik	Karta techniczna – Ławka z oparciem

Załącznik	Karta techniczna – Stolik do szachów z ławkami

OPIS TECHNICZNY

# 1.	PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest siłownia plenerowa zlokalizowana na terenie Gminy Magnuszew na działce nr ew. 50/3 w miejscowości Chmielew.

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dorosłych, dzieci

i młodzieży.

# 2.	 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

- Wizja lokalna

- Zlecenie i wytyczne inwestora,

- Normy odnoszące się do siłowni plenerowych: PN-EN 16630:2015-06

- Obowiązujące normy i przepisy .

# 3. 	LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren opracowania zlokalizowany jest na działce nr ew. 50/3 w miejscowości Chmielew w Gminie Magnuszew.

# 4.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren będący przedmiotem opracowania graniczy:

- od północy z ogrodzeniem i terenami pól uprawnych,

- od zachodu z budynkami szkoły,

- od południa z budynkami szkoły,

- od wschodu z ogrodzeniem i terenami posesji prywatnych.

Teren opracowania jest ogrodzony, porośnięty darnią.

W strefie inwestowanego obszaru nie znajdują się budynki.

# 5.	PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest siłownia plenerowa o łącznej powierzchni ok. 180 m2. W skład wyposażenia terenu wchodzą: siłownia plenerowa z projektowaną nawierzchnią naturalną trawiastą, cztery ławki, kosz na śmieci, regulamin siłowni plenerowej, dwa stoliki do szachów z ławkami oraz drzewo ozdobne.

Teren siłowni jest ogrodzony - w celu zabezpieczenia przed zwierzętami oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z terenu. Wejścia/wjazdy na teren znajdują się w istniejącym ogrodzeniu od strony południowej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia terenu inwestycji/ powierzchnia biologicznie czynna	     - 	 242,56 m2 (100,00%)

# 6.	DANE INFORMUJĄCE O OCHRONIE ZABYTKÓW

Powyższa inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej

# 7.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Przedmiotowa działka nie jest zlokalizowana na terenie szkód górniczych.

# 8.	SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 	TERENU

## 8.1. 	ELEMENTY WYPOSAŻENIA

### 8.1.1. ZALECENIA OGÓLNE

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 i planem zagospodarowywania terenu. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Montaż urządzeń mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcję montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Wyposażenie siłowni plenerowej zaplanowano zgodnie z wytycznymi inwestora.

8.1.2. SIŁOWNIA PLENEROWA

Siłownia plenerowa będzie wyposażona w następujące urządzenia:

- Urządzenie fitness Sztanga + Słup + Pajacyk (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Orbitrek + Słup + Narciarz (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Twister + Słup + Wioślarz (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Jeździec + Słup + Prostownik nóg (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Krzesło + Słup + Motyl rozciągający (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Biegacz + Słup + Koła Tai Chi (1 kpl.)

- Regulamin siłowni plenerowej (1 szt.)

- Kosz na śmieci (1 szt.)

- Ławka z oparciem (4 szt.)

- Stolik do szachów z ławkami (2 szt.)

Urządzenia wyposażenia siłowni plenerowej zostaną zamontowane na prefabrykatach betonowych zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami lub atest fabryczny – deklaracje zgodności z normą PN-EN 16630:2015-06.

## 8.2. 	ZIELEŃ

Planuje się wykonanie nawierzchni trawiastej z dowiezieniem ziemi urodzajnej

w strefie siłowni plenerowej (powierzchnia 180 m2).

Trawnik zostanie wykonany siewem mieszanki traw

na gruncie rodzimym, np.

· Życica trwała – 25%,

· Kostrzewa czerwona – 50%,

· Kostrzewa owcza – 10%,

· Wiechlina łąkowa – 15%.

Planowane są następujące nasadzenia:

- Drzewo liściaste (np. Acer platanoides-klon pospolity)

pojemnik min. C40,

obwód pnia na wysokości 1m min. 10-20 cm,

wysokość min. 200-300 cm.

# 9. 	OCHRONA ŚRODOWISKA

Lokalizacja omawianej inwestycji poprzez zastosowaną technologię, rozwiązania techniczne i zabezpieczenia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie wpływa ujemnie na walory przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i świat roślinny i zwierzęcy. Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje także uciążliwości spowodowanej hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.

# 10. 	UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie urządzenia montowane na terenie siłowni plenerowej powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji oraz powinny być zgodne z polskimi normami i montowane z zachowaniem wyznaczonych stref bezpieczeństwa zgodnie z opracowaniem. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm.

Roboty należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem prawa, sztuki budowlanej i zasad BHP.

| Projektant: | mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK MAZ/0398/ PWBKb/17 spec. konstr.-bud. |  |
| --- | --- | --- |