MAGNUSZEWSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

działka nr ew. 61/5  26-910 Magnuszew

INWESTOR :

Gmina Magnuszew ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

magnuszewska strefa aktywności fizycznej

| Projektant: | mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK MAZ/0398/ PWBKb/17 spec. konstr.-bud. |  |
| --- | --- | --- |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. 	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.   OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

2.    ZAŚWIADCZENIE

3.    UPRAWNIENIA

II.	OPIS TECHNICZNY

1.	PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA	4

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

3. 	LOKALIZACJA INWESTYCJI	4

4.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

5.	PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5

6.	DANE INFORMUJĄCE O OCHRONIE ZABYTKÓW	5

7.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	5

8.	SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA  TERENU	6

8.1. 	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	6

8.1.1. ZALECENIA OGÓLNE	6

8.1.2. SIŁOWNIA PLENEROWA I PLAC ZABAW	6

8.2. 	NAWIERZCHNIE	7

8.3. 	ZIELEŃ	7

9. 	OCHRONA ŚRODOWISKA	7

10. 	UWAGI KOŃCOWE	8

III.	RYSUNKI

| LP | NR RYS. | TEMAT | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SIŁOWNIA PLENEROWA i PLAC ZABAW – ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ | 1:1000 |
| 2 | 2 | SIŁOWNIA PLENEROWA i PLAC ZABAW - WYMIAROWANIE | 1:150 |

IV.	ZAŁĄCZNIKI

Załącznik	Mapa zasadnicza, skala 1: 1000

Załącznik	Orientacja terenu, skala 1: 10000

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Sztanga + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Pajacyk + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Orbitrek + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Narciarz + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Twister + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Wioślarz + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Jeździec + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Prostownik nóg + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Krzesło + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Motyl rozciągający + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Biegacz + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie fitness Koła Tai Chi + Słup

Załącznik	Karta techniczna – Regulamin siłowni plenerowej

Załącznik	Karta techniczna – Kosz na śmieci

Załącznik	Karta techniczna – Ławka z oparciem

Załącznik	Karta techniczna – Stolik do szachów z ławkami

Załącznik	Karta techniczna – Regulamin placu zabaw

Załącznik	Karta techniczna – Zestaw sprawnościowo-rekreacyjny

Załącznik	Karta techniczna – Zestaw gimnastyczny

Załącznik	Karta techniczna – Urządzenie linarne

OPIS TECHNICZNY

# 1.	PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest siłownia plenerowa i plac zabaw zlokalizowane na terenie Gminy Magnuszew na działce nr ew. 61/5 w miejscowości Magnuszew.

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dorosłych, dzieci

i młodzieży.

# 2.	 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

- Wizja lokalna

- Zlecenie i wytyczne inwestora,

- Normy odnoszące się do siłowni plenerowych i placów zabaw: PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009,

PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009, PN-EN 1271:2006.

- Obowiązujące normy i przepisy .

# 3. 	LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren opracowania zlokalizowany jest na działce nr ew. 61/5 w miejscowości Magnuszew w Gminie Magnuszew.

# 4.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren będący przedmiotem opracowania graniczy:

- od północy z terenem pokrytym darnią oraz chodnikiem,

- od zachodu z istniejącym placem zabaw,

- od południa ze skarpą porośniętą drzewami,

- od wschodu z terenem porośniętym drzewami.

Teren opracowania jest ogrodzony, porośnięty darnią.

W strefie inwestowanego obszaru nie znajdują się budynki.

# 5.	PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest siłownia plenerowa i plac zabaw o łącznej powierzchni ok. 345 m2. W skład wyposażenia terenu wchodzą: siłownia plenerowa z projektowaną nawierzchnią naturalną trawiastą, plac zabaw z projektowaną nawierzchnią bezpieczną piaskową, cztery ławki, dwa kosze na śmieci, regulamin siłowni plenerowej, regulamin placu zabaw, dwa stoliki do szachów z ławkami oraz dwa drzewa ozdobne.

Teren działki na której zlokalizowana jest siłownia i plac zabaw jest obecnie ogrodzony. Wejścia/wjazdy na teren znajdują się w istniejącym ogrodzeniu od strony zachodniej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia terenu inwestycji                                                       -               761,84 m2 (100,00%)

- powierzchnia biologicznie czynna                                                   -               500,84 m2 (65.74%)

- powierzchnia nawierzchni piaskowej                                               -               165 m2 (21,66%)

- powierzchnia chodnika                                                                   -               96 m² (12,60%)

# 6.	DANE INFORMUJĄCE O OCHRONIE ZABYTKÓW

Powyższa inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej

# 7.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Przedmiotowa działka nie jest zlokalizowana na terenie szkód górniczych.

# 8.	SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 	TERENU

## 8.1. 	ELEMENTY WYPOSAŻENIA

### 8.1.1. ZALECENIA OGÓLNE

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 oraz PN–EN 1176 oraz PN-EN 1177 z 2009 r i planem zagospodarowywania terenu. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Montaż urządzeń mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcję montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Wyposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw zaplanowano zgodnie z wytycznymi inwestora.

8.1.2. SIŁOWNIA PLENEROWA I PLAC ZABAW

Siłownia plenerowa i plac zabaw będą wyposażone w następujące urządzenia:

- Urządzenie fitness Sztanga + Słup + Pajacyk (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Orbitrek + Słup + Narciarz (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Twister + Słup + Wioślarz (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Jeździec + Słup + Prostownik nóg (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Krzesło + Słup + Motyl rozciągający (1 kpl.)

- Urządzenie fitness Biegacz + Słup + Koła Tai Chi (1 kpl.)

- Regulamin siłowni plenerowej (1 szt.)

- Kosz na śmieci (2 szt.)

- Ławka z oparciem (4 szt.)

- Stolik do szachów z ławkami (2 szt.)

- Regulamin placu zabaw (1 szt.)

- Zestaw sprawnościowo – rekreacyjny (1 szt.)

- Zestaw gimnastyczny (1 szt.)

- Urządzenie linarne (1 szt.)

Urządzenia wyposażenia siłowni plenerowej i placu zabaw zostaną zamontowane na prefabrykatach betonowych zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami lub atest fabryczny – deklaracje zgodności z normą PN-EN 16630:2015-06 (dla siłowni plenerowej) oraz PN – EN 1176 oraz PN - EN 1177 z 2009 r (dla placu zabaw).

## 8.2. 	NAWIERZCHNIE

Projektuje się następujące nawierzchnie:

• W strefie planowanego placu zabaw nawierzchnia bezpieczna piaskowa; powierzchna ok. 165m2, bez zastosowania obrzeży. Pozostała część placu pozostanie pokryta nawierzchnią naturalną trawiastą.

Nawierzchnia piaskowa o grubość 30 cm  składająca się z następujących warstw (od góry)  :

| L.p. | MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | włóknina | - |
| 2 | Warstwa piasku luzem o uziarnieniu 0,2 – 2 mm, bez cząstek pyłowych i iłowych | 30 |

Projektowana nawierzchnia piaskowa o grubości 30 cm amortyzuje upadek z wysokości maksymalnie 3000 mm. Wartość WSU (Wysokość Swobodnego Upadku) podana w kartach technicznych urządzeń zabawowych nie przekracza tej wielkości.

## 8.3. 	ZIELEŃ

Planuje się wykonanie nawierzchni trawiastej z dowiezieniem ziemi urodzajnej

w strefie siłowni plenerowej (powierzchnia 180 m2).

Trawnik zostanie wykonany siewem mieszanki traw na gruncie rodzimym, np.

· Życica trwała – 25%,

· Kostrzewa czerwona – 50%,

· Kostrzewa owcza – 10%,

· Wiechlina łąkowa – 15%.

Planowane są następujące nasadzenia:

- Dwa drzewa liściaste (np. Acer platanoides-klon pospolity)

pojemnik min. C40,

obwód pnia na wysokości 1m min. 10-20 cm,

wysokość min. 200-300 cm.

# 9. 	OCHRONA ŚRODOWISKA

Lokalizacja omawianej inwestycji poprzez zastosowaną technologię, rozwiązania techniczne i zabezpieczenia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie wpływa ujemnie na walory przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i świat roślinny i zwierzęcy. Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje także uciążliwości spowodowanej hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.

# 10. 	UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie urządzenia montowane na terenie siłowni plenerowej i placu zabaw powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji oraz powinny być zgodne z polskimi normami i montowane z zachowaniem wyznaczonych stref bezpieczeństwa zgodnie z opracowaniem. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm.

Roboty należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem prawa, sztuki budowlanej i zasad BHP.

| Projektant: | mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK MAZ/0398/ PWBKb/17 spec. konstr.-bud. |  |
| --- | --- | --- |