Spis treści

- DANE OGÓLNE

  - 1.1. Inwestor

  - 1.2. Materiały wyjściowe

  - 1.3. Cel i zakres opracowania

- STAN ISTNIEJĄCY

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - 3.1. 	Zieleń

    - 3.1.1. 	Projekt zieleni

    - 3.1.1.1.	Uprawa i warunki sadzenia

    - 3.1.1.2.	Materiał roślinny sadzeniowy

    - 3.1.1.2.1.	Drzewa i krzewy

    - 3.1.1.2.2.	Trawnik

    - 3.1.1.2.3. 	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

    - 3.1.2. 	Wykaz materiału szkółkarskiego

- RYSUNKI:

Rys. Nr  Z-1    Projekt zieleni					1 : 500

- DANE OGÓLNE

  - Inwestor

Inwestorem jest Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew.

1.2. 	Materiały wyjściowe

Projekt zieleni, opracowano w oparciu o następujące materiały:

- Umowa nr 1/07/2016 z dnia 01.07.2016r.

- mapa zasadnicza do celów projektowych wykonana przez: Usługi Geodezyjne Azymut Łukasz Siderski z dnia 30.05.2016 r.

- Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana przez VITRO-TECH Wiktor Zembek w czerwcu 2016r.

- wizja lokalna,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt zagospodarowania terenu z lipca 2016 r.

1.3. 	Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu zieleni wokół projektowanego targowiska

w Magnuszewie.

Zakres opracowania obejmuje 5 055,67 m².

- STAN ISTNIEJĄCY

Opracowywany teren znajduje się we wschodniej części Magnuszewa pomiędzy Jeziorem Magnuszewskim a Drogą Krajową nr 79.

Obecnie dany obszar stanowią nieużytki.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## 3.1.  Zieleń

## 3.1.1. Projekt zieleni

Projekt zieleni przewiduje nasadzenia drzew liściastych, krzewów liściastych oraz założenie trawników.

Przy zabudowaniach targowiska gminnego zaprojektowano jeden egzemplarz klonu pospolitego ‘Faassen’s Black’ – Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ o ciemnopurpurowej barwie liści. Całość dopełniają krzewy ozdobne: pięknie przebarwiające się jesienią kalina koralowa – Viburnum opulus oraz kalina koralowa ‘Compactum’ – Viburnum opulus ‘Compactum’.

Do nasadzeń wybrano dojrzały materiał roślinny.

W pozostałej części założenia zaprojektowano trawnik z mieszanki standardowej odpornej na deptanie.

3.1.1.1.  Uprawa i warunki sadzenia

Projekt przewiduje sadzenie drzew liściastych, krzewów liściastych – dojrzałych, w doły zaprawiane w pełnej objętości ziemią urodzajną.

Na całym terenie uprawowym przyjęto rozłożenie ziemi urodzajnej warstwą grubości 10cm.

Pod trawniki zastosowano warstwę kompostu po pieczarkowego grubości 2cm.

Z uwagi na małe powierzchnie przewiduje się ręczną uprawę gleby.

Pod nowo posadzonymi drzewami i krzewami przewidziano mulczowanie korą drzewną, warstwą grubości 10cm – frakcja 10-40 mm.

Pielęgnacja roślin polega na cięciu pielęgnacyjnym krzewów, podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu roślin oraz koszeniu trawnika.

3.1.1.2. 	Materiał roślinny sadzeniowy:

3.1.1.2.1. 	Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny spełniać parametry jakościowe określone w opracowaniu

„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanego przez Związek

Szkółkarzy Polskich – Warszawa, 2013 r., właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety,

na których podana jest nazwa łacińska, wysokość rośliny, forma, rodzaj pojemnika.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony, nie uszkodzony, prawidłowo rozwinięty – odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku roślin, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie,

- rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

- materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych oraz objawów będących wynikiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,

- materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

- pora sadzenia - jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną,

- rośliny w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać.

Wykonawca zieleni powinien mieć obowiązek dostarczenia badań wykonanych w zakresie podstawowym oraz na zawartość próchnicy wraz z zaleceniami nawozowymi dotyczące przywożonego z zewnątrz humusu.

Sadzenie drzew liściastych z bryłą ziemi i całkowitą zaprawą dołów

Dla drzew przyjęto sadzenie w całkowicie zaprawione doły 1,0x1,0m.

(szczegółowe dane zawarto w wykazie materiału szkółkarskiego str. 7).

Do każdego sadzonego drzewa liściastego przewidziano po 3 paliki z poprzeczkami i taśmą ogrodniczą do umocowania drzew. Potrzeba 3 szt. palików.

Sadzenie krzewów liściastych z bryłą ziemi i całkowitą zaprawą dołów

Do sadzenia należy stosować rośliny w pojemnikach C3 i C5 w formie wielopędowej (minimum 4 pędy) o szer. 0,5-0,6m i 1,25-1,5m. Dla krzewów liściastych przyjęto sadzenie w całkowicie zaprawione doły 0,5mx0,5m.

(szczegółowe dane zawarto w wykazie materiału szkółkarskiego str. 7).

Mulczowanie terenu pod drzewami

Ręczne rozrzucenie kompostu z kory drzewnej warstwą grubości 10 cm.

Pod nowo posadzonymi drzewami należy wymulczować powierzchnie o Ø 1,0m od pnia drzewa.

Razem należy wymulczować 0,785 m² powierzchni.

Mulczowanie terenu pod krzewami

Ręczne rozrzucenie kompostu z kory drzewnej warstwą grubości 10 cm.

Razem należy wymulczować 15,90 m² powierzchni.

## 3.1.1.2.2.   Trawnik

Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- nasiona traw powinny być wysiewane w ilości 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

Należy wykonać trawnik o powierzchni 889 m² mieszanką standardową odporną na deptanie.

Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Mieszanka standardowa odporna na deptanie: życica trwała 25%, kostrzewa czerwona rozłogowa 40%, kostrzewa czerwona kępowa 15%, kostrzewa owcza 10%, wiechlina łąkowa 10%.

## 3.1.1.2.3.   Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

W okresie gwarancji należy uwzględnić roczny okres pielęgnacji wszystkich posadzonych drzew, krzewów i trawników.

Pielęgnacja drzew polega na:

- podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- uformowaniu misek,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia     	pielęgnacyjne i formujące)

Pielęgnacja krzewów polega na:

- podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- wymianie suchych lub silnie uszkodzonych krzewów,

- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów,

Drzewa i krzewy sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny.

Pielęgnacja trawników

Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych nożach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, dosianie nasion, wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy, wysianie nawozów mineralnych oraz podlewanie.

- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm.

- Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm. ( wysokość trawy na trawniku sportowym nie powinna przekraczać 3 cm wys.)

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października).

- Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy.

Uwaga: nie należy używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych trawników, można ich używać jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krzewach. Cięcie uderzeniem żyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia postrzępioną krawędź cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania końców źdźbeł, co wpływa na estetykę trawników.

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku.

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nawozić należy po skoszeniu trawy.

Należy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym.

W przypadku nawożenia jesiennego stosować nawóz o zmniejszonej ilości azotu N:P:K

4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu.

3.1.2. 	Wykaz materiału szkółkarskiego

Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniżej – podano wartości minimalne.

W przypadku braku w szkółkach odpowiednich roślin, należy skontaktować się

z projektantem.

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk | Wysokość (cm) | Wielkość dołów (m3) | Wielkość pojemnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzewa liściaste |
| 1. | Acer platanoides ‘Faassen Black’ | klon pospolity ‘Faassen Black’ | 1 | Wys. 350-400, obw. 14/16, Pa 220 soliter | 1,0x1,0 | C69 |
| Krzewy liściaste |
| 2. | Viburnum opulus | kalina koralowa | 3 | 125 - 150 | 0,5x0,5 | C5 |
| 3. | Viburnum opulus ‘Compactum’ | kalina koralowa ‘Compactum’ | 6 | 50 - 60 | 0,5x0,5 | C3 |

Objaśnienia:

Wys.40-60 – wysokość krzewu w cm (szerokość w przypadku roślin okrywowych) – bez bryły

Wys. 300-400 – całkowita wysokość drzewa z koroną – bez bryły

14/16 – obwód pnia na wys. 100cm

Pa 220 – forma pienna drzewa o wysokości pnia 220cm

Forma pienna – drzewa prowadzone jako materiał alejowy (przyuliczny), pień prosty, pozbawiony pozostałości po usuniętych konarach. Wysokość pnia mierzona od projektowanego poziomu materiału wykańczającego powierzchnię pod drzewami do najniższych konarów korony.

Soliter – roślina prowadzona w szkółce jako egzemplarz swobodnie rosnący, o pokroju korony właściwym dla gatunku i odmiany (korona musi być symetryczna i równomiernie zagęszczona)

X2 – roślina szkółkowana dwukrotnie

C1,5, C2, C3… - wielkość pojemnika, cyfra określa pojemność w litrach.