ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY I DOKUMENTY

- Przedmiot opracowania

- Zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Warunki gruntowo-wodne

- Opis konstrukcji

5.1. Budynek techniczny z reaktorem

5.2. Budynek odwadniania i składowania osadów

5.3. Stanowisko dla samochodów asenizacyjnych

5.4. Zbiornik ścieków dowożonych i zbiornik na osad dowożony

5.5. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika

- Materiały

- Izolacja i zabezpieczenia antykorozyjne

- Uwagi

II.        RYSUNKI:

Rys. K-1	Budynek techniczny z reaktorem – zbrojenie ścian i płyty dennej

Rys. K-2	Budynek techniczny z reaktorem – zbrojenie płyty górnej i klatki

schodowej

Rys. K-3	Budynek techniczny z reaktorem  – rzut stropu i poddasza

Rys. K-4	Budynek techniczny z reaktorem  – przejścia przewodów

technologicznych przez ściany

Rys. K-5	Budynek odwadniania i składowania osadów

Rys. K-6	Stanowisko dla samochodów asenizacyjnych

Rys. K-7	Zbiornik ścieków dowożonych  i zbiornik na osad  dowożony

Rys. K-8	Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) obiektów Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Boguszów, gm. Magnuszew.

# Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- konstrukcję budynku technicznego z reaktorem,

- konstrukcję budynku odwadniania i składowania  osadów ,

- stanowisko dla samochodów asenizacyjnych,

- zbiornik ścieków dowożonych  i zbiornik na osad  dowożony

- wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika

# Podstawa opracowania

- wytyczne technologiczne,

- dane gruntowo-wodne,

- projekt architektoniczny

# Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej pod budowę oczyszczalni ścieków w m. Boguszów , gm. Magnuszew, przez dr. Zbigniewa Frankowskiego .

W celu określenia jakie grunty będą występowały w podłożu projektowanej oczyszczalni ścieków wykonano dwa wiercenia badawcze do głębokości 6 m każde.

Lokalizację wierceń przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

W otworze badawczym nr 1 nawiercono poniżej gleby namuł piaszczysty o miąższości 1,0 m. Głębiej stwierdzono występowanie rzecznych gruntów niespoistych. Generalnie na głębokości rozpoznania, tj. do 6,0 m występują piaski średnie z niewielkimi przewarstwieniami piasku drobnego i pospółki. Głębokość do zwierciadła wody gruntowej 1,2m.

W otworze badawczym, nr 2  poniżej warstwy gleby do głębokości 2,5 m stwierdzono występowanie piasków drobnych, a w przedziale głębokości 2,5-6,0 m nawiercono piaski średnie. Głębokość do zwierciadła wody gruntowej 1,8 m.

Przeprowadzone badania wykazały, że na wskazanej działce występują korzystne warunki gruntowe do posadowienia projektowanej oczyszczalni ścieków.

# Opis konstrukcji

## Budynek techniczny z reaktorem

Projektowany budynek składa się z dwóch części:

- żelbetowy zbiornik pięciokomorowy;

- obudowa sita z częścią socjalną;

Część dolną budynku stanowi żelbetowy zbiornik pięciokomorowy o wymiarach zewnętrznych w planie 10,80 x 18,05m.

W części środkowej usytuowano ponadto pomieszczenie dmuchaw oraz pomieszczenie odbioru skratek.

Konstrukcja zbiornika żelbetowa monolityczna o grubości ścian 35cm i płyty dennej 45cm.

Przykrycie zbiornika stanowi żelbetowa płyta monolityczna o grubości 12cm oparta na żebrach stropowych. W płycie przykrywającej zostawić otwory według rys. K-2

Wszystkie przejścia przewodów technologicznych przez ściany zbiornika wykonać zgodnie z rys.K-4.

Wysokość całkowita zbiornika wynosi 4,98m. Zbiornik wyniesiono około 3,0m ponad teren projektowany. Wejście na zbiornik po zewnętrznych schodach żelbetowych. Zbiornik zostanie obsypany do wysokości 0,25m poniżej płyty górnej.

Na płycie górnej usytuowano budynek o zewnętrznych wymiarach w planie 5,86 x 6,38m. Wysokość budynku wynosi ok. 5,5m.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

Strop – płyty otworowe 596 x 90 x 24cm.

Więźba dachowa – drewniana.

Ściany zewnętrzne – gazobeton grubości 36cm.

## Budynek odwadniania i składowania osadów

Projektowany budynek odwodnienia osadów posiada zewnętrzne wymiary w planie 6,52 x 6,06 oraz 6,42 x 7,24 m. Wysokość budynku nad terenem wynosi ok. 4,25m.

Konstrukcja budynku tradycyjna:

- fundamenty – betonowe monolityczne,

- ściany zewnętrzne – murowane z gazobetonu gr. 36cm,

- stropodach – płyty panwiowe 587 x 149 x 30cm.

## Stanowisko dla samochodów asenizacyjnych

Zaprojektowano płytę o zewnętrznych wymiarach w rzucie poziomym 4,90 x 7,70m. Konstrukcja płyty żelbetowa monolityczna o grubości 30cm. Pod płytą wykonać studzienkę z kręgów żelbetowych K-120/50. Część dolną studzienki wykonać jako betonową monolityczną o grubości ścian 20cm i płyty dennej 30cm.

Głębokość studzienki 1,45m.

## Zbiornik ścieków dowożonych i zbiornik na osad dowożony

Zaprojektowany zbiornik o zewnętrznych wymiarach w planie 3,40 x 4,40m. Całkowita wysokość zbiornika wynosi 2,70m. Zbiornik wystaje ponad teren 0,30m. Konstrukcja zbiornika żelbetowa monolityczna o grubości ścian 20cm, płyty dennej 30cm. Płyta górna o grubości 15cm posiada 2 otwory 80 x 80cm.

5.5.     Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika

Zaprojektowano wylot o konstrukcji żelbetowej monolitycznej o grubości ścian oraz płyty  dennej 25cm.

Wylot posadowić na podłożu wykonanym z narzutu kamieni polnych zalanych zaprawą cementową o powierzchni 2,20x4,00 m.

Podstawę wylotu wykonać pod osłoną ścianki stalowej wykonanej z profili np.KS-7, lub innej o podobnych parametrach technicznych.

Wylot w górnej krawędzi zabezpieczyć stalowa barierką ochronną.

Szczegóły wylotu podano na rys.K-8.

# Materiały

- beton podłoża C 8/10,

- beton konstrukcyjny C30/37 ,

- stal zbrojeniowa A III 34GS i A I St3SX,

- stal profilowana OH18N9,

- elektrody ES18,

- blacha trapezowa T55 x 188D grub. 1mm,

- łączniki do blach trapezowych ocynkowane.

# Izolacja i zabezpieczenia antykorozyjne

- powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować preparatem „SIKA” z zabezpieczeniem geowłókniną,

- wnętrze zbiornika ścieków z szamb oraz płytę stanowiska dla samochodów asenizacyjnych wraz z wewnętrzną powierzchnią studzienki zabezpieczyć mt. zestawem epoksydowym:

- farba epoksydowa do gruntowania 1 x EPOKSYDOR Zn o symbolu 1317-429-13950-0XX,

- farba epoksydowa międzywarstwowa 1 x EPOKSYDOR Mio o symbolu 1317-431-12XXX-XXX,

- 4 x emalia epoksydowa chemoodporna 1317-462-XXXXX-XXX

Łączna grubość zestawu 320(m. Podłoże betonowe malować po 28 dniach dojrzewania po usunięciu mleczka cementowego, odtłuszczone i odpylone.

- Powierzchnie wewnętrzne zbiorników budynku technologicznego posmarować 2 x Hydrostopem wg instrukcji producenta.

- Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć poprzez oczyszczenie do drugiego stopnia czystości a następnie zagruntować dwiema warstwami farby ftalowej do gruntowania, przeciwrdzewnej 60% tlenkową oraz pokryć trzema warstwami emalii ftalowej ogólnego stosowania o symbolu 3161-000-850.

# Uwagi

- roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami

- roboty ziemne budowlane – wymagania techniczne PN-68/B-06050,

- roboty ziemne BN-72/8932-02,

- roboty betonowe i żelbetowe – wymagania techniczne wg PN-83/B-06251,

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r Dz. U. Nr 13 z 10.04.1972r w sprawie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

- projekt rozpatrywać łącznie z projektem technologicznym, architektonicznym .