PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie modernizacji drogi MAGNUSZEW – WOLA MAGNUSZEWSKA

- długość odcinka 1000 mb

- szerokość 3,5 mb

| Lp. | Wyszczególnienie elementów robót | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1. | Oczyszczenie krawędzi podbudowy Profilowanie podłoża | m | 1000 |
| 2. | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 5 cm | m² | 3500 |
| 3. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m². | m² | 3500 |
| 4. | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 50kg/m² (średnio 2 cm po zagęszczeniu). | Mg | 175 |
| 54. | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 3 cm po zagęszczeniu. | m² | 3500 |