| egz. nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Inwestycja: ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ msc. Wilczkowice Dolne gmina Magnuszew woj. mazowieckie Branża: Elektryczna Inwestor: Gmina Magnuszew Ul. Saperów 24 26-910 Magnuszew |  |
| --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Daniel Maksym | upr. nr MAZ/0585/POOE/12 nr ew. MIIB MAZ/IE/0097/10 | 2013 |  |  |
| JANÓW - 2013 RADOM - 2010 |  |

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  budową instalacji elektrycznej w m. Wilczkowice Dolne – Świetlica wiejska

1.2 Zakres  prac objętych ST .

W ramach opracowania projektuje się:

- montaż przewodów wtynkowych YDYp 3x 2,5 mm 2                                      mb 96

- montaż przewodów wtynkowych YDYp 3x 1,5 mm 2                                     mb  43

- montaż przewodów wtynkowych YDYp 5x 2,5 mm 2                                      mb. 14

- montaż opraw oświetleniowych 2 x 36 W                                                       szt. 2

- montaż opraw oświetleniowych 2 x 28 W                                                       szt. 7

- montaż wyłączników oświetleniowych                                                            szt. 5

- montaż gniazd wtyczkowych 230V                                                                 szt. 12

- montaż gniazd wtyczkowych 400V                                                                 szt. 1

- montaż rozdzielnicy głównej RG                                                                     szt. 1

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji.

  - Określenia podstawowe

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów , norm  i instrukcji.

  - Odbiór placu budowy

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z budynkami w których będą wykonywane prace. Po zapoznaniu się z terenem należy przejąć protokolarnie teren placu budowy.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamówienia wykonawca powinien postrzegać wszystkich przepisów  tak aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych

- Zastosowane materiały.

  - Odbiór materiałów

- Dostarczone na miejsce budowy materiały sprawdzić pod względem ilości. Kompletności i zgodności z danymi wytwórcy

- W przypadku stwierdzenia niezgodność, wad nalży skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwością materiały przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny

- Materiały przed wbudowaniem podlegają akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

  - Składowanie materiałów

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu , pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu warunków atmosferycznych. Należy zachować wymagania ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  - Zastosowane materiały

Do budowy  instalacji elektrycznej  stosuje się:

przewody:

podłączenie opraw  -  przewód YDYpżo- 3 x 1,5 mm2  750 V o izolacji polwinitowej     wzmocnionej wg PN-87/E-90054

zasilanie gniazd wtyczkowych – przewód YDYpżo 3 x 2,5 mm2  750 V o izolacji polwinitowej     wzmocnionej wg PN-87/E-90054

zasilanie gniazd wtyczkowych – przewód YDYpżo 5 x 2,5 mm2  750 V o izolacji polwinitowej     wzmocnionej wg PN-87/E-90054

oprawy:

przewiduje się oprawy oświetleniowe świetlówkowe  o mocy 36, 28 W.

- Oprawa musi mieć budowę jednokomorową,

- Stopień ochrony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych i wody dla komory lampy oraz osprzętu musi wynosić IP-66 minimum.

- Oprawy muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony ppor.,.

- Sprzęt oświetleniowy musi posiadać deklarację zgodności producenta lub certyfikat „CE”

- Napięcie robocze 230V.

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnianie powyższych parametrów dotyczących oferowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz deklarację CE,

Rozdzielnica główna RG

Jako rozdzielnice  -RG projektuje  się rozdzielnicę o stopniu ochrony min IP 55 zamykaną na zamek, zlokalizowaną jak na rysunku na wysokości 1,7 m- w miejscu łatwo dostępnym .

W rozdzielnicy będą zainstalowane aparaty na postawach montażowych, stosując system montażowy szyn  TH-35 stosując odpowiednie elementy montażowe, podstawy montażowe, osłony, wsporniki montażowe.

## Zastosowane materiały powinny posiadać:

certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

Przy projektowanej budowie stosować wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapięciowe

- Zastosowany  sprzęt.

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji odgromowej powinien dysponować możliwością korzystania z następującego sprzętu:

wibromłot,

samochód dostawczy 0,9 t,

spawarka

wiertarka

- Wykonanie robót.

  - Układanie kabli

Przy układaniu kabli należy stosować się do zaleceń producenta(tj promień gięcia, siły i sposobu wciągania)

W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania, oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji.

Przy odwijaniu przewodów z bębna bądź wyciąganiu z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę aby na kablu nie tworzyły się węzły i supły.

  - Gniazda wtyczkowe, wyłączniki oświetlenia

Instalacja gniazd wtyczkowych oraz montaż wyłączników oświetlenia podstawowego musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd i wyłączników oświetlenia.

  - Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w przepustach ochronnych.

Przejścia przewodów i kabli przez strefy pożarowe należy wykonać  w osłonie EI (masa ogniochronna) np. Hilti lub Promat strefy o większej odporności ogniowej

  - Pomiary

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ich rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wartości pomierzone powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.	W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

- obmiar robót

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

# Prace montażowe należy wykonać wg  zgodnie z następującymi dokumentami: PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze), PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze) PN-EN 62305-1 OCHRONA ODGROMOWA, PN-EN62305-2 ,PN-EN 62305-3 ,PN-EN 62305-4, PN-50164-1, PN-50164-2 N SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-EN 13 201 :2005(U)

Katalogi urządzeń, zlecenie  inwestora , obowiązującymi przepisami przeciwporażeniowymi i przeciwpożarowymi.

Odbiór robót.

Przy przekazywaniu instalacji  do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

-projektową dokumentację powykonawczą,

-protokoły z rezystancji izolacji przewodów

-protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

-atesty materiałowe.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót dokumentów oraz pomontażowych.

Cena obejmuje montaż urządzeń, a także oczyszczenie terenu z odpadków powstałych z robót montażowych.

prZepisy związane

## Normy

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

# PN-EN 62305-1 OCHRONA ODGROMOWA

# PN-EN62305-2

# PN-EN 62305-3

# PN-EN 62305-4

PN-500164-1

# PN-500164-2

## Inne dokumenty

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud” Kraków.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-3A

- Ustawa o drogach publicznych

# Text boxes

##### INSTAL-MONT  Przedsiębiorstwo Instalacyjno Montażowe

mgr inż. MAKSYM DANIEL                                adres do korespondencji

KOCIOŁKI 58 26-900 KOZIENICE                      JANÓW 50

TEL 508-757-699                                                 26-900 KOZIENICE

NIP 812-176-39-13

e mail:instal-mont.1982@o2.pl