ZP.271.10.2020                                    			                                               Załącznik Nr. 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie.

Wymagania prawne

- Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. Z 2003 r„ nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami).

- Pojazd spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).

- Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN- EN 1846-1 oraz PN-EN1846-2

- Pojazd spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami).

Dane techniczne pojazdu

- Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020.

- Maksymalna masa rzeczywista pojazdy gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie więcej niż 16 ton.

- Silnik o zapłonie samoczynnym (diesel) o minimalnej mocy 210 kW, spełniający normę czystości spalin EURO 6.

- Napęd w układzie 4x4 posiadający skrzynię redukcyjną do pracy w terenie oraz blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej.

- Oś tylna wyposażona w podwójne koła.

- Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne lub pneumatyczne.

- Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

- Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd minimum 300 km. lub 4 godzinną pracę autopompy.

- Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie minimum 4 godzin pracy podczas postoju.

- Pojazd wyposażony w system ABS.

- Pojazd wyposażony w wspomaganie układu kierowniczego.

- Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.

- Pełnowymiarowe koło zapasowe.

- Pojazd wyposażony w:

- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,

- zaczep holowniczy z tylu pojazdu do holowania przyczep.

Szczegółowe parametry techniczne:

- Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego . Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100 W. Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED min. 2 szt.:

- na każdym boku nadwozia 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED,

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy,

- fala świetlna pomarańczowa LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu.

- dodatkowe 4 niebieskie lampy sygnalizacyjne LED z przodu pojazdu w układzie V. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym przy pomocy osłon.

- dodatkowe 4 lampy dalekosiężne na przodzie pojazdu

- Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min. 7 ".

- W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik i mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.

- Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno - maskująca. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu lub odchylanych podestów roboczych.

- Wyposażenie kabiny:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,

- wywietrznik dachowy,

- klimatyzacja,

- zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,

- dodatkowe lusterko rampowe (krawężnikowe) po prawej stronie pojazdu,

- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,

- uchwyty do trzymania w tylnej części kabiny,

- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

- radio samochodowe,

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,

- radiotelefon samochodowy o parametrach częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.

- zainstalowane ładowarki służące do ładowania radiostacji nasobnych oraz latarek przenośnych typu LED wraz z kompletem latarek i radiostacji nasobnych (4 szt.).

- uchwyty na cztery aparaty oddechowe typu FENZY umieszczone w oparciach siedzeń tylnych z indywidualnym systemem odblokowania poszczególnych aparatów oraz systemem zabezpieczającym przed przypadkowym odblokowaniem.

- miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej

- Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,

- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami,

- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,

- kontrolka włączenia autopompy,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- wskaźnik niskiego ciśnienia

- Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcia i ścieranie. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

- Instalacja elektryczna jednoprzewodowa z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

- Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.

- Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej w celu zapewnienia gotowości wyjazdu samochodu w max czasie 60 s. od uruchomienia silnika.

- Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatora pojazdu z zewnętrznego źródła 230 V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika.

- Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.

- Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.

- Kolorystyka nadwozia:

- elementy podwozia czarne, ciemnoszare, zabezpieczone przez korozją;

- błotniki i zderzaki białe;

- kabina i zabudowa czerwona np. RAL 3000.

- Wylot spalin skierowany z dala od stanowisk roboczych.

- Pojazd w pełni zdolny do pracy w temperaturze otoczenia od -25° do 50° C.

- Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.

- Zabudowa pożarnicza w całości wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów.

- Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych , a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z kompozytu lub stali nierdzewnej.

- Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję. Skrzynia wyposażona w oświetlenie LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwaną z podporami oraz uchwyty na sprzęt ratowniczo - gaśniczy (bosaki, węże ssawne).

- Na podeście roboczym zamontowane działko wodno - pianowe typu DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.

- Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

- Półki sprzętowe wykonane z aluminium z systemem regulacji wysokości. Wewnętrzne poszycia półek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.

- Drabina do wejścia na dach składana, wykonana z materiałów nierdzewnych, ze stopniami antypoślizgowymi, umieszczona po lewej stronie tyły pojazdu. W górnej części drabinki zamontowana poręcz ułatwiająca wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża - mniej niż 60 cm.

- Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami z anodowanego aluminium, wspomagane systemem sprężynowym, wyposażone w zamki na klucz (system otwierania jednym kluczem).

- Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty) umożliwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. System otwierania podestów wspomagany siłownikami gazowymi. Dodatkowo w kabinie kierowcy zainstalowane sygnalizatory otwarcia podestów.

- Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane (dwie szt.) dostosowane do przechowywania sprzętu hydraulicznego oraz agregatu prądotwórczego.

- Pojazd wyposażony w:

- listwy LED umieszczone w każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,

- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz siedzenia kierowcy,

- oświetlenie pozycji roboczej dachu lampami typu LED,

- oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wejściowymi do kabiny załogi.

- Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej z ogranicznikami przed wypadaniem z prowadnic.

- Szuflady, podesty i tace wystające po otwarciu więcej niż 250 mm poza obrys pojazdu posiadające oznakowanie ostrzegawcze.

- Uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, o konstrukcji umożliwiającej obsługę w rękawicach.

- Zbiornik wody o pojemności min. 3000 1, wykonany z kompozytów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony.

- Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu oraz dachu pojazdu.

- Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem tego samego producenta jak w przypadku kabiny kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do - 25 °C.

- Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2700 1/min przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 1/min. Przy ciśnieniu 4 MPa.

- Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.

- Układ wodno - pianowy zbudowany w taki sposób, żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.

- Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża co najmniej 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu. Przedmuch linii sprężonym powietrzem.

- Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się również napęd pneumatyczny.

- Instalacja zraszaczowa do usuwania ograniczenia stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych zamontowana w podwoziu pojazdu:

- instalacja wyposażona w cztery dysze zraszające,

- dwie dysze umieszczone przed przednią osią pojazdu i dwie po bokach.

- instalacja wyposażona w dwa zawory odcinające (sekcja przednia i boczna) sterowane z kabiny kierowcy.

- instalacja wyposażona w funkcję odwodnienia przy pomocy zaworów odcinających.

- Autopompa posiadająca możliwość podania wody oraz wodnego roztworu środka pianotwórczego do:

- minimum dwóch nasad tłocznych 75 mm zlokalizowanych po bokach tylnej części pojazdu,

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno - pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.

- Autopompa umożliwiająca podanie wody do zbiornika samochodu.

- Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

- W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia:

- manowakumetr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku (dodatkowo drugi wskaźnik umieszczony w kabinie kierowcy),

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego (dodatkowy wskaźnik umieszczony w kabinie kierowcy)

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z

- możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,

- schemat układu wodno - pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,

- głośnik z mikrofonem sprzężonym z radiostacją przewoźną zamontowaną w samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.

- Zbiornik wodny wyposażony w nasadę 75 mm z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiadająca konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.

- Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6 % (tolerancja ±0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy.

- Wszelkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

- Konstrukcja układu wodno - pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie.

- Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujące bezpieczną eksploatację pompy.

- Maszt oświetleniowy:

- wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego (przełączanie zasilania automatyczne) zabudowany na stałe w samochodzie. Źródło światła stanowią min. dwa reflektory o mocy min. 200 W każdy i łącznym strumieniem świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i poziomie za pomocą urządzenia bezprzewodowego z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. 1P 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno - pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Sterowanie masztu za pomocą pilota przewodowego oraz bezprzewodowo. W kabinie kierowcy znajduje się sygnalizator wysunięcia masztu. Dodatkowo pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy o wydajności wystarczającej do zasilania masztu oświetleniowego.

- Oznakowanie numerami operacyjnymi oraz nazwą jednostki OSP zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP.

- Wykonawca dodatkowo oznakuje pojazd w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym: logotyp OSP Chmielew, logo jednostki dofinansowującej zadanie.

- Pojazd posiada oznakowanie odblaskowe - konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami § 12 ust. 1, pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktur}' z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.

- Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 7 ton z liną o długości min. 25 m wraz zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka wyposażona w niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. W zestawie z wyciągarką komplet akcesoriów.

- Inne wyposażenie: klin pod koła (2 szt.), zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, hol sztywny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.

- Pozostałe wymagania:

- Wykonawca w ramach dostawy objętej niniejszym zamówieniem zapewni przeszkolenie minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu dostawy,

- Zamawiający wymaga w dostarczonym samochodzie: 1) pełnego zbiornika paliwa, 2) pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne- rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta podwozia,

- Dostarczenie dokumentacji, instrukcji, zaleceń producenta pojazdu- w języku polskim.

- Naprawy gwarancyjne oraz przeglądy okresowe( kontrola stanu technicznego, cykliczna wymiana części eksploatacyjnych pojazdu w tym diagnostyka komputerowa) zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta- w okresie rękojmi i gwarancji będą po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie prace zwane przeglądami okresowymi, a w szczególności wymiana płynów eksploatacyjnych muszą odbywać się bez konieczności demontowania stałych elementów zabudowy nie przeznaczonych do demontażu (nie dopuszcza się demontażu ww. elementów, które są sklejone, zespawane czy też nitowane).

- Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wymagane jest uzgodnienie z Zamawiającym- docelowe rozmieszczenie sprzętu w pojeździe

- Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu w okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów.

- Gwarancja 24 miesiące.

- Dostawa pojazdu w terminie do 30.10.2020 roku.