BARTOSZEWSKI–ARCHITEKTURA

ul. Złoczowska 11a

03-972 Warszawa

bartoszewski@architekci.pl

www.BiuroArchitektoniczne.pl

(48) 601 350 765

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

# WYKONYWANIA   I   ODBIORU ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| ZADANIE | Przebudowa budynku społeczno - kulturalnego |
| --- | --- |
| ADRES WYKONYWANIA ROBÓT | Działka nr. Ew. 63/7 obręb Przewóz Tarnowski |
| INWESTOR | Urząd Gminy Magnuszew |
| ADRES INWESTORA | 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24 |
| BRANŻA | Ogólnobudowlana , elektryczna i instalacyjna |
| OPRACOWAŁ | Jacek Kisiołek |
| SPRAWDZIŁ |  |
| DATA | Lipiec 2014 r |

Spis treści  	strona

1	Wstęp	8

1.1	Przedmiot opracowania	8

1.2	Zakres stosowania	8

1.3	Słownik używanych określeń podstawowych	8

2	Warunki organizacyjne	2

2.1	Przekazanie Placu Budowy	2

2.2	Zasilanie placu budowy	2

2.2.1	Zasilanie w wodę	2

2.2.2	Zasilanie w energię elektryczną	3

2.3	Ogólne warunki zaplecza budowy	3

2.4	Dokumentacja budowy	3

3	Wymogi ogólne	3

3.1	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

3.2	Zgodność robót z Projektem, Specyfikacją i Normami	3

3.3	Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych	3

3.4	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	4

3.5	Ochrona przeciwpożarowa	4

3.6	Ograniczenia techniczno- organizacyjne	4

3.7	Eksploatacja sprzętu budowlanego i rusztowań	4

3.8	Bezpieczeństwo i higiena pracy	4

3.9	Materiały	5

3.9.1	Wymagania ogólne	5

3.9.2	Źródła uzyskania materiałów	5

3.9.3	Materiały szkodliwe dla otoczenia	5

3.9.4	Dostawa materiału na budowę	5

3.9.5	Składowanie materiałów	5

3.10	Wykonanie robót	5

3.11	Kontrola jakości	5

3.11.1	Program  Jakości	5

3.11.2	Wykonywanie badań i pomiarów	6

3.11.3	Wyposażenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby Inżyniera	6

3.11.4	Jednostki miar	6

3.12	Praca w warunkach nocnych	6

3.13	Odbiór robót	6

3.13.1	Założenia podstawowe	6

3.13.2	Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających	7

3.13.3	Badania i pomiary końcowe	7

3.13.4	Odbiór końcowy i przekazanie Użytkownikowi	7

3.13.5	Gwarancja i Odbiór Powykonawczy	7

3.14	Warunki płatności	8

4	Roboty demontażowe i rozbiórkowe	8

4.1	Zakres robót	8

4.1.1	Materiały i sprzęt	8

4.1.2	Sposób wykonywania prac	8

4.1.3	Uprzątnięcie terenu	9

4.2	Kontrola jakości	9

4.3	Odbiory robót	9

Odbiory robót prowadzone będą  systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w umowie/kontrakcie zawartym z Zamawiającym/Inwestorem. Przedmiotem odbioru będzie :	9

5	Roboty ziemne	9

5.1	Przedmiot opracowania	9

5.2	Zakres robót	9

5.3	Materiały	10

5.3.1	Podsypki	10

5.3.2	Zasypki	10

5.4	Sprzęt	10

5.5	Wykonanie robót	10

5.5.1	Wykopy	10

5.5.1.1	Sprawdzenie warunków terenowych .	10

5.5.1.2	Zabezpieczenie  wykopów	10

5.5.1.3	Tolerancje wykonywania wykopów	10

5.5.1.4	Wykonywanie prac	10

5.5.2	Zasypki i wymiana gruntu	11

5.5.2.1	Warunki wykonania zasypki:	11

5.6	Kontrola jakości robót	11

5.6.1	Wymagania ogólne	11

5.6.2	Wykopy	11

5.6.3	Zasypki	11

5.7	Odbiór robót	11

5.8	Przepisy związane	11

6	Roboty betonowe i żelbetowe	12

6.1	Przedmiot opracowania	12

6.2	Zakres robót	12

6.3	Materiały	12

6.3.1	Składniki mieszanki betonowej	12

6.3.1.1	Cement	12

6.3.1.2	Kruszywo	12

6.3.1.3	Woda do betonu	12

6.3.1.4	Dodatki i domieszki do betonów	12

6.3.2	Konsystencje mieszanek betonowych	13

6.3.3	Zaprawy	13

6.3.4	Deskowania i rusztowania	13

6.4	Stal zbrojeniowa	13

6.4.1	Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej	13

6.4.2	Dostawa stali	13

6.4.3	Magazynowanie stali zbrojeniowej	14

6.5	Elementy stalowe do zabetonowania	14

6.6	Wykonanie robót	14

6.6.1	Zalecenia ogólne	14

6.6.2	Wykonywanie zbrojenia	15

6.6.2.1	Czystość powierzchni zbrojenia	15

6.6.2.2	Przygotowanie zbrojenia	15

6.6.3	Montaż zbrojenia	15

6.6.4	Dozowanie składników	15

6.6.5	Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy	15

6.6.6	Wykonanie podbetonu	16

6.6.7	Podawanie i układanie mieszanki betonowej	16

6.6.8	Przerwy w betonowaniu	16

6.6.9	Badania betonu	16

6.6.10	Użycie zapraw cementowych	16

6.7	Warunki pogodowe betonowania	16

6.8	Pielęgnacja betonu konstrukcyjnego	17

6.8.1	Materiały i sposoby pielęgnacji betonu	17

6.8.2	Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia	17

6.8.3	Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem	17

6.8.4	Czas pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji	17

6.9	Wykończenie powierzchni betonu	17

6.9.1	Równość powierzchni	17

6.9.2	Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń	18

6.10	Ognioodporność konstrukcji żelbetowej	18

6.11	Kontrola jakości konstrukcji żelbetowych	18

6.12	Odbiór robót	18

6.13	Przepisy związane	19

7	Roboty murowe	19

7.1	Przedmiot opracowania	19

7.2	Zakres robót	19

7.3	Materiały	19

7.3.1	Elementy murowe drobnowymiarowe konstrukcji wewnętrznych	19

7.4	Zaprawa	19

7.5	Woda	20

7.6	Dostawa materiałów na Plac Budowy	20

7.7	Wykonanie robót	20

7.8	Kontrola jakości	20

7.8.1	Materiały	20

7.8.2	Wykonawstwo	20

7.9	Odbiór robót	20

7.10	Przepisy związane	20

8	Izolacje	21

8.1	Przedmiot opracowania	21

8.2	Zakres robót	21

8.3	Materiały	21

8.3.1	Izolacje przeciwwodne powłokowe fundamentów i konstrukcji podziemnych	21

8.3.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z materiałów rolowych	21

8.3.3	Izolacje termiczne	21

8.3.4	Izolacje paroprzepuszczalne	22

8.3.5	Uszczelnienia pianka poliuretanową	22

8.3.6	Uszczelnienia zaprawą ogniochronną, zabudowy i osłony p.poż.	22

8.3.7	Materiały gruntujące, łączniki i akcesoria	22

8.4	Wykonanie robót	22

8.5	Kontrola jakości	23

8.6	Odbiór robót	23

8.7	Przepisy związane	23

9	Posadzki	23

9.1	Przedmiot opracowania	23

9.2	Zakres robót	23

9.3	Materiały	23

9.3.1	Woda	23

9.3.2	Materiały posadzkowe	23

9.3.3	Kleje, łączniki, fugi i inne akcesoria	24

9.4	Wykonanie robót	24

9.4.1	Wylewki wyrównujące	24

9.4.2	Pielęgnacja wylewek	24

9.4.3	Płytki gresowe i cementowe	24

9.4.4	Posadzki z deszczułek	25

9.5	Kontrola jakości	25

9.6	Odbiór robót	25

9.7	Przepisy związane	25

10	Okładziny ścienne i sufity	25

10.1	Przedmiot opracowania	25

10.2	Zakres robót	26

10.3	Materiały	26

10.3.1	Gips szpachlowy	26

10.3.2	Systemowa zaprawa tynkarska dla tynków	26

10.3.3	Materiały gruntujące i inne akcesoria dla systemowego tynku/gładzi	26

10.3.4	Materiały gruntujące i inne akcesoria dla tynków gipsowych	26

10.3.5	Woda	26

10.3.6	Płytki ceramiczne	26

10.3.7	Kleje, fugi, środki gruntujące i inne akcesoria dla płytek ceramicznych / gresu	27

10.3.8	Płyty gipsowo-kartonowe	27

10.3.9	Stelaż stalowy wraz z akcesoriami i wypełnieniem z wełny mineralnej	27

10.3.10	Systemowe aluminiowe sufity podwieszane z wypełnieniem z wełny mineralnej	27

10.4	Wykonanie robót	28

10.4.1	Tynki cementowo-wapienne	28

10.4.1.1	Prace przygotowawcze	28

10.4.1.2	Wykonywanie tynków	28

10.4.2	Okładziny ceramiczne	28

10.4.2.1	Prace przygotowawcze	28

10.4.2.2	Układanie płytek ceramicznych	28

10.5	Kontrola jakości	29

10.6	Odbiór robót	29

10.7	Przepisy związane	29

11	Malowanie	30

11.1	Przedmiot opracowania	30

11.2	Zakres robót	30

11.3	Materiały	30

11.3.1	Farby	30

11.3.2	Woda	30

11.3.3	Środki gruntujące i rozcieńczalniki	30

11.4	Wykonanie robót	30

11.4.1	Prace przygotowawcze	30

11.4.2	Wymagania podstawowe	30

11.5	Kontrola jakości	31

11.6	Odbiór robót	31

11.7	Przepisy związane	31

12	Drzwi, bramy, wrota	31

12.1	Przedmiot specyfikacji technicznej	31

12.2	Zakres robót objętych ST	31

12.3	Materiały	31

12.3.1	Wymagania ogólne dotyczące materiałów	31

12.3.1.1	Drzwi zewnętrzne	32

12.3.1.2	Drzwi wewnętrzne	32

12.3.1.3	Okucia drzwi	32

12.4	Wykonanie robót	32

12.4.1	Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych	32

12.5	Kontrola jakości	33

12.6	Odbiór robót	33

12.7	Przepisy związane	33

13	Konstrukcje drewniane	33

13.1	Przedmiot opracowania	33

13.2	Zakres robót	33

13.3	Materiały	33

13.4	Dostawa materiałów na Plac Budowy	34

13.5	Wykonanie robót	34

13.5.1	Wymagania ogólne	34

13.5.2	Połączenia skręcane	34

13.6	Kontrola jakości robót	34

13.7	Odbiór robót	34

13.8	Przepisy związane	34

14	Pokrycia dachowe	35

14.1	Przedmiot opracowania	35

14.2	Zakres robót	35

14.3	Materiały	35

14.4	Dostawa materiałów na Plac Budowy	35

14.5	Wykonanie robót	35

14.5.1	Wymagania ogólne	35

14.6	Kontrola jakości robót	35

14.7	Odbiór robót	35

15	Instalacje sanitarne	36

15.1	Przedmiot opracowania	36

15.2	Zakres robót	36

15.3	Zgodność robót z dokumentacja projektową	36

15.4	Materiały do budowy instalacji	36

15.4.1	Materiały dotyczące instalacji wodociągowej	36

15.4.2	Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej	36

15.5	Wykonywanie robót	37

15.5.1	Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej	37

15.5.2	Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej	37

15.5.3	Roboty montażowe instalacji wodociągowej	37

15.5.4	Przejście przez strefy p.poż. dla rur niepalnych	37

15.5.5	Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej	37

15.6	Izolacja przewodów	38

15.7	Kontrola jakości	38

Instalacja wodociągowa	38

Instalacja kanalizacji sanitarnej	38

15.8	Próby szczelności instalacji wodociągowej	38

15.9	Próby szczelności instalacji kanalizacji	38

15.10	Normy i dokumenty związane	39

16	Biały montaż – wyposażenie w elementy sanitarne w łazienkach	39

17	Instalacje elektryczne i teletechniczne	39

17.1	Przedmiot opracowania	39

17.1.1	Zakres prac	39

17.2	Materiały	39

17.3	Wykonanie robót	40

17.3.1	Wymagania ogólne	40

17.3.2	Demontaż instalacji istniejącej	40

17.4	Odbiór robót	40

# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są prace związane z przebudowa i modernizacją budynku    społeczno-kulturalnego zlokalizowanego na działce nr  63/7 z obrębu Przewóz Tarnowski w Magnuszewie  w zakresie  objętym dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Prace maja na celu dostosowanie obiektu do obecnych przepisów, wymogów Inwestora  oraz przeznaczenia budynku i sa podyktowane  koniecznością modernizacji budynku, podniesienia standardu.

## Zakres stosowania

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy  procedurze przetargowej oraz realizacji robót.

Stanowi załącznik dokumentacji przetargowej i kontraktowej .

## Słownik używanych określeń podstawowych

Zamawiający

Urząd Gminy Magnuszew , Magnuszew  ul.Saperów 24  , występujący w procedurze jako strona zlecająca prace .

Wykonawca

Podmiot gospodarczy wyłoniony do realizacji prac w wyniku procedury przyjętej przez Zamawiającego

Inspektor Nadzoru

Powołany przez Zamawiającego inżynier  posiadający odpowiednie kwalifikacje,

umiejętności i uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

zgodnie z obowiązującymi przepisami  Prawa Budowlanego .

Polecenie Inspektora Nadzoru

Przekazane Wykonawcy w formie pisemnej ( odrębnego pisma  lub wpisu do Dziennika Budowy )   polecenia dotyczące realizacji zamówienia.

Oferta

Dokument sporządzony przez Wykonawcę na etapie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego , w którym zawarł on  cenę jaką chce uzyskać w wyniku realizacji   zamówienia.  Oferta sporządzana jest na podstawie  udostępnionej  oferentom w procedurze przetargowej dokumentacji technicznej, przedmiarów, projektów oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokument opisujący oczekiwany przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia , zawierający  podstawowe informacje na temat organizacji procesu budowlanego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  istotnych  parametrów technicznych urządzeń lub właściwości  stosowanych materiałów oraz  sposoby badania , pomiaru i warunki  odbioru oraz płatności za zrealizowane prace.

Projekt budowlany

Dokumentacja techniczna zamierzenia będącego przedmiotem postępowania przetargowego sporządzona przez Projektanta.

Norma

Dokument normatywny,  który  podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby  postępowania           lub    cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług.

Kierownik Budowy

Wyznaczona przez Wykonawcę osoba , upoważniona przez niego do kierowania robotami budowlanymi , posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach odpowiadających charakterowi

Plac budowy

Obszar lub miejsce gdzie prowadzone są roboty budowlane razem  z zapleczem, magazynami i składowiskami . Plac budowy powinien być w sposób wyraźny  wyznaczony o oznakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Dziennik budowy

Rejestr przebiegu procesu budowlanego ,  w którym Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy dokonują wpisów  na temat  wykonywanych prac.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokument  przygotowany przez Wykonawcę określający zasady i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót objętych zamówieniem.

Plan Robót

Sporządzony przez Wykonawcę jednolity dokument zawierający  harmonogram prac, projekt organizacji  Placu Budowy ,  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Dokumentacja budowy

Wszystkie dokumenty związane z realizacją Zamówienia takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty, protokoły obmiarów, protokoły badań i pomiarów itp.

Odbiór częściowy

Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany  w takich odstępach aby umożliwić bieżącą kontrolę jakości wykonywanych prac.

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót które w następstwie dalszych prac zostaną zakryte lub nie będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontaży, wyburzeń itp.

Odbiór końcowy

Odbiór robót przeprowadzany  po zakończeniu realizacji całości prac.

Odbiór pogwarancyjny

Ostateczny odbiór robót przeprowadzany  po zakończeniu okresu gwarancyjnego

# Warunki organizacyjne

## Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający  w terminie określonym w umowie/ kontrakcie   przekaże Wykonawcy Plac Budowy.

Przekazanie powinno być potwierdzone protokołem , w którym należy wskazać  granice Placu Budowy , miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy. Przekazanie Placu Budowy  powinno wiązać się także z przekazaniem dokumentacji, Dziennika Budowy oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po stronie  Zamawiającego dla właściwej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

## Zasilanie placu budowy

Teren budowy jest wyposażony w instalację elektryczną , wodę oraz kanalizację sanitarną  bądź też zapewniony zostanie do nich dostęp we wskazanych miejscach poboru.

### Zasilanie w wodę

Ustalony zostanie punkt poboru wody na terenie Placu Budowy. Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na własny koszt licznik wody rejestrujący jej pobór przez Wykonawcę. Koszty zużytej wody będą rozliczane z Zamawiającym.

### Zasilanie w energię elektryczną

Ustalony zostanie punkt poboru energii elektrycznej  na terenie Placu Budowy . Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na własny koszt licznik energii elektrycznej rejestrujący jej pobór przez Wykonawcę. Koszty energii  będą rozliczane z Zamawiającym.

## Ogólne warunki zaplecza budowy

Wykonawca zapewnić powinien takie  zaplecze budowy aby realizacja zamówienia mogła się odbywać w sposób prawidłowy, zgodny z wymogami technicznymi, sanitarnymi, pożarowymi, ochrony środowiska .

Zaplecze budowy powinno uwzględniać :

- wygrodzenie lub widoczne oznaczenie  placu budowy z zastrzeżeniem że nie może ono zawierać żadnych reklam , napisów lub innych treści , które nie zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego

- odpowiednie zaplecze biurowe oraz socjalne dla załogi własnej wraz z stanowiskiem ppoż.  i punktem pierwszej pomocy

Po zakończeniu budowy Wykonawca na własny koszt zlikwiduje  zaplecze budowy.

## Dokumentacja budowy

Wykonawca uzupełni Dokumentację Budowy o:

- Plan Robót

- Harmonogram rzeczowo-terminowy

# Wymogi ogólne

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiada za sposób i jakość wykonania robót zgodnie z umową o roboty budowlane , Dokumentacją Budowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni także  najmniej kolizyjną z pracą Zamawiającego i funkcjonowaniem muzeum  organizację robót . Wymagane jest przez Zamawiającego  utrzymanie  placu budowy w  czystości i porządku poprzez cały czas prowadzenia robót.  Pracownicy Wykonawcy muszą w czasie  pracy  być ubrani w jednolite ubrania robocze , które powinny być czyste i estetyczne.

## Zgodność robót z Projektem, Specyfikacją i Normami

Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem, Specyfikacją i Normami przedmiotowymi.    W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: Umowa, Specyfikacja techniczna, Projekt, Oferta i  inne.

Parametry określone w Projekcie i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w Specyfikacji i Normach przedziału tolerancji. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w przypadku spraw spornych i nie uregulowanych umową  lub  niedookreślonych w sposób wystarczający w specyfikacji , projekcie lub innych dokumentach kontraktowych.

## Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

W stosunku do powołanych w umowie  i specyfikacjach technicznych  Norm i przepisów mogą być  stosowane inne uregulowania pod warunkiem , że  zapewnią one nie niższy  poziom wykonania niż powołane Normy lub przepisy. Ich zastosowanie powinno być jednak wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności zwrócić uwagę na następujące uregulowania:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach. ( z późniejszymi zmianami)

Zasady ochrony środowiska Wykonawca umieści  w projekcie zagospodarowania Placu Budowy.

Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest przygotować i prowadzić prace w takiej technologii aby  ingerencja w środowisko była możliwie jak najmniej inwazyjna.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Na terenie budowy Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy rozmieszczony w ilościach niezbędnych dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

Szczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zawrze w projekcie zagospodarowania Placu Budowy.

## Ograniczenia techniczno- organizacyjne

Wykonawca zabezpieczy  na swój koszt wykonane roboty przed wpływami atmosferycznymi do czasu ich zakończenia lub uzyskania przez nie takich parametrów , na które nie będą miały wpływu niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wykonawca zabezpieczy także  plac budowy przed nadmiernym zapyleniem i hałasem mogącym powstawać w trakcie prac .

## Eksploatacja sprzętu budowlanego i rusztowań

Wykonawca powinien zapewnić takie narzędzia,  wyposażenie, instrumenty i materiały , które mogą być używane w procesie budowy.

Wszelki sprzęt zmechanizowany wykorzystywany na budowie przez Wykonawcę musi posiadać niezbędne świadectwa legalizacji, dopuszczenia do ruchu itp., a jego operatorzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie.

Rusztowania i konstrukcje wsporcze używane na placu budowy muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać aktualnie obowiązujących  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Szczegółowe wytyczne BHP Wykonawca zamieści w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## Materiały

### Wymagania ogólne

Materiały stosowane do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru , na jego żądanie certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i zastosowania na budowie. Wszystkie  materiały przed wbudowaniem  muszą uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru oraz projektanta. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się przywołany jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ (model) i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.

### Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  samodzielnie na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł zaopatrzenia w niezbędne materiały budowlane .  Na żądanie Inspektora Nadzoru jest on zobowiązany wskazać  źródło zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiału lub jego partii.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane . Materiały, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pyliste) będą stosowane  warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

### Dostawa materiału na budowę

Wykonawca dba aby dostawa sprzętu i materiałów odpowiadała postępowi robót.. Inspektor Nadzoru kontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być  rozładowany i przechowywany  na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych materiałów.

### Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiału do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Powinny one być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposób by  zachowały swoją jakość i  właściwości Składowane tymczasowo materiały i urządzenia Wykonawca  zabezpieczy przed kradzieżą na własny koszt. Miejsce i sposób składowania Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym .

## Wykonanie robót

Szczegółowe zasady wykonywania robót zamieszczone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  zwanych dalej SST .

## Kontrola jakości

### Program  Jakości

Wykonawca  opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru  Program Jakości. Przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie umową .Kontrolą jakości będą objęte wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy .

### Wykonywanie badań i pomiarów

Badania będą wykonywane zgodnie z Programem Jakości oraz dodatkowo z inicjatywy Inspektora Nadzoru, który  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów i robót na Placu Budowy. Koszty badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiający.

Sprawdzenie  wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w szczególności:

| PN-ISO-7737:1994 | Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów |
| --- | --- |
| PN-ISO-3443-7:1994 | Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna |
| PN-ISO 3443-8:1994 | Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. |
| PN-ISO 3443-5:1994 | Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji |
| PN-ISO- 7976-2 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych |
| PN-ISO 7976-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy |

### Wyposażenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby Inżyniera

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru  stały dostęp na Placu Budowy do podstawowych urządzeń kontrolno-pomiarowych

  - miarka stalowa zwijana długości 10 m

  - taśma stalowa długości 30 m,

  - poziomica stalowa długości 2m

### Jednostki miar

Jednostki miar będą określane jedynie w Międzynarodowym Układzie Miar (SI) i muszą być zgodne z jednostkami użytymi w dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji kosztorysowej.

## Praca w warunkach nocnych

Praca w warunkach nocnych może odbywać się tylko w uzasadnionych  przypadkach i musi być uzgodniona z Zamawiającym .O planowanym zamiarze prowadzenia prac w porze nocnej należy powiadomić Inspektora Nadzoru.

## Odbiór robót

### Założenia podstawowe

Dla poszczególnych typów robót, prace budowlane będą podlegały następującym etapom odbioru:

          - Odbiorowi Częściowemu,

          - Odbiorowi Robót Zanikających,

          - Odbiorowi Końcowemu,

          - Odbiorowi Pogwarancyjnemu

Opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje oraz inne opłaty urzędowe

związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca chyba , że strony

umowy/kontraktu ustala to inaczej.

### Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających

Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających będą dokonywane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu prac.    Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy . Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  a  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Inspektor Nadzoru ocenia jakość robót na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, próby w konfrontacji z Projektem, Specyfikacją i ustaleniami z Wykonawcą podjętymi w trakcie prowadzenia prac. Inspektor Nadzoru  potwierdza dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Z odbioru częściowego i Odbioru Robót Zanikających sporządza się dodatkowo oddzielny protokół.

### Badania i pomiary końcowe

Badania i pomiary końcowe będą wykonane przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru .

### Odbiór końcowy i przekazanie Użytkownikowi

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do  odbioru końcowego. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca skompletuje   następujące dokumenty:

- Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji

kontraktu;

- Dokumentację powykonawczą:

  - Specyfikacje i Projekt ze wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru

  - Dokumentacja powykonawcza w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

- Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia;

- Pozytywne protokoły odbiorów przez Instytucje powołane zgodnie z Prawem Budowlanym tj,:

Inspektor Sanitarny, Straż Pożarna i inne

- wszelkie dokumenty dopuszczeń dla  materiałów,

Dokumentem Odbioru Końcowego robót będzie  protokół Odbioru robót sporządzony przez Komisję Odbiorową, której skład ustali Zamawiający. Podpisanie przez Komisję Odbiorową protokołu Odbioru Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu przez Użytkownika .

### Gwarancja i Odbiór Powykonawczy

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane roboty. W okresie gwarancyjnym  Wykonawca zobowiązany jest do:

- usuwania na  żądanie Zamawiającego, Użytkownika lub Inspektora Nadzoru  usterek powstałych

na skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakości wykonywanych prac

podlega pomiarom, badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami Specyfikacji dla okresu budowy;

Po upływie okresu gwarancji  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół Odbioru Pogwarancyjnego, załączając następujące dokumenty:

- protokoły badań i odbiorów prac związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni całego okresu

gwarancyjnego,

- protokoły przeglądów.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek oraz organizowaniem         przeglądów w całym okresie gwarancyjnym. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru         Pogwarancyjnego kończy bieg okresu gwarancyjnego.  Odbiór końcowy przeprowadzony będzie         po zakończeniu wszystkich robót  i jego przedmiotem będzie sprawdzenie  całościowe  zakresu          czyli ocena czy wszystkie wykonane w sposób prawidłowy.

## Warunki płatności

Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami umowy/kontraktu zawartego

pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym . Podstawą do dokonywania rozliczeń będzie oferta

wykonawcy zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz          protokoły odbioru robót :

-   częściowe protokoły odbioru robót

-   końcowy protokół odbioru robót

podpisane przez Inspektorów nadzoru , przedstawiciela zamawiającego i Wykonawcę

# Roboty demontażowe i rozbiórkowe

## Zakres robót

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych .

### Materiały i sprzęt

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót . Sprzęt musi być sprawny technicznie  i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania jeżeli przepisy tego wymagają. Materiały stosowane przy demontażach i rozbiórkach występują jako materiały pomocnicze.

### Sposób wykonywania prac

Prace należy wykonywać w taki sposób aby nie dopuścić zniszczenie lub uszkodzenia elementów , które mają pozostać . Należy wykonywać rozbiórki i demontaże w taki sposób aby nie powodować zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników bądź osób przebywających w pobliżu :

- wycinki elementów stalowych palnikami lub tarczami szlifierskimi wykonywać po zamontowaniu osłon i

ekranów  przeciwiskrowych

- demontaże okładzin posadzkowych  prowadzić od końca  pomieszczenia i  natychmiast usuwać

materiały z rozbiórki z przejść

-  wykucia w ścianach prowadzić po uprzednim sprawdzeniu czy na ich  trasie nie przebiegają żadne

instalacje elektryczne lub sanitarne. W przypadku gdyby takie się znajdowały, do rozbiórki

przystępować po ich odłączeniu i zabezpieczeniu.

Miejsca wykonywania prac w miarę możliwości należy osłonić kotarami lub wygrodzić pełnymi  ogrodzeniami  przestawnymi.

Przed przystąpieniem do demontaży i rozbiórek należy sprawdzić czy w ich obszarze nie znajdują się instalacje  elektryczne lub sanitarne , które mogłyby zostać uszkodzone. W przypadku wykrycia instalacji elektrycznych należy je odłączyć od napięcia . W przypadku instalacji sanitarnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i w miarę możliwości odciąć dopływ wody.

Przed dokonaniem wyburzeń lub rozbiórek należy dokonać oceny  technicznej czy elementy te nie stanowa części konstrukcyjnych. W  takim przypadku należy przed rozpoczęciem robót wykonać dla danego elementu odpowiednie wzmocnienia, podpory i zabezpieczenia oraz uzgodnić  te rozwiązania z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca winien zabezpieczyć obiekt przed wpływami  warunków atmosferycznych w czasie prowadzenia rozbiórek , w szczególności dotyczy to zabezpieczenia substancji obiektu po demontażu dachu.

Rozbiórki wewnątrz budynku związane z podbijaniem fundamentów należy wykonywać z zachowaniem zasad sztuki budowlanej zapewniając odpowiednią stabilność obiektu. Zabrania się wykonywania jednorazowo rozbiórek odsłaniających fundamenty do poziomu posadowienia na odcinku dłuższym jak 1,5 m .  Prace należy prowadzić naprzemiennie odcinkami.

### Uprzątnięcie terenu

Materiały  wytworzone w procesie rozbiórki , które nie są zakwalifikowane do ponownego wykorzystania należy niezwłocznie po zakończeniu prac wywieźć poza teren  i poddać utylizacji. Wykonawca  jest zobowiązany załączyć do dokumentacji powykonawczej karty przekazania odpadów .

## Kontrola jakości

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu czy w trakcie prac nie doszło do zniszczenia innych  elementów .

## Odbiory robót

### Odbiory robót prowadzone będą  systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w umowie/kontrakcie zawartym z Zamawiającym/Inwestorem. Przedmiotem odbioru będzie :

-  kompletność wykonanych prac

-  jakość prac

-  kompletność dokumentacji powykonawczej

# Roboty ziemne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w tym w szczególności związanych z podbijaniem istniejących fundamentów oraz wykonywaniem nawierzchni .

## Zakres robót

Wykopy ziemne wykonywane będą przy :

- odkrywaniu istniejących fundamentów w celu ich wzmocnienia

- zasypywaniu wykopów

- wykonywaniu koryt i podbudów pod nawierzchnie

## Materiały

### Podsypki

Materiał do wykonania podkładów powinien być wolny od zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części roślin.

### Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z odkładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i spełniać następujące wymagania:

Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych.

## Sprzęt

Do wykonywania robót  Wykonawca może stosować sprzęt zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3 niniejszej specyfikacji.

## Wykonanie robót

### Wykopy

#### Sprawdzenie warunków terenowych .

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić stan murów wzdłuż planowanych wykopów. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle w kontakcie zarządzającymi  siecią  podziemnych i urządzeń jakie znajdują się w obrębie wykonywanych prac ziemnych. Wykopy przy odsłanianiu istniejących fundamentów należy prowadzić z zachowaniem zasad sztuki budowlanej . Należy dokonać podziału wykopu na odcinki  nie dłuższe jak 1,5 m  i wykopy prowadzić naprzemiennie  zachowując odległość pomiędzy odcinkami 4-5 m . Nie dopuszcza się wykonywania prac w sąsiedniej działce( odcinku) bez uprzedniego zasypania i zagęszczenia odcinka na którym wykonywano wcześniej prace.

#### Zabezpieczenie  wykopów

Wykonawca zabezpieczy teren gdzie wykonywane są  prace ziemne jest zobowiązany do  utrzymania  tych  zabezpieczenia przez cały czas prowadzenia robót zgodnie z przepisami i normą PN-B-06050. W szczególności dotyczy to konstruowania skarp wykopów, zabezpieczenia skarp, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od wykopów i jednocześnie zabezpieczy je przed zalewaniem wodami opadowymi.

#### Tolerancje wykonywania wykopów

Wg normy PN-B-06050.

#### Wykonywanie prac

Wykopy wykonywać należy ręcznie. Nie należy zagłębiać się poniżej poziomu posadowienia fundamentów . Ziemia wydobyta  powinna zostać złożona na odkład  w taki sposób aby nie następowało jej osypywanie  do wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu należy zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru , który wraz z Kierownikiem Budowy zdecydują o sposobie dalszego postępowania. Wykopy przy odsłanianiu istniejących fundamentów należy prowadzić z zachowaniem zasad sztuki budowlanej . Należy dokonać podziału wykopu na odcinki  nie dłuższe jak 1,5 m  i wykopy prowadzić naprzemiennie  zachowując odległość pomiędzy odcinkami 4-5 m . Nie dopuszcza się wykonywania prac w sąsiedniej działce( odcinku) bez uprzedniego zasypania i zagęszczenia odcinka na którym wykonywano wcześniej prace.

### Zasypki i wymiana gruntu

#### Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów i miejsc wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru , co  należy potwierdzić  wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, śmieci i suche. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania  - ręcznie lub mechanicznie  .

Uwaga  , zasypki odkrytych odcinków ścian fundamentowych mogą być wykonane dopiero po wykonaniu  prac związanych z izolacją przeciwwilgociową.

## Kontrola jakości robót

### Wymagania ogólne

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych  prowadzone będzie  na bieżąco   i polegać na ocenie wizualnej i za pomocą podstawowych urządzeń pomiarowych  takich jak np.: taśmy  miernicze  itp., prawidłowości wykonania wykopu, wykonania koniecznych wymian gruntu, wskaźnika zagęszczenia .

### Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:

- zgodność wykonania robót z umową

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu,

- wymiary wykopów,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

- stały monitoring pracy konstrukcji podczas wykonywania wykopów przy istniejących fundamentach

### Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- materiał użyty na podkład,

- grubość i równomierność warstw podkładu,

- sposób i jakość zagęszczenia.

## Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających.

## Przepisy związane

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

# Roboty betonowe i żelbetowe

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych.

## Zakres robót

Zakres robót dotyczy wszystkich konstrukcji z betonu, żelbetu, i podkładów betonowych na gruncie w elementach konstrukcyjnych objętych Kontraktem.

## Materiały

### Składniki mieszanki betonowej

#### Cement

Cement portlandzki czystego wg normy EN 197-1 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności:

- CEM I 32.5 dla podkładów betonowych B10,

- CEM I 32.5 R dla betonów klas B25,

- CEM I 42.5 dla betonów klas B37.

#### Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712. Marka kruszywa nie będzie niższa niż klasa betonu.

#### Woda do betonu

Woda do betonu zgodna z normą PN-88/B-32250

#### Dodatki i domieszki do betonów

Tam gdzie jest to konieczne, wykonawca dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera. Inżynier zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek:

- pył krzemionkowy,

- plastyfikatory i upłynniacze,

- dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym stadium

wiązania,

- dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. I w celu uzyskania wodoszczelności.

### Konsystencje mieszanek betonowych

Wilgotna S1 dla podkładów betonowych z ubijaniem zagęszczarkami płytowymi,

Plastyczna S3 lub Półciekła S4 dla betonu konstrukcyjnego

### Zaprawy

Zgodnie z normą PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ułożenia. Wykonawca może również wyprodukować zaprawę na Placu Budowy, pod warunkiem korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

W ramach robót betonowych przewidziano stosowanie następujące marki zapraw M20 dla przerw roboczych betonowania.

### Deskowania i rusztowania

Wykonawca zrealizuje deskowania i rusztowania w systemie przedstawionym w Planie Robót. na podstawie przygotowanych projektów. Wykonane deskowania i rusztowania muszą spełniać warunki techniczne określone w aktualnych normach, wytycznych dla przyjętego systemu jak i w warunkach wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Wszystkie deskowania i rusztowania podlegają odbiorowi przez uprawniony personel i Inżyniera.

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych/ szalunków:

-  Dla powierzchni betonowych które nie są tynkowane lub są wyłożone okładzinami powierzchnia betonu po

rozdeskowaniu musi być wysokiej jakości i jednolitego koloru.(wymagania dla powierzchni widocznych)

- W celu uzyskania właściwej powierzchni betonu i zagwarantowania zdefiniowanych tolerancji dla betonu o

powierzchniach widocznych i niewidocznych należy zastosować konstrukcję szalunku o odpowiedniej

wytrzymałości, szalunek musi być w bardzo dobrym stanie technicznym, deskowanie szalunku musi być

nowe (szalunek nie może mieć żadnych uszkodzeń).

-  Inwestor ma prawo nie odebrać szalunku, usunąć go z budowy i zarządzić wykonanie nowego szalunku.

-  Inwestor nie odbierze wykonanych elementów żelbetowych które nie spełniają tolerancji, mają niewłaściwą

otulinę prętów lub niską jakość faktury powierzchni bądź też są wykonane z betonu o niskiej jakości.

- Inwestor będzie akceptował naprawę wadliwie wykonanych elementów żelbetowych według własnego

uznania. Jeśli naprawa nie zostanie zaakceptowana przez inwestora wykonawca musi usunąć i wykonać od

nowa wadliwe elementy żelbetowe.

## Stal zbrojeniowa

### Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989.

Główne pręty w konstrukcjach żelbetowych ze stali 34GS

Pręty rozdzielcze i strzemiona ze stali St0S i St3S według Projektu.

### Dostawa stali

Inżynier, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz siatkach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

- znak wytwórcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej,

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

każdej wiązki czy kręgu,

- średnicę nominalną.

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera następujące kryteria:

- na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych

zanieczyszczeń,

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach

określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na

1 m długości pręta.

### Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

## Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.

## Wykonanie robót

### Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych należy każdorazowo uzgadniać z Inspektorem Nadzoru. . Bezpośrednio przed betonowaniem Inspektor nadzoru  zatwierdza, zgodnie zasadami Odbioru Częściowego i Odbioru Robót Zanikających, jakość deskowań i ułożonego zbrojenia. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Wymagania dotyczące otuliny zbrojenia:

- Zbrojenie we wszystkich elementach żelbetowych musi być prawidłowo zainstalowane poprzez użycie właściwej ilości  wkładek dystansowych. Na żądanie inwestora wykonawca musi udowodnić że otulina prętów jest właściwa i zgodna z projektem.

Wymagania dotyczące jakości betonu:

- Jakość betonu musi być zgodna  z przyjętą w projekcie klasą betonu lub zgodna z obliczeniami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym i musi odpowiadać wyższej z tych klas.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć atesty jakości  betonu dla każdej dostawy i od każdego producenta.

Wymagania ogólne dotyczące tolerancji:

- Wszystkie podane tolerancje (pionowe, poziome, kątowe) muszą być zachowane. Jeśli jakaś tolerancja jest nieokreślona obowiązuje tolerancja określona w odpowiednich normach i warunkach technicznych.

### Wykonywanie zbrojenia

#### Czystość powierzchni zbrojenia

Nie zezwala się na dostawę i wbudowanie zbrojenia zanieczyszczonego, zardzewiałego, w złym stanie technicznym.

#### Przygotowanie zbrojenia

- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane,

- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264,

- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264,

- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim lub łączyć specjalnymi zaciskami,

- Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm.

### Montaż zbrojenia

- wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,

urządzeń wytwórczych i montażowych

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu

- spawanie zbrojenia lub jego zgrzewanie na Placu Budowy jest zabronione

### Dozowanie składników

Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu lub bezpośrednio przed betonowaniem z automatycznych dozowników umieszczonych na betoniarkach. Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą Inżyniera.

### Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru . Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwę wytwórni betonu,

- numer seryjny atestu,

- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwę i lokalizację miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamówienia,

- rodzaj i ilość dodatków i domieszek,

- ilość mieszanki betonowej,

- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1,

- godzinę dostawy betonu na miejsce,

- godzinę rozpoczęcia rozładunku,

- godzinę zakończenia rozładunku.

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru wi komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia.

### Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu Wykonawca sprawdzi podłoże pod względem nośności założonej w Projekcie. Podłoże będzie równe, czyste i odwodnione. Beton będzie rozkładany w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Projektu. Wykonawca uzyska każdorazowo zgodę Inżyniera na wykonywanie podbetonu.

### Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Układanie mieszanki betonowej może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych.

### Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w projekcie wykonawczym. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego

szkliwa cementowego,

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej M20 lub narzucenie

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed

rozpoczęciem betonowania.

Przerwy robocze w betonowaniu należy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dłużej niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

### Badania betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania.

### Użycie zapraw cementowych

Wykonawca użyje zapraw cementowych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu. Maksymalny czas wykorzystania dostarczonej lub przygotowanej na Placu Budowy zaprawy wynosi 1 godzina.

## Warunki pogodowe betonowania

Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inżynierem ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej +5(C lub, jeśli występują opady atmosferyczne. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

## Pielęgnacja betonu konstrukcyjnego

### Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest niedopuszczalne.

Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami.

### Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji na wypadek niskich temperatur.

### Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów.

### Czas pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 15 MPa. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania.

## Wykończenie powierzchni betonu

### Równość powierzchni

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie będą gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

- płaszczyzny stropów – poziome bez odchyłek,

- krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać fazowanie szerokości 2 cm,

- pęknięcia są niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,

a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu.

### Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Dla elementów betonowych podlegających zakryciu lub otynkowaniu oprócz powierzchni górnych stropów należy bezpośrednio po rozszalowaniu:

- wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową M7, a następnie

wygładzić.

Dla powierzchni betonowych nie podlegających zakryciu lub otynkowaniu

- faktura betonu o gładkiej i równej powierzchni na wszystkich widocznych płaszczyznach,

Dla powierzchni górnych stropów i posadzek:

- wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie,

- powierzchnie przeznaczone pod gres lub terakotę wypoziomować zaprawą cementową

samopoziomującą, powierzchnie przeznaczone pod żywicę epoksydową wyrównać zgodnie z

wymogami dostawcy powłoki.

## Ognioodporność konstrukcji żelbetowej

Wszystkie otuliny podstawowego zbrojenia winny spełniać wymogi ppoż..

## Kontrola jakości konstrukcji żelbetowych

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją, a także wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości.

Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli:

| Parametr geometryczny | Dopuszczalne odchyłki [mm] |
| --- | --- |
| Przesunięcie punktów charakterystycznych fundamentów w poziomie | ( 10 |
| Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie poprowadzonej linii prostej: na odcinku 1 m na długości lub powierzchni elementu pomiędzy kondygnacjami lub odcinku 4 m w poziomie | ( 2 ( 5 |
| Całkowita wysokość konstrukcji | ( 20 |
| Odchylenie płaszczyzny pierścienia żelbetowego od poziomu | ( 3 |
| Wysokość kondygnacji | ( 10 |
| Odchyłka od pionu bocznej płaszczyzny belki | ( 2 |
| Długość i rozpiętość elementów | ( 10 |

## Odbiór robót

Odbiór robót betonowych i żelbetowych podlega zasadom Odbioru Częściowego i Odbioru Robót Zanikających według zasad podanych w dziale „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót betonowych jest dwustopniowy i obejmuje:

- Odbiór deskowań i ułożonego zbrojenia:

- zgodności z dokumentacją wykonawczą deskowań zawartą w Planie Robót,

- geometrii, wymiarów, odchyłek od wymiarów teoretycznych,

- zgodność ułożenia zbrojenia z Projektem oraz stabilizacja zbrojenia,

  - Odbiór  robót betonowych:

- sprawdzenie zgodności atestów dostaw mieszanki betonowej z Projektem i planem betonowania,

- sprawdzenie wytrzymałości próbek betonu,

- wykończenie powierzchni ,

- sprawdzenie geometrii, wymiarów i odchyłek od wymiarów teoretycznych,

- sprawdzenie położenia elementów zabetonowanych.

## Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

PN-63/B-06251 		Roboty betonowe i żelbetowe, wymagania techniczne.

PN-H-84023/06:1989	Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:1982	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:1999	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom1-4. Budownictwo ogólne. Wydawnictwo Arkady 1989r.

# Roboty murowe

## Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z cegły.

## Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- ścian działowych budynku

- zamurowań

## Materiały

### Elementy murowe drobnowymiarowe konstrukcji wewnętrznych

Dopuszcza się zastosowanie na ścianki działowe i zamurowania dowolnych materiałów murowych drobnowymiarowych z grupy 1 lub 2 wg PN-B-03002 o wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie pojedynczych elementów nie mniejszej niż 5 MPa.

## Zaprawa

Dla konstrukcji wewnętrznych - zaprawa cementowa zwykła marki M4 wg PN-90/B-14501.

Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodą. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

## Woda

Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody odpowiadającej wymogom normowym.

## Dostawa materiałów na Plac Budowy

Każda dostawa materiałów murowych na Plac Budowy zaopatrzona będzie w następujące dokumenty:

- nazwę dostawcy,

- numer identyfikacyjny zamówienia,

- nazwę i adres Placu Budowy,

- nazwę producenta,

- specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia,

- klasę wytrzymałościową elementów murowych,

- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności,

- protokoły kontroli jakości.

## Wykonanie robót

Dopuszcza się wykonanie ścian murowanych w kategorii wykonania robót B wg PN-B-03002. Wykonawca rozpocznie prace murowe po zakończeniu prac betonowych ścian i stropów na danym odcinku prac. Spoiny w ścianach wewnętrznych należy wykonać wklęsłe.

## Kontrola jakości

### Materiały

Doraźna kontrola elementów murowych w momencie dostawy obejmuje:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji i zgodności dostawy z dokumentacją,

- próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i sprawdzenie wymiarów,

- sprawdzenie przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

### Wykonawstwo

Inspekcja robót murowych obejmuje sprawdzenie położenia elementów, wymiarów, spoin i odchyłek zgodnie z:

- tolerancjami wg PN-68/B-10020 dla elementów z cegły pełnej oraz ewentualnych wytycznych

producentów innych elementów murowych, dla robót murowych wewnętrznych,

- tolerancjami podanymi poniżej w tabeli dla robót elewacyjnych

## Odbiór robót

Odbiór robót murowych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w dziale „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych w odniesieniu do procedur kontroli jakości.

## Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

PN-68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12001	Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.

PN-90/B-14503	Zaprawy budowlane.

PN-B-03002	Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie

# Izolacje

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych, wygłuszających, ochronnych, wodnych i paroizolacji.

## Zakres robót

Zakres robót obejmuje:

- izolacje fundamentów i konstrukcji podziemnych,

- izolacje posadzek przyziemia,

- izolacje dachu,

- izolacje cieplne,

- izolacje wygłuszeniowe,

- uszczelnienia pianka poliuretanową.

## Materiały

### Izolacje przeciwwodne powłokowe fundamentów i konstrukcji podziemnych

Dwuskładnikowe systemy ochronne na bazie mas bitumicznych lub bitumiczno-kauczukowych składające się, z co najmniej jednej warstwy gruntującej i jednej warstwy wierzchniej. Wykonawca zastosuje jedynie materiały przeznaczone do układania na zimno, z uprzednim odczyszczeniem powierzchni izolowanych. Minimalna grubość wyschniętej powłoki 3 mm. Materiały powinny odpowiadać parametrom określonym w projekcie.

### Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z materiałów rolowych

izolacja pozioma posadzek folia PE:

- grubość minimum 0.3 mm.

### Izolacje termiczne

wełna mineralna hydrofobizowana dla warstw spodnich dachu:

- gęstość min. 110 kg/m3,

- ( max. 0.040 W/m2*K,

- ściśliwość przy obciążeniu 4 kPa max. 4%,

- nasiąkliwość po pełnym zanurzeniu na 24 godziny max. 6%;

styropian twardy  dla ocieplenia posadzki przyziemia:

- gęstość min. 10 kg/m3,

- ( max. 0.040 W/m2*K,

- moduł sprężystości min. 20 N/mm2,

- nasiąkliwość po pełnym zanurzeniu na 24 godziny max. 0.2%,

- utrzymanie właściwości w zakresie temperatur od -40(C do +70(C;

styropian naturalnie hydrofobowy dla ocieplenia ścian i sufitów:

- gęstość min. 12 kg/m3,

- ( max. 0.039 W/m2*K,

- odporność na ściskanie – 60kPa przy odkształceniu 10%

- paroprzepuszczalność 12 do 36 mg/(Pa h m)

- wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni 80 kPa

- moduł sprężystości min. 20 N/mm2,

- nasiąkliwość po pełnym zanurzeniu na 24 godziny max. 0.2%,

### Izolacje paroprzepuszczalne

membrana paroizolacyjna do warstw dachowych

- przepuszczalność minimum 700 g/m2/24h

- poziom wymiany pary wodnej minimum 3 g/m2/24h

### Uszczelnienia pianka poliuretanową

Pianka poliuretanowa uszczelniająca:

- Ciężar właściwy  do 20 kg/ m3

- Czas obróbki po nałożeniu  do 100 min

- Czas twardnienia  5-24 h

- Odporność termiczna po stwardnieniu  do 90 stopni

- palność – samogasnąca

### Uszczelnienia zaprawą ogniochronną, zabudowy i osłony p.poż.

Zastosować rozwiązania katalogowe producentów posiadające odpowiednie dopuszczenie i klasyfikację przeciwogniową.

### Materiały gruntujące, łączniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje w każdym przypadku preparaty gruntujące, łączniki i akcesoria bądź konstrukcje wsporcze rekomendowane przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża.

## Wykonanie robót

Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być niższa niż 5(C oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału. Materiały rolowe będą dostarczone na miejsce wbudowania nie później niż 3 dni przed ułożeniem i w miarę możliwości zostaną rozwinięte. Jeżeli szczegółowe wytyczne nie przewidują inaczej, materiały rolowe będą układane z zakładem co najmniej 100 mm dla materiałów łączonych i 200 mm dla materiałów układanych na zakład. Naroża wklęsłe będą wykładane materiałami rolowymi na klinach wysokości 30(50 mm.

## Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

- sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów,

- sprawdzenie jakości podłoży,

- sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów , spoin i grubości warstw.

## Odbiór robót

Odbiór robót izolacyjnych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w dziale „Wymagania ogólne”. Przygotowanie podkładu pod izolacje oraz ułożenie spodnich warstw izolacji wielowarstwowych podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad podanych w dziale „Wymagania ogólne”.

## Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

# Posadzki

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek wraz z warstwami wyrównującymi.

## Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie :

- posadzek cementowych

- posadzek z płytek gresowych

- posadzek drewnianych

## Materiały

### Woda

Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody odpowiadającej wymogom normowym.

### Materiały posadzkowe

Płytki gresowe

- Wzór, barwa i układ płytek na poszczególnych powierzchniach uzgodniona z Inspektorem Nadzoru

- Wytrzymałość na ściskanie min. 6,5 MPa

- Krawężnik wysokości 100 mm

- nasiąkliwość wodna <= 1 %

- wytrzymałość mechaniczna na zginanie > 35 N/mm2

- twardość powierzchni w skali Mohsa >= 5

- Wykończenie antypoślizgowe, olojoodporne

-          Cokół wysokości 100 mm

Płytki cementowe

- Wzór, barwa i układ płytek na poszczególnych powierzchniach uzgodniona z Inspektorem Nadzoru

- Wykończenie antypoślizgowe, gruntowanie i hydrofobizacja tylko preparatami zaakceptowanymi przez

producenta/dostawce płytek.

-          Cokół wysokości 100 mm – do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego

Deszczułki drewniane

- Wzór, barwa i układ deszczułek  na poszczególnych powierzchniach uzgodniona z Inspektorem

Nadzoru  i Projektantem

-          Wykończenie poprzez lakierowanie

-          Cokół wysokości 100 mm – do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego

### Kleje, łączniki, fugi i inne akcesoria

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem jedynie technologii, klejów, fug, łączników i akcesoriów rekomendowanych przez dostawcę okładzin posadzkowych.

## Wykonanie robót

### Wylewki wyrównujące

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., oraz możliwie bezpośrednio przed ułożeniem posadzek.  Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimów wykonawczych producentów poszczególnych materiałów. Wykonawca powinien przewidzieć  wykonanie  wylewek  samopoziomujących   ale o ich wykonaniu zdecyduje Inspektor nadzoru i projektant .

### Pielęgnacja wylewek

Pielęgnacja wylewek wyrównujących poprzez nie dopuszczenie do przeschnięcia górnej powierzchni w okresie 12 h po wykonaniu.

### Płytki gresowe i cementowe

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia plan i technologię układania, wybierając punkty odniesienia w ten sposób, by uzyskać najbardziej harmonijne rozwinięcie okładziny i zapobiec efektom niepożądanym (np. obecności płytek przyciętych bądź nienajlepiej połączonych w widocznych miejscach). Wykonawca przygotuje zaprawy lub kleje według zaleceń Producenta lub dostawcy technologii. Wykonawca przystąpi do wypełniania spoin i końcowego oczyszczania nie prędzej niż po 24 godzinach od kompletnego ułożenia gresu. Przy prowadzeniu prac Wykonawca zabezpieczy ułożony gres przed obciążaniem w czasie wiązania, a ponadto zabezpieczy ułożony gres przed starciem, zarysowaniem, odłupaniem nawierzchni. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni obkładanych oraz odpowiednie spadki posadzki w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi. Wykonawca rozpocznie prace przy układaniu gresu jedynie w temperaturze powyżej +5(C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczeństwa spadku temperatury poniżej 0(C w przeciągu 24 godzin po ukończeniu kładzenia gresu.

### Posadzki z deszczułek

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia plan i technologię układania, wybierając punkty odniesienia w ten sposób, by uzyskać najbardziej harmonijne rozwinięcie okładziny.  Wykonawca przygotuje zaprawy lub kleje według zaleceń Producenta lub dostawcy technologii. Wykonawca przystąpi do układania posadzki drewnianej po uprzednim zbadaniu wilgotności i  twardości podłoża i potwierdzi , że sa one zgodne z rekomendowanymi przez dostawce materiału ( deszczułek) parametrami. Przy prowadzeniu prac Wykonawca zabezpieczy ułożone powierzchnie przed obciążaniem w czasie wiązania, a ponadto zabezpieczy przed starciem, zarysowaniem, odłupaniem nawierzchni. Wykonawca wykona odpowiednie. Po ułożeniu całej posadzki należy przeprowadzić cyklinowanie i nanieść warstwy lakieru w odstępach  i technologii rekomendowanej przez  producenta lakieru. .

## Kontrola jakości

Zakres kontroli jakości obejmuje:

  - kontrolę jakości materiałów i kompletności wymaganych dokumentów,

  - odchylenie powierzchni wylewek wyrównujących od projektowanej płaszczyzny max. 3 mm / 2 m i nie

więcej niż 5 mm na długości całego pomieszczenia,

-          kontrolę okładzin z płytek gresowych:

  - nierówność maksymalnie 3 mm / 2 m,

  - nierównomierne zagłębienie 2 sąsiednich elementów max. 0.5 mm,

  - nierównomierność szerokości fug max. 1 mm,

  - wszystkie fugi impregnowane dla ochrony przed zawilgoceniem i zabrudzeniem;

## Odbiór robót

Odbiór całości robót posadzkowych podlega zasadom Odbioru Częściowego/ Technicznego według działu „Wymagania ogólne”. Ponadto poszczególne etapy robót podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg działu „Wymagania ogólne”.

## Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

PN-75/B-04270	Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-78/B-89004	Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki.

# Okładziny ścienne i sufity

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych wewnętrznych oraz sufitów.

## Zakres robót

Roboty obejmują prace wg poniższego wykazu z wyłączeniem ścian działowych systemowych.

Okładziny wewnętrzne:

- tynki cementowo-wapienne zatarte gładzią gipsową,

- tynki cementowo-wapienne ścian betonowych zatarte na gładko,

- tynki  na siatkach na styropianie

- okładziny oraz ścianki gipsowo-kartonowe toalet,

- okładziny z płytek ceramicznych w toaletach.

Sufity:

- tynki cementowo-wapienne zatarte na gładko,

- systemowe gipsowo-kartonowe

## Materiały

### Gips szpachlowy

Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy gipsu w workach. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gipsem wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca uzyska od dostawcy dane dotyczące badania czasu wiązania gipsu i dostosuje do nich technologię robót.

### Systemowa zaprawa tynkarska dla tynków

Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy  systemowej gotowej masy tynkarskiej/ gładzi gipsowej po odpowiednim przeznaczeniu określonym w projekcie.

Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

### Materiały gruntujące i inne akcesoria dla systemowego tynku/gładzi

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego/gładzi dane dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem/nakładaniem gładzi zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające w jednolitym systemie.

### Materiały gruntujące i inne akcesoria dla tynków gipsowych

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy gipsu dane dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające w jednolitym systemie na całym obiekcie.

### Woda

Wykonawca użyje do wyrobu mas gipsowych na Placu Budowy wody odpowiadającej wymogom normowym.

### Płytki ceramiczne

W pomieszczeniach sanitarnych zostaną położone płytki ceramiczne do wysokości określonej w projekcie Wymagania podstawowe obejmują:

- wzór i wygląd wg wzorca uzgodnionego z Inżynierem (wysokiej jakości);

- niedopuszczalne są jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej,

- zgodność wykonania z normami PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

### Kleje, fugi, środki gruntujące i inne akcesoria dla płytek ceramicznych / gresu

Wykonawca dostarczy kleje do płytek ceramicznych o podwyższonym stopniu elastyczności wraz z odpowiednimi środkami gruntującymi zalecanymi przez producenta kleju.

Wykonawca dostarczy fugi do płytek ceramicznych zgodnie z przedstawionym wcześniej wzorcem i w kolorze według Projektu lub uzgodnienia z Inżynierem.

Wykonawca zastosuje akcesoria do układania płytek ceramicznych jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające, listwy narożnikowe i dylatacyjne w jednolitym systemie na całym obiekcie.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z klejami, fugami i środkami gruntującymi wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

### Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe wg BN-81/6743 i BN-86/6743-02 oraz BN-B-79405.

Wykonawca dostarczy płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF(odporność ogniowa 30 min) w wydaniu zwykłym i wodoodpornym zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. Będą to:

- płyty  grubości 12.5 mm dla pomieszczeń suchych,

- płyty grubości 12.5 mm dla ścian pomieszczeń narażonych na działanie wody.

### Stelaż stalowy wraz z akcesoriami i wypełnieniem z wełny mineralnej

Stelaż ścian i sufitów z profili stalowych zimnogiętych. Akcesoria pozostałe obejmują systemowe wkręty, narożniki, listwy aluminiowe i taśmy wzmacniające i dylatacyjne oraz gips i woda do spoinowania. Wykonawca zastosuje wyłącznie materiały dostarczone lub potwierdzone do stosowania przez dostawcę lub producenta płyt.

Na ścianki wewnętrzne należy zastosować stelaż o profilu  C 75 mm z obustronnymi podwójnymi płytami gipsowo-kartonowymi. Wykonawca wypełni stelaż wełną mineralną taką, jak dla wypełnień elewacji na pełnej wysokości (od podłogi do sufitu )

### Systemowe aluminiowe sufity podwieszane z wypełnieniem z wełny mineralnej

Wykonawca zastosuje systemowe sufity podwieszane z wypełnieniem z wełny mineralnej, modularne 60x60cm, lub płyty gipsowo-kartonowe ,  niepalne, nie rozprzestrzeniające ognia, nie odpadające pod wpływem ognia, nie kapiące, na lekkim ruszcie stalowym w kolorze białym w uzgodnieniu z Inżynierem.

Sufity podwieszane składają się z systemowego rusztu stalowego, zamocowanego do stropu przy pomocy odpowiednich systemowych łączników. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie muszą stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla aluminiowych płyt z wypełnieniem z wełny mineralnej. Konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obciążeń z wyjątkiem warstwy materiału izolacyjnego – wełny mineralnej. Wszelkiego typu oprawy oświetleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiadać własny system podwieszania do stropów. Zaleca się użycie płyt o grubości 15mm na poszycie rusztu sufitowego. Konstrukcje nośne należy wykonywać z ocynkowanych profili stalowych o minimalnej nominalnej grubości blachy 0,55 mm a po uwzględnieniu ujemnej tolerancji– 0,3 mm nie cieńszych niż 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cieńszej blachy może spowodować negatywne skutki (pękanie spoin, wypaczanie płyt). Widoczne elementy wysłaniające należy wykonać z profili aluminiowych.

Wymagane wykończenie sufitów podwieszonych – wysoki standard.

## Wykonanie robót

### Tynki cementowo-wapienne

#### Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i zagruntuje podłoża zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowanie podłoża bardzo przesuszone należy zwilżyć wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100

#### Wykonywanie tynków

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze dla tynków kategorii III. Grubość tynku 18 mm. Tynki należy nakładać się w trzech warstwach: najpierw obrzutkę (3-5 mm), następnie narzut (około 10 mm), a na koniec należy nałoży  gładź gipsową.

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyżej +5(C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczeństwa spadku temperatury poniżej 0(C w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. Wykonawca zapewni wyprodukowanie tynków bezpośrednio przed jego wykorzystaniem i będzie miał na uwadze podane przez producenta wymagania dotyczące czasu przygotowania i wiązania tynku

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze dla tynków kategorii III. Grubość tynku 18 mm. Tynki układane będą na stalowych listwach prowadzących, z wykorzystaniem profili narożnikowych i taśm wzmacniających. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyżej +5(C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczeństwa spadku temperatury poniżej 0(C w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. Wykonawca zapewni wyprodukowanie zaczynu gipsowego bezpośrednio przed jego wykorzystaniem i będzie miał na uwadze podany przez producenta czas wiązania gipsu.

Przed rozpoczęciem prac należy skontrolować:

- przygotowanie podłoży,

- zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych,

- zakończenie robót stanu surowego,

- osadzenie ościeżnic drzwiowych,

- jakość materiałów (cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).

### Okładziny ceramiczne

#### Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie układanie płytek po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i tynkarskich na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed układaniem płytek podłoża bardzo przesuszone należy zwilżyć wodą.

#### Układanie płytek ceramicznych

Wykonawca wykona okładziny z płytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni obkładanych. Wykonawca rozpocznie prace glazurnicze jedynie w temperaturze powyżej +5(C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczeństwa spadku temperatury poniżej 0(C w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu.

Wymagane zastosowanie płytek ceramicznych od jednego producenta.

## Kontrola jakości

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje:

- sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.),

- sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

- sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac zgodnie z:

- normą PN-70/B-10100 dla tynków gipsowych,

Następujące wymogi dla okładzin kamiennych wewnętrznych i z płytek ceramicznych:

- odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 2 mm na długości 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2 mm na 2 m długości,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu max. 2 mm na 2 m długości,

- nierównomierność szerokości fug max. 0.5 mm,

- nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0.5 mm,

- niedopuszczalne są zabrudzenia płytek klejem, fugą, silikonem i innymi materiałami.

Następujące wymogi dla okładzin gipsowo-kartonowych:

- niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi płyt,

- jakość powierzchni wg wymagań dla tynków gipsowych,

- położenie okładzin na planie (10 mm

Następujące wymogi dla sufitów podwieszonych:

- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 4 mm na długości 2 m,

- nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami, a ścianą

max. 3 mm,

- nierównomierność występu sąsiadujących elementów max. 2 mm,

- niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną (10 mm.

- ugięcie profili nośnych przy obciążeniu siłą skupioną działającą w środku rozpiętości nie powinno

przekraczać 4 mm oraz wartość L/500, gdzie L jest rozstawem zawieszeń.

- wymagane jest, aby uderzenia energią 10 Nm nie spowodowały zmiany właściwości eksploatacyjnych

okładzin sufitowych: przebicia, wypadnięcia elementów z zaczepów lub jego rozbicia na odłamki

mogące spowodować zranienia. Ewentualne uszkodzenia muszą być możliwe do usunięcia przez

wymianę uszkodzonego elementu, bez konieczności demontażu  całej powierzchni sufitu

podwieszonego i bez przerywania eksploatacji.

## Odbiór robót

Wykonanie podkładów i poszczególnych warstw robót okładzinowych podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających wg działu „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót okładzinowych w całości podlega zasadom Odbioru Częściowego/Technicznego  według zasad podanych w dziale „Wymagania ogólne”.

## Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02	Płyty kartonowo-gipsowe.

# Malowanie

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

## Zakres robót

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu to jest:

- malowanie tynków cementowo-wapiennych zatartych na gładko,

- malowanie tynków cementowo-wapiennych zatartych zaprawą gipsową,

- malowanie ścian gipsowo-kartonowych.

- malowanie elementów stalowych -zabezpieczenie przed korozją

Malowanie stolarki i ślusarki drzwiowej u producenta.

## Materiały

### Farby

Farba akrylowa, silikonowa, krzemianowa  lub emulsyjna  o dobrej jakości i trwałości powłoki.

Farba ftalowa, podkładowa do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych, ościeżnic itp.

Przed zakupem farb kolor należy potwierdzić z Inżynierem.

### Woda

Wykonawca użyje w razie potrzeby wody odpowiadającej wymogom normowym.

### Środki gruntujące i rozcieńczalniki

Wykonawca zastosuje środki gruntujące i rozcieńczalniki zgodnie z zaleceniami producenta farb.

## Wykonanie robót

### Prace przygotowawcze

Wykonawca przeprowadzi malowanie na podłożu oczyszczonym i zagruntowanym. Uzgodniona z producentem farb technologia przygotowania powierzchni będzie dostosowana do rodzaju farb i podłoża. Prace te można rozpocząć po całkowitym zakończeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Malowanie ścian tynkowanych można rozpocząć nie wcześniej niż po 28 dniach od tynkowania, w których temperatura pomieszczenia była wyższa niż 15 stopni.

### Wymagania podstawowe

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C i o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. W ciągu co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosić co najmniej +8°C. Temperaturę tę należy utrzymać 24 godziny po malowaniu, a w ciągu następnych 48 godzin temperatura nie może spaść poniżej 0°C.

Powłoki  powinny być niezmywalne, odporne na tarcie na sucho, szorowanie i rozmazywanie. Powłoka powinna być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam spękań i łuszczenia.

Powłoki ftalowe powinny mieć jednolitą barwę, jednolity połysk, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

## Kontrola jakości

Kontrola jakości obejmuje:

Na etapie wstępnym

- sprawdzenia jakości materiałów i kompletności dokumentów.

Nie wcześniej niż 3 dni po malowaniu

- sprawdzenie jednorodności faktury i koloru w porównaniu z wzorcem,

- sprawdzenie przyczepności farby do podłoża poprzez zeskrobywanie farby nożem,

- sprawdzenie odporności powierzchni na zmywanie wodą z mydłem,

- sprawdzenie czystości.

Nie zatwierdzenie powłoki malarskiej skutkuje usunięciem całkowitym powłoki przez Wykonawcę..

## Odbiór robót

Gruntowanie powierzchni malowanych podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających wg działu „Wymagania ogólne”. Całość robót malarskich podlega zasadom Odbioru Częściowego /Technicznego wg działu „Wymagania ogólne”.

## Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. w rozdziałach dotyczących kontroli jakości powłok malarskich

# Drzwi, bramy, wrota

## Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi i bram. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót.

## Zakres robót objętych ST

Zakres przedmiotowy obejmuje  drzwi, klapy i wrota. Zakres robót obejmuje  dostawę i montaż  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

## Materiały

### Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Stolarka powinna być znakowana przez producentów:

-    znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

-    znakiem bezpieczeństwa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją. Ponadto wymagana jest wysoka jakość wyrobów..

9.3.2.	Drzwi

#### Drzwi zewnętrzne

Wymiary poszczególnych rodzajów drzwi, kratek wentylacyjnych według zestawienia stolarki.

Wszystkie zamki systemowe wysokiej jakości, atestowane.

#### Drzwi wewnętrzne

Wymiary poszczególnych rodzajów drzwi i kratek wentylacyjnych według zestawienia stolarki i ślusarki. Wszystkie drzwi przylgowe.

Wszystkie drzwi wewnętrzne muszą być wyposażone w samozamykacze.

Oznakowanie drzwi (tabliczki informacyjne o wym. 20cmx10cm) należy zamontować po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie zamki systemowe wysokiej jakości, atestowane, , o ile nie wyspecyfikowano poniżej inaczej.

.

Drzwi wewnętrzne płycinowe

-  bez kratek wentylacyjnych,

-  z kratką dolną wentylacyjną,

-   z kratkami dolną i górną wentylacyjnymi.

Rama z drewna, wypełniona płytą wiórową, obłożona dwustronnie płytą HDF i wykończona laminatem 1mm w kolorze zgodnie z projektem.

#### Okucia drzwi

Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo – osłonowe dobrane pod względem użytkowym i estetycznym i bardzo wysokiej jakości. Próbki elementów dostarczone będą  Inżynierowi do akceptacji.

Okucia zamykające.

Zamki wpuszczane, osadzone wewnątrz skrzydła drzwiowego.

W ustaleniu z Inżynierem zastosować odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia.

Zawiasy

Czopowe jednoosiowe. Jeśli w specyfikacji dla poszczególnych drzwi nie podano inaczej - rodzaj i klasa zawiasów co najmniej równorzędne rodzajowi i klasie zamknięć, zawiasy odpowiadające częstotliwości użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli z uwzględnieniem obciążenia próbnego i masy skrzydła. Drzwi zamocowane w komplecie z ościeżnicą.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki. Dostosowane do wagi, szerokości i wysokości drzwi.

Samozamykacz

Jeśli w specyfikacji dla poszczególnych drzwi nie podano inaczej – samozamykacz dostosowany do wagi drzwi, ich wysokości i szerokości, z regulowana siła zamykania, oraz  ochrona przed przeciążeniem.

## Wykonanie robót

### Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Ościeżnice drzwi zamontować zgodnie do wymogów mocowania podanych w specyfikacjach dla drzwi i wrót. Drzwi po zamontowaniu nie ocierają skrzydłem o ościeżnicę i posadzkę. Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki i zaleceń producenta.

## Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów

- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb

i okuć

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,

- otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać,

- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami..

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

## Odbiór robót

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

- odbiorowi przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną w

zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i bardzo wysokiej jakości wykonania,

- robót zanikających i ulegających zakryciu – zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów

- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu – wbudowaniu stolarki

- odbiorowi technicznemu

## Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

# Konstrukcje drewniane

## Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dachu i poddasza .

## Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż drewnianych konstrukcji konstrukcji  dachu i poddasza.

## Materiały

Drewno konstrukcyjne  iglaste – tarcica sortowana w klasie minimum  C 30  , wilgotność nie  większa jak 18% Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe , boki prostopadłe. Wszystkie krawędzie fazowane na półokrągło lub ukośnie pod katem ok. 45°. Drewno musi być zaimpregnowane  przed grzybami , owadami oraz przed działaniem ognia. Konstrukcję łączyć należy za pomocą śrub, gwoździ i łączników systemowych np.: STANLEY           lub innych równoważnych.

## Dostawa materiałów na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy drewniane na Plac Budowy już zaimpregnowane .

Każdej dostawie elementów drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji  zawierającej:

- deklaracje zgodności

- pomiar wilgotności

- oświadczenie o wykonaniu impregnacji ognioochronnej  i biologicznej wraz z atestami środków jakimi

zostało  ono wykonane

## Wykonanie robót

### Wymagania ogólne

Wykonawca zmontuje konstrukcję drewnianą zgodnie z dokumentacją techniczną  przy użyciu środków , które zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości ,  układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Elementy stykające się z betonem należy odizolować przekładką z papy lub folii.  Prace należy prowadzić w taki sposób aby nie naruszać  istniejących konstrukcji drewnianych. W  przypadku stwierdzenia w trakcie robót , że jakiekolwiek elementy  niewymienialnej konstrukcji są uszkodzone lub w złym stanie technicznym należy o takim fakcie niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru i Inwestora.

### Połączenia skręcane

Połączenia skręcane wykonać wg wskazań normy PN-B-06200 rozdz. 6

## Kontrola jakości robót

Zakres kontroli jakości robót obejmuje:

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek elementów,

- badanie wzrokowe połączeń spawanych,

- kontrola wzrokowa

Dopuszczalne tolerancje :

-     rozstaw belek i  krokwi  oraz słupów   do 2 cm w osiach rozstawu

-     długości elementów do 20 mm

-     wysokości elementów do 10 mm

## Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu. Wykonanie zabezpieczeń  przeciw korozji biologicznej i  przeciwpożarowych  powinno być poparte atestami  oraz wpisem do Dziennika Budowy potwierdzającym ich wykonanie.

## Przepisy związane

.

PN-B-03150:2000	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1313-1:2002 	Drewno okrągłe  i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary  zalecane.

PN-B-01806	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw

# Pokrycia dachowe

## Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych z blachy

## Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż :

- blachy profilowanej na dachu

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich w tym rynien .

## Materiały

Blachodachówka o wzorze i kolorze uzgodnionym z Projektantem , grubość blachy min 0,55 mm , blachodachówka powlekana powłokami ochronnymi zwiększającymi jej trwałość.

Blacha płaska na obróbki  grubości min 0,55 mm , kolor i wykończenie analogicznie jak blachodachówki.

Rynny dachowe i spustowe  wykonane z blachy o takich samych parametrach jak blachodachówka  - rynny systemowe lub  profilowane bezpośrednio na budowie.

## Dostawa materiałów na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy drewniane na Plac Budowy już zaimpregnowane .

Każdej dostawie elementów drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji  zawierającej deklaracje zgodności

## Wykonanie robót

### Wymagania ogólne

Wykonawca przystąpi do wykonywania pokrycia po zakończeniu konstrukcji drewnianej . Prace należy prowadzić zgodnie z technologia zalecana przez  producenta blachy używając do mocowań i połączeń rekomendowanych przez niego akcesoriów. Cięcie i gięcie blach powinno odbywać się zgodnie z technologia producenta blachy aby zachować maksymalna trwałość pokrycia i ciągłość powłok ochronnych.

Prace nie powinny być wykonywane w temperaturach poniżej 10 °C chyba , że producent blach dopuszcza takie warunki wykonywania.

## Kontrola jakości robót

Zakres kontroli jakości robót obejmuje:

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek elementów,

- badanie wzrokowe połączeń

- kontrola wzrokowa  estetyki

## Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu. Wykonanie zabezpieczeń  przeciw korozji biologicznej i  przeciwpożarowych  powinno być poparte atestami  oraz wpisem do Dziennika Budowy potwierdzającym ich wykonanie.

# Instalacje sanitarne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

## Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie:

-    wewnętrznej instalacji wodociągowej

-    wewnętrznej  kanalizacyjnej sanitarnej

-    dostawę i montaż  urządzeń sanitarnych

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej .

## Zgodność robót z dokumentacja projektową

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i inne  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania które zostały wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

## Materiały do budowy instalacji

### Materiały dotyczące instalacji wodociągowej

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót musza odpowiadac parametrom określonym w projekcie . Odstępstwa są możliwe tylko po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów pozwalających ocenić  wpływ zmiany na ogólne założenia projektowe oraz  sposób funkcjonowania instalacji i uzyskaniu zgody projektanta. Możliwe sa tylko takie zmiany , które nie pogarszaja wartości eksploatacyjnych, użytkowych, trwałości oraz  innych istotnych z punktu widzenia Projektanta i przyszłego użytkownika cech.

### Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót musza odpowiadac parametrom określonym w projekcie . Odstępstwa są możliwe tylko po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów pozwalających ocenić  wpływ zmiany na ogólne założenia projektowe oraz  sposób funkcjonowania instalacji i uzyskaniu zgody projektanta. Możliwe sa tylko takie zmiany , które nie pogarszaja wartości eksploatacyjnych, użytkowych, trwałości oraz  innych istotnych z punktu widzenia Projektanta i przyszłego użytkownika cech.

## Wykonywanie robót

### Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej

- wytyczenie trasy przewodów,

- lokalizacja przyborów i urządzeń,

- wykonanie przekuć przez przegrody,

### Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewodów

- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,

- wykonanie przekuć przez przegrody.

### Roboty montażowe instalacji wodociągowej

Wszystkie przewody należy układać z rur, łączonych za pomocą kształtek systemowych rekomendowanych przez producenta. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych producenta rur. Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

### Przejście przez strefy p.poż. dla rur niepalnych

Przejścia przez strefy p.poż. dla rur niepalnych wykonać za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej o odpowiedniej dla danej przegrody  klasie odporności ogniowej .

### Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Połączenia rur kanalizacyjnych należy wykonać wg wytycznych producenta rur. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji i budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia do urządzeń z PP łączyć metodą wciskową.

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego

Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia.

Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną.

Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°.

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć 
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

## Izolacja przewodów

- Przewody wodociągowe wody zimnej zaizolować termicznie na wypadek roszenia za pomocą izolacji z

pianki poliuretanowej.

- Przewody wodociągowe wody ciepłej zaizolować termicznie za pomocą izolacji z pianki

poliuretanowej.

- Przewody kanalizacji deszczowej zaizolować termicznie na wypadek roszenia za pomocą izolacji z

pianki poliuretanowej.

## Kontrola jakości

## Instalacja wodociągowa

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadków przewodów.,

## Próby szczelności instalacji wodociągowej

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 
0.9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję.

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

## Próby szczelności instalacji kanalizacji

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom;

- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej

wysokości.

- podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego

przepływu przez nie wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana

łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

- szczelność przykanalika sieci zewnętrznej należy sprawdzić przed zasypaniem wykopu.

- szczelność kanalizacji deszczowej należy sprawdzać odcinkami, przed zasypaniem wykopów.

## Normy i dokumenty związane

PN-76/8860-01/01 	Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 	Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.

PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-77/H-04419	Próba szczelności.

PN-80/C-89205	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/B-10700.00 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

# Biały montaż – wyposażenie w elementy sanitarne w łazienkach

Wyposażenie toalet obejmować będzie następujące elementy:

- miski ustępowe wiszące

- umywalki wiszące z zabudową syfonu

Przy każdej misce ustępowej należy zainstalować ze stali nierdzewnej:

- uchwyt na papier toaletowy

- szczotkę WC

Ponadto obok umywalki należy zainstalować akcesoria ze stali nierdzewnej:

- dozownik mydła

- pojemnik na ręczniki papierowe

- kosz

Nad umywalką zawiesić lustro o wymiarach minimum 60x50cm.

W każdej toalecie należy zainstalować suszarkę elektryczną do rąk.

# Instalacje elektryczne i teletechniczne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych

### Zakres prac

## Materiały

Wykonawca ma obowiązek stosowania materiałów o parametrach technicznych i użytkowych  nie

gorszych od podanych w projektach. Zamiany rodzaju materiału lub typu urządzeń są możliwe tylko po

uzyskaniu zgody  Zamawiającego  poprzedzonej  pozytywna  opinia Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wskazane w projekcie  budowlanym nazwy własne wyrobów i producentów  odnoszą się do minimalnych wymagań technicznych jakimi maja charakteryzować się  dostarczane urządzenia.

## Wykonanie robót

### Wymagania ogólne

Roboty elektryczne mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe  i

kwalifikacje. Przewody podtynkowe należy układać przed wykonaniem tynków i malowań wewnętrznych.

Przewody instalacji teletechnicznych należy układać w odległości nie mniejszej jak      15 cm od  przewodów

elektrycznych. Po wykonaniu całej instalacji należy wykonać komplet pomiarów ochronnych  - rezystancji

izolacji i skuteczności zerowania oraz poprawności działania wyłączników różnicowo  - prądowych . Po

zamontowaniu i uruchomieniu oświetlenia należy wykonać pomiary jego natężenia .

Urządzenia teletechniczne montować w sposób określony przez producenta w instrukcjach technicznych.

### Demontaż instalacji istniejącej

Obwody instalacji elektrycznych zasilających gniazda i oświetlenie oraz pozostałe urządzenia należy

przed rozpoczęciem prac budowlanych odłączyć od istniejących zasilających je tablic zasilających.

Potwierdzenie numerów obwodów zasilających należy  uzyskać  po sprawdzeniu ich

wyłączenia w tablicy i pomiarze miernikiem napięcia w gniazdku lub wypuście oświetlenia.

Obwody zasilające modernizowaną przestrzeń należy wyłączyć i zdemontować.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca potwierdzi poprzez sprawdzenie miernikiem

aktualność opisu numerów obwodów z numerami obwodów na zasilanych urządzeniach w

obrębie prowadzonych prac. Prace możliwe jedynie po całkowitym wyłączeniu spod napięcia i

sprawdzeniu atestowanym przyrządem braku napięcia w obrębie prowadzonej modernizacji i

sprawdzeniu braku napięcia w obrębie prowadzonej modernizacji.

Obwody zasilające modernizowaną przestrzeń należy wyłączyć w tablicach i zdemontować.

Uwaga : Nie wyklucza się wystąpienia przewodów instalacji elektrycznych ułożonych p/t

przechodzących tranzytem do innych pomieszczeń. Dlatego prace należy prowadzić przy

zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa obowiązujących przy prowadzeniu prac

budowlanych.

## Odbiór robót

Odbiory instalacji elektrycznych i teletechnicznych  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

W trakcie odbiorów sprawdzone zostanie :

- wykonanie kompletności prac zgodnie z projektem

- sprawdzenie estetyki i poprawności montaży urządzeń

- poprawność działania  wszystkich zainstalowanych urządzeń

- bezpieczeństwo eksploatacji – pomiary ochronne