JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA: B2 PROJEKT Piotr Bednarczyk

ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ: Szydłówek 7a, 26 – 500 Szydłowiec

|  | Temat opracowania Inwestor : Adres inwestycji : Kategoria robót CPV Data opracowania | CHMIELEWSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ST1 Gmina Magnuszew Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielewie dz. nr ew. 50/3 26-910 Magnuszew Dostawa i montaż siłowni plenerowych Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 37440000-4 45112720-8 Luty 2018 rok |
| --- | --- | --- |

# Spis zawartości opracowania

1.Okreslenie przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiot ST

1.2.Zakres stosowania ST

1.3.Zakres robot objętych ST

2.Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

3.Materialy i urządzenia

3.1. Wymagania ogólne

3.2. Charakterystyka urządzeń na terenie siłowni plenerowej

4.Sprzęt

5.Transport

6.Wykonanie robót

6.1. Wymagania ogólne

6.2. Roboty ziemne

6.3. Fundamenty

6.4. Montaż urządzeń

6.5  Wykonanie trawnika z siewu i sadzenie drzew

7. Kontrola jakości robót

# 7.1. Zasady kontroli jakości robót

8. Obmiar robót

# 8.1.Ogólne zasady obmiaru robót

9.Odbiór robót

10. Podstawa płatności

11.Przepisy związane

11.1. Normy

1.Określenie przedmiotu zamówienia

# 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących dostawy i montażu urządzeń i elementów małej architektury,

w  ramach przedsięwzięcia Chmielewska strefa aktywności fizycznej.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument do zapytania

ofertowego i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w

przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu ,dla

których istnieje pewność ,że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej

# 1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących

budowę siłowni plenerowej:

- dostawę urządzeń rekreacyjnych elementów małej architektury na siłownię plenerową wg.

rodzaju i ilości  podanej w opracowaniu i niniejszej specyfikacji technicznej

# - roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopów pod fundamenty

- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury

- montaż urządzeń i elementów małej architektury wg lokalizacji podanej w opracowaniu

siłowni plenerowej.

- wykonanie trawnika z siewu

- sadzenie drzew.

2.Prowadzenie robót

# 2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z opracowaniem

siłowni plenerowej oraz poleceniami Zamawiającego.

3.Materiały i urządzenia

3.1.Wymagania ogólne

3.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie

z wymaganiami opracowania siłowni plenerowej oraz stosowania materiałów

i  urządzeń produkcji krajowej lub zagranicznej spełniających wymagania jakościowe

określone Polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych norm,

certyfikatami.

3.1.2.Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Nie dopuszcza się instalowania urządzeń siłowni plenerowej

niespełniających Polskich Norm w zakresie wyposażenia siłowni plenerowych.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy ,bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niezbadane,

niezaakceptowane materiały nieposiadające certyfikatów Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i składowanie  materiałów

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały , do czasu ich wbudowania

były zabezpieczone  przed zniszczeniem , zachowywały swoją jakość i właściwości do

robót i były dostępne do kontroli w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę . Składowanie  materiałów i gotowych elementów do montażu urządzeń

powinno być zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych  producentów .

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiałów

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wymiarów urządzeń do 5% gabarytów podanych w opracowaniu. Zaproponowane inne urządzenia powinny posiadać

podobną konstrukcję oraz wykończenie oraz powinny być wykonane z podobnych materiałów co urządzenia zaproponowane w projekcie. Nie dopuszcza się zmiany proponowanych urządzeń na urządzenia o odmiennej niż zaproponowana konstrukcji np. w całości drewniane lub urządzenia o innym rodzaju wykończenia np. urządzenia

wykonane w całości ze stali nierdzewnej.

3.2. Charakterystyka urządzeń na terenie siłowni plenerowej

# 3.2.1. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom siłowni plenerowej

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN-EN 	  	     16630:2015-06 dotyczącej wyposażenia siłowni plenerowych i posiadać odpowiednie 	     certyfikaty bezpieczeństwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny .Należy 	 	     rozmieścić je na terenie siłowni w ten sposób by zapewnić zachowanie bezpiecznych 	     stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z 	  	  	     poszczególnych sprzętów . Wszystkie urządzenia  i elementy małej architektury na  	  	     terenie siłowni należy lokować w miejscach  wskazanych  w opracowaniu.

Wykonawca powinien dołączyć karty techniczne urządzeń. Karty techniczne powinny

spełniać następujące wymagania:

- powinny być napisane czytelnie i w prostej formie,

- gdzie tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje ,

- powinny zawierać szczegóły dotyczące instalacji urządzeń.

3.2.2. Urządzenie fitness Sztanga + Słup + Pajacyk

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                         3,15 m x 1,64 m

-  Strefa funkcjonowania                      6,15 m x 4,95 m

-  Wysokość maksymalna                    1,95 m

-  Wysokość upadkowa                        550 mm

MATERIAŁY

* słup z profilu zamkniętego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o średnicy 33, 21, 42, 48 i 60 mm

oraz profilu zamkniętego 40x40, 50x50 i 60x60 mm

* ławeczka wykonana z tworzywa HDPE

* montaż na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

i prefabrykacie betonowym OS2

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

#### ELEMENTY SKŁADOWE

1. słup

2. urządzenie pajacyk

3. urządzenie sztanga

3.2.3. Urządzenie fitness Orbitrek + Słup + Narciarz

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                         2,86 m x 0,71 m

-  Strefa funkcjonowania                       6,35 m x 3,75 m

-  Wysokość maksymalna                    1,95 m

-  Wysokość upadkowa                        300 mm

MATERIAŁY

* słup z profilu zamkniętego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o średnicy 33, 42 i 60 mm

i profilu zamkniętego 40x60 mm

* montaż na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

i prefabrykacie betonowym OS2/S

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

#### ELEMENTY SKŁADOWE

1. słup

2. urządzenie orbitrek

3. urządzenie narciarz

3.2.4. Urządzenie fitness Twister + Słup + Wioślarz

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                         2,48 m x 0,96 m

-  Strefa funkcjonowania                      5,75 m x 4,0 m

-  Wysokość maksymalna                    1,95 m

-  Wysokość upadkowa                        800 mm

MATERIAŁY

* słup z profilu zamkniętego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o średnicy 33, 48, 60 i 88 mm

* montaż na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

i prefabrykacie betonowym OS2/S.

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

#### ELEMENTY SKŁADOWE

1. słup

2. urządzenie twister

3. urządzenie wioślarz

3.2.5. Urządzenie fitness Jeździec + Słup + Prostownik nóg

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                        2,12 m x 0,53 m

-  Strefa funkcjonowania                      5,39 m x 3,8 m

-  Wysokość maksymalna                    1,95 m

-  Wysokość upadkowa                       800 mm

MATERIAŁY

* słup z profilu zamkniętego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o średnicy 33, 42, 48 i 60 mm

i profilu zamkniętego 100x100 mm i 60x60 mm

* montaż na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

i prefabrykacie betonowym OS2 i OS1

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

#### ELEMENTY SKŁADOWE

1. słup

2. urządzenie jeździec

3. urządzenie prostownik nóg

3.2.6. Urządzenie fitness Krzesło + Słup + Motyl rozciągający

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                        1,96 m x  0,93 m

-  Strefa funkcjonowania                      5,1 m x 4,3 m

-  Wysokość maksymalna                    1,95 m

-  Wysokość upadkowa                        600 mm

MATERIAŁY

* słup z profilu zamkniętego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o średnicy 21, 42, 60, 33 i 48 mm

* siedzisko i oparcie z tworzywa HDPE

* montaż na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

#### ELEMENTY SKŁADOWE

1. słup

2. urządzenie krzesło

3. urządzenie motyl rozciągający

3.2.7. Urządzenie fitness Biegacz + Słup + Koła Tai Chi

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                        2,05 m x 1,16 m

-  Strefa funkcjonowania                      5,05m x 4,75 m

-  Wysokość maksymalna                    1,95 m

-  Wysokość upadkowa                        700 mm

MATERIAŁY

* słup z profilu zamkniętego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o średnicy 33, 42 i 60 mm

* gałki do kręcenia plastikowe

* montaż na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

i prefabrykacie betonowym OS2/S

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

#### ELEMENTY SKŁADOWE

1. słup

2. urządzenie biegacz

3. urządzenie koła tai chi

3.2.8. Regulamin siłowni plenerowej

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                         0,66 m x 0,4 m

-  Wysokość maksymalna                    2,1 m

MATERIAŁY

* konstrukcja z profilu zamkniętego 30x30 mm i 40 x 40 mm

* tablica z blachy grubości 0,8 mm

* montaż na prefabrykacie betonowym UK

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

3.2.9. Kosz na śmieci

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                         0,47 m x 0,41 m

-  Wysokość maksymalna                    1 m

-  Pojemność                                        ok. 30 litrów

MATERIAŁY

* konstrukcja z rury o średnicy 33 mm i blachy 1,5 mm cynkowana ogniowo i malowana

* kosz wyposażony we wkład blaszany z blachy 0,8 mm ocynkowany

* kosz opróżnia się po uwolnieniu zamka poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie 	  	powraca do pionu

* montaż na wylewce betonowej 0,3m x 0,2 m x 0,4 m

lub na prefabrykacie betonowym UK

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

3.3. Ławka

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                        1,8 m x 0,55m

-  Wysokość maksymalna                    0,75 m

MATERIAŁY

* deski z drewna liściastego 35 x 130 x 1800 mm

* nogi z betonu zbrojonego

* urządzenie montowane poprzez wkopanie w ziemię części betonowych nóg

* do łączenia elementów zastosowane są śruby nierdzewne

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

3.3.1. Stolik do szachów z ławkami

DANE TECHNICZNE

-  Gabaryty urządzenia                         2,5 m x 1,7 m

-  Wysokość maksymalna                    0,9 m

MATERIAŁY

* konstrukcja z profilu zamkniętego 50x50 mm

* listwy siedzisk i oparć drewniane o wymiarach 40 x 100 x 1600 mm

* blat ze sklejki liściastej, wodoodpornej, na blacie dwie szachownice

* montaż na prefabrykatach betonowych P (30x30x25 cm)

MONTAŻ

-  Wyrób związany z gruntem na stałe.

3.4.Tabliczki informacyjne

Na każdym urządzeniu na terenie siłowni należy zamontować po jednej tabliczce

informującej o numerze katalogowym urządzenia, numerze normy na zgodność z którą

posiada certyfikat, nazwie oraz dacie produkcji i danych producenta. Tabliczki należy

umocować w takich miejscach, by nie stanowiły zagrożenia dla osób korzystających

z urządzeń.

3.4.1.Tablica informacyjna

Zaproponowany format tablicy informacyjnej umożliwia zamieszczenie w sposób czytelny

dla użytkowników siłowni, regulaminu określającego zasady i warunki

korzystania z obiektu oraz zawierającego nazwę i adres siłowni plenerowej ,numery

telefonu do zarządcy obiektu oraz numery telefonów alarmowych.

# 4.Sprzęt

# Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

# niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 	przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w opracowaniu.

# Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany

# w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.

# Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie

# jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu

# nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w opracowaniu, w terminie przewidzianym w umowie.

6.Wykonanie robót

6.1.Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość

stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z opracowaniem.

# 6.2. Roboty ziemne .

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić roboty związane z niwelacja

terenu ,roboty pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych. Wykopy pod fundamenty

należy wykonać zgodnie z PN.

Roboty ziemne obejmują ;

- wykonanie wykopów pod fundamenty zgodnie z instrukcją producenta urządzeń

Przy wykonywaniu wykopów  powinny być przestrzegane wymagania ;

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna być naruszona,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ,aby zapewnić dokładność wykonywania

powierzchni podłoża  należy pozostawić na dnie wykopu warstwę ,która należy usuwać

ręcznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny być rozebrane ,

- podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

instalacji należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z właściwą jednostka zarządzającą

dalszy sposób wykonywania robót ,

- jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty  do identyfikacji,

należy przerwać prace i zawiadomić Zamawiającego ,

- dno wykopu przed przystąpieniem do jego zasypywania powinno być odwodnione  i

oczyszczone

- zasyp wykopów warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu,

- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposób uniemożliwiający  wpadnięcie do

niego ,teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw

sztucznych ,umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokość 1,1 m i w odległości 1m od

krawędzi  wykopu.

6.3. Fundamenty

Fundamenty należy wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się ,uderzenia).

Cokoły , podstawy fundamentowe, elementy mocujące urządzenia oraz wszelkie części

wystające z  fundamentów ,takie jak końce śrub (chyba, że zostały odpowiednio

zabezpieczone ) ,należy umieszczać co  najmniej 400 mm  poniżej powierzchni

użytkowania .Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją

producenta. Elementy betonowane w  gruncie zalać betonem  B 20.Urządzenia mocować

nie wcześniej niż po osiągnięciu 80 % wytrzymałości  betonu. W przypadku wcześniejszego

montażu urządzeń zabezpieczyć ( unieruchomić ) przed używaniem do  czasu osiągnięci

przez beton żądanej wytrzymałości.

6.4. Montaż urządzeń

Zaleca się ,aby urządzenie było instalowane w bezpieczny  sposób, a także zgodnie z

krajowymi przepisami  budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy

PN-EN 16630:2015-06.

Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji

przed przyjęciem zamówienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu

umożliwiającą prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie .

Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane ,jeżeli dotyczą ;

- przestrzeń minimalną

- wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i

rozmiarem nawierzchni)

- możliwość wymiany konkretnych elementów urządzeń oraz ich części składowych,

- wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia ,

- świadectwo  zgodności z Normą PN-EN 16630:2015-06.

Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe

związać z gruntem za  pomocą nóg urządzenia lub kotew stalowych mocowanych

na prefabrykatach betonowych. Na stałe związane z gruntem poprzez fundamenty ,

wg instrukcji producenta, powinny być także elementy malej architektury:

tablica informacyjna, kosz na śmieci, stół do szachów z siedziskami, ławki.

6.5 Wykonanie trawnika z siewu i sadzenie drzew

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren powinien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany i splantowany,

- w sąsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne mają być

wykonywane ręcznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

- trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej

wymieszanej z kompostem i nawozami mineralnymi,

- rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne, hydrożel

i wymieszać z ziemią,

- przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem –

kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 kg na 40 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału gładkiego,

- po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5 - 1 cm pod powierzchnią

ziemi,

- krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu:

· Życica trwała – 25%,

· Kostrzewa czerwona – 50%,

· Kostrzewa owcza – 10%,

· Wiechlina łąkowa – 15%.

Trawy wchodzące w skład mieszanki mają małe wymagania pokarmowe, dużą odporność

na susze i mróz , tolerancje na silne zasolenie i znaczną koncentrację metali ciężkich.

Tworzą gęstą i możliwie niską darń, bez konieczności częstego koszenia.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew:

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

- pora sadzenia – jesień/wiosna/lato

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją

projektową,

- dołki pod drzewa powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć wielkość

wskazaną w opracowaniu,

a) dla drzew liściastych – O 0,7 m i gł. 0,7 m,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się od 0 do 5 cm głębiej jak w szkółce.

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

7.Kontrola jakości robót

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów

Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót

ponosi Wykonawca.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały ,które posiadają

certyfikat na znak  bezpieczeństwa wykazujący ,ze zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi  na podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA

z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

Po zakończonej instalacji nowej siłowni plenerowej zaleca się kontrolę wstępną wykonaną

przez osobę kompetentną,  w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego w celu oceny

zgodności z odpowiednią częścią PN-EN 16630:2015-06.

W przypadku usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ,zaleca się ich bezzwłoczne

usunięcie na koszt  Wykonawcy. Jeżeli usunięcie usterek nie  jest możliwe od razu ,zaleca

się zabezpieczenie urządzenia w sposób  uniemożliwiający u zbytkowanie ,np.

unieruchamiając je lub wycofując z użycia do momentu usunięcia usterki.  Zaleca się

sprawdzanie i konserwowanie urządzenia i jego elementów  zgodnie z instrukcjami

producenta , z częstotliwością nie mniejszą niż jest przez niego zalecana .

8.Obmiar robót

# 8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z opracowaniem i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9.Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy ,gdy zostaną

zgłoszone do odbioru i będą  zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami Zamawiającego .

Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z opracowaniem ,specyfikacją

techniczną i wymaganiami  Zamawiającego ,jeżeli wszystkie pomiary i badania  dadzą

wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości

wykonawczych Zamawiający ustali  zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci

wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe  Wykonawca wykona na własny

koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego .

10.Podstawa płatności

Według umowy.

11. Przepisy związane

# 11.1. Normy .

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami

dotyczącymi wyposażenia siłowni plenerowych oraz innymi normami związanymi :

- PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-B -06250 Beton zwykły

- PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- PN-B -32250 Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw .