1. Wstęp.

Opracowanie niniejsze, wykonano na zlecenie Gminy Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie przy ul. Saperów 24.

Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbędnych prac wiertniczych i badań geolo- gicznych związanych z odwierceniem otworu poszukiwawczo- eksploatacyjnego na potrzeby wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowość Magnuszew. Wiercenie będzie zlokalizowane na terenie działki nr 1113/6 przy ul. Partyzantów w Magnuszewie.

Gmina Magnuszew zgłosiła zapotrzebowanie wody w ilości około 50.0 m3/godz, to jest w wysokości zapotrzebowania wody, z uwzględnieniem zapotrzebowania perspektywicznego.

Pobór wody podziemnej, z projektowanego ujęcia, jako szczególne korzystanie z wody, zgodnie z art. 36. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne, jednolity tekst Dz. U. z 2005 r, Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami, będzie regulowane przepisami cytowanej ustawy i będzie wymagało pozwolenia wodnoprawnego.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu wykorzystano następujące materiały:

- Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii "B" z utworów czwartorzędowych dla wo- dociągu wiejskiego w Magnuszewie, województwo Radomskie, oprac. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie, Zakład w Lublinie, 20-328 Lublin, ul. L. Herc 3, w sierpniu 1988 r

- Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla wodociągu w Magnuszewie, gmina Magnuszew, powiat Kozienicki oprac. Pracownia Projektów Ochrony Środowiska, Wiesław Wieczorek, 25-409 Kielce, ul. Gałczyńskiego 3/23 w czerwcu 2000 roku.

- Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla wodociągu w Magnuszewie, gmina Mag- nuszew, powiat Kozienicki, oprac. Pracownia Projektów Ochrony Środowiska, Wiesław Wieczorek, 25-409 Kielce, ul. Gałczyńskiego 3/23 w czerwcu 2000 roku

- Aneks do operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędo-wych  dla potrzeb wodociągu "Magnuszew" oraz na eksploatację urządzeń wodnych, oprac. Pracownia Projektów Ochrony Środowiska, Wiesław Wieczorek, 25-409 Kielce, ul. Gałczyńskiego  numer 3/23 w sierpniu 2005 r,

- Ocena stanu technicznego studni wierconej nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie, gm. Magnuszew, pow. Kozienicki, woj. Mazowieckie, oprac. Przedsię- biorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul Berezyńska 39, w paźdz 2005 r

- Projekt prac geologicznych na wykonanie studni zastępczej nr 2 na terenie stacji uzdat-niania wody w Magnuszewie, gm. Magnuszew, pow.Kozienicki, oprac. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul Berezyńska 39, w maju 2006 r

- Projekt prac geologicznych na likwidację otworu studziennego nr 1 ujmującego wodę z utworów trzeciorzędowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie, gmina Magmuszew, powiat Kozienicki, oprac. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul Berezyńska 39, w sierpniu 2006 r

- Dokumentacja geologiczna zlikwidowanej studni nr 1 ujmującej wody podziemne z utworów trzeciorzędowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie, gmina Magnuszew, powiat Kozienicki, oprac.  EKO-HYDROGEO J.B. Jan Bryła, 92-503 Łódź, ul. B. Smetany 5/20,

- Dodatek Nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód pod     ziemnych z utworów trzeciorzędowych dla wodociągu w Magnuszewie, oprac. Za  kład Robót Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych HYDROWIERT S.C. 36-400 Bełcha- tów, ul. 19 Stycznia nr 15, Łódź, październik 2006 r,

- Dokumentacja geologiczna zlikwidowanej studni nr 1 ujmującej wody podziemne z utworów trzeciorzędowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie, oprac. EKO-HYDROGEO J.B. Jan Bryła, 92-503 Łódź, ul. B. Smetany 5/20,

- Operat wodnoprawny  na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie, oprac. Zakład Robót Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych HYDROWIERT s.c. 36-400 Bełchatów, ul. 19 Stycznia nr 15, Łódź, październik 2006 r,

- informacje z nadzoru geologicznego podczas wiercenia studni ujmującej wody trzecio-rzędowe w Mniszewie, studnia w dokumentowaniu,

- Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz 50 Radom, Państwowy Insty- tut Geologiczny, Jan Malinowski 1986 r,

- Mapa topograficzna w skali 1: 25 000, arkusz 283.24 Maciejowice

- Mapa topograficzna w skali 1: 50 000, arkusz M-34-7-D Magnuszew

- Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz 635 Magnuszew, Państwowy Instytut Geologiczny, Józef Włostowski, 1998 r

- Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz 635 Magnu- szew, Państwowy Instytut Geologiczny, Józef Włostowski, 1998 r

- literatura fachowa dotycząca przedmiotu,

- informacje uzyskane od Użytkownika ujęcia

Niniejszy projekt wykonano przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi do cytowanej ustawy;

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne z późniejszymi zmianami, wraz z przepisami wykonawczymi do cytowanej ustawy

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmia-nami, wraz z przepisami wykonawczymi do cytowanej ustawy,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach, z późniejszymi zmianami, wraz z prze-pisami wykonawczymi do cytowanej ustawy.

- Polska Norma PN-G-02318, Studnie wiercone, Zasady projektowania, wykonania i odbioru, grudzień 1994;

- Polska Norma PN-G-02321, Studnie wiercone, Obudowa i wyposażenie, czerwiec 1997.

2. Opis dotychczasowych wierceń w rejonie projektowanych prac i badań.

Obszar projektowanych prac i badań  jest dość dobrze rozpoznany, tak pod względem budowy geologicznej, jak i warunków hydrogeologicznych, w zakresie występowania czwartorzędowego i trzeciorzędowego. W niedalekiej odległości od projektowanego otworu poszukiwawczo- eksploatacyjnego, na terenie ujęcia wiejskiego w Magnuszewie istnieją dwie studnie ujmujące trzeciorzędowe piętro (studnia nr 2- wykonana w czerwcu 2005 r i studnia nr 2a - wykonana we wrześniu 2006 r).

W odległości około 6 km na wschód, z lekkim odchyleniem ku północy, w miejscowości Wilga (na wschodnim brzegu Wisły), na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "WALTER" znajduje się studnia o głębokości 195.0 metrów, ujmująca oligoceńską warstwę wodonośną.

Na terenie ujęcia dla wsi Mniszew znajduje się studnia ujmująca trzeciorzędowe piętro wodonośne, o głębokości 120.0 metrów, wykonana w 2001 roku.

W odległości około 18 km na południe, w miejscowości Ryczywół i w Woli Chodkowskiej znajdują się studnie ujmujące trzeciorzęd, ich głębokości to odpowiednio 146.5 m oraz 131.0 metrów.

Wymienione studnie posiadają rozpoznane parametry hydrogeologiczne, ich wartości są zestawione w tabeli, stanowiącej Załącznik Nr 2.

Informacje dotyczące cytowanych studni, zawarte w ich dokumentacjach były dwukrotnie weryfikowane: podczas opracowywania Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000, arkusz Radom w latach 1985 -89, oraz podczas opracowywania Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Magnuszew, w latach 1996 - 1998. Materiały z wierceń wykonanych w okresie późniejszym nie były weryfikowane. Ich wiarygodność jest różna. Swoją opinię o jakości materiałów archiwalnych, autor niniejszego projektu opiera na porównaniu profili geologicznych studni nr 2 wykonanej w roku 2005 na terenie ujęcia w Magnuszewie, z profilem studni nr 2a wykonanej w roku 2006, w odległości około 35 metrów od studni nr 2. Różnice w profilu geologicznym zestawia się w tabeli niżej.

Tabela 1.

| opis | Studnia nr 2, wykonana w 2005 r | Studnia nr 2a, wykonana w 2006 r |
| --- | --- | --- |
| strop warstwy wodonośnej | 92.0 m ppt 11.6 m npm | 100.0 m ppt 3.89 m npm |
| miąższość warstwy wodonośnej | 33.0 m | > 42.0 nieprzewiercona |
| granulacja warstwy wodonośnej | piaski drobnoziarniste | piaski drobnoziarniste i piaski średnioziarniste, w prawie równej proporcji |
| warstwa węgla brunatnego | nie występuje | wyraźna warstwa o miąższości 6.0 metrów |
| iły zapiaszczone pod warstwą wodonośną | strefa 125.8 - 130.0 m nie przewiercone | warstwa wodonośna nie przewiercona poniżej głębokości 142.0 metry |

3. Ogólna charakterystyka terenu.

3. 1. Lokalizacja terenu projektowanych prac i badań.

Projektowany otwór poszukiwawczo- eksploatacyjny  zlokalizowany został na terenie działki nr 1113/6 przy ul. Partyzantów, w Magnuszewie.

Administracyjnie, miejscowość Magnuszew położona jest w województwie Mazowieckim, w powiecie Kozienickim, na obszarze gminy Magnuszew.

Obszar projektowanych  prac i badań  objęty jest mapą topograficzną w skali 1:50 000, w układzie współrzędnych geodezyjnych "1992", arkusz M-34-7-D Magnuszew.

Położenie topograficzne i geograficzne rejonu projektowanego otworu  w miejscowości Magnuszew precyzują współrzędne topograficzne i geograficzne odczytane z cytowanej  mapy, w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych "1992", w odwzorowaniu Gaussa- Krügera, elipsoida GRS- 80, zestawione w tabeli 2.

Tabela 2.

Graficznie, wstępna, lokalizacja projektowanego otworu  poszukiwawczo- eksploata- cyjnego przedstawiona jest na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 na Rysunku Nr 2. Rejon projektowanych prac i badań, przedstawia się na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 25 000, na Rysunku Numer 1.

3. 2. Morfologia i hydrografia.

Według podziału Polski na regiony fizyczno- geograficzne (J. Kondracki- Geografia fizyczna Polski, Mezoregiony fizyczno- geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994), omawiany  obszar  położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski (kod 31), w pod- prowincji Niziny Środkowopolskie (kod 318), w makroregionie Nizina Środkowo- mazowiecka (kod 318.7), na obszarze mezoregionu Dolina Środkowej Wisły (kod 318.75), w jego środkowej części, na lewym brzegu Wisły.

Dolina Środkowej Wisły ciągnie się od przełomu Wisły przez Wyżyny Polskie powyżej Puław do zwężenia doliny w Warszawie. Do tego mezoregionu zaliczono łąkowy taras zalewowy oraz wyższy wydmowy taras piaszczysty.

Szerokość tak rozumianej doliny wynosi około 10 - 12 km.

Region zajmuje powierzchnię około 1350 km2. Rzeka Wisła płynie w pobliżu lewego zbocza doliny, które pomiędzy ujściem Pilicy a Warszawą stanowi granicę denudacyjnej Równiny Warszawskiej, a na południe od Pilicy- Równiny Kozienickiej. Wisła rozlewa się szeroko, osiągając szerokość około 1 km, w korycie rzeki występują liczne kępy i mielizny. Dolinie towarzyszy szeroki zalewowy taras łąkowy, chroniony wałami przeciwpowodziowymi, na prawym brzegu zaś piaszczysty taras wydmowy, tylko fragmentarycznie występujący po lewej stronie rzeki.

Miejscowość Magnuszew położona jest na lewym brzegu Wisły, między ujściem Pilicy a ujściem Radomki do Wisły.

Głównym elementem hydrograficznym jest rzeka Wisła, która opływa Magnuszew od wschodu, dopływami Wisły, lewostronnymi są Radomka i Pilica, które wraz z licznymi dopływa mi stanowią bazę drenażu wód powierzchniowych, zbierając wody z powierzchni wysoczyzny i tarasów rzecznych i odprowadzają je do Wisły.

3. 3. Zarys budowy geologicznej w rejonie projektowanych prac.

Pod względem geologicznym, rejon projektowanych prac znajduje się w obrębie dużej jednostki strukturalnej, w obrębie Niecki Mazowieckiej. Jednostka zbudowana jest z utworów mezozoicznych, wypełniona osadami czwartorzędu i trzeciorzędu. Utwory starsze od trzecio- rzędu zostały nawiercone w badawczym otworze w Magnuszewie, który dowiercono do głębokości 3003.5 m.

Trzeciorzęd na omawianym obszarze reprezentowany jest przez osady paleogenu i neo genu. Paleogen wykształcony jest jako gezy, opoki, wapienie, margle i mułowce zaliczane do paleocenu oraz piaski, iły, mułki i węgiel brunatny- zaliczane do oligocenu.

Osady neogenu wykształcone są w postaci kompleksu piasków pylastych, drobno- i średnioziarnistych z domieszką pyłu węglowego, z niezbyt miąższymi warstewkami iłów.

Pliocen budują iły z przewarstwieniami mułków i piasków . Na osadach pliocenu zalega kompleks utworów czwartorzędu.

Graficznie schemat budowy geologicznej obszaru, pionowy rozkład warstw przedstawia się na przekroju geologicznym, na Rysunku Nr 4.

3. 4. Warunki hydrogeologiczne.

Wody podziemne na omawianym obszarze, według Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000, arkusz 50- Radom, wchodzą w skład regionu mazowieckiego (kod X), charakteryzującego się występowaniem  dwóch pięter wodonośnych w obrębie utworów kenozoicznych, dominującego piętra czwartorzędowego i dwudzielnego piętra trzeciorzędowego (poziomy mioceński i oligoceński).

Rejon na południe od Magnuszewa (rejon od Lublina przez Kozienice po Głowaczów) wchodzi w skład podregionu południowomazowieckiego (kod IX 4), gdzie dodatkowo występuje kredowe piętro wodonośne. Rejon projektowanych prac położony jest w Regionie Mazowieckim (kod IX), w Podregionie Środkowomazowieckim (kod IX 2) na obszarze Rejonu Doliny Środkowej Wisły (kod IX 2B).

Na omawianym obszarze występują dwa poziomy wodonośne w utworach trzeciorzę- dowych: mioceński i oligoceński. Są one słabo rozpoznane, utwory te zostały ujęte dwoma otworami studziennym w miejscowości Wilga na północny wschód od Mniszewa, w  Magnu- szewie oraz w Ryczywole, na południe od Magnuszewa. W ostatnich miesiącach roku 2007, w miejscowości Mniszew został odwiercony otwór poszukiwawczo- eksploatacyjny (w dokumentowaniu), rozpoznający warstwy wodonośne trzeciorzędu do głębokości 200 metrów.

Dodatkowego  materiału dostarczają trzy studnie ujmujące trzeciorzędowe piętro wodo- nośne, dwie wykonane w latach 2000 - 2005 (studnie nr 1 i nr 2) oraz studnia nr 2A na terenie ujęcia komunalnego w Magnuszewie.

Trzeciorzędowe piętro wodonośne prowadzi wody pod ciśnieniem, z niewielkim samo wypływem. Lustro wody w studniach ujęcia w Magnuszewie stabilizuje się 0.5 m ponad po- wierzchnią terenu, to jest na rzędnej około 104.39 m npm (studnia nr 2A), w studni nr 1 w Mniszewie woda stabilizuje się 0.8 m ponad powierzchnią terenu.

Trzeciorzędowe piętro wodonośne, na omawianym obszarze posiada znaczenie użytkowe charakteryzuje się wydajnościami około 30.0 m3/godz, współczynniki filtracji wyznaczone na podstawie wyników pompowania studni ujęcia w Magnuszewie osiągają wartości 0.00001301 - 0.0000083 m/sek. Wydajności jednostkowe z tych studni osiągają wartości 0.625 - 1.49 m3/ godz/ 1 metr depresji. Ostatnie badania w Mniszewie dostarczają informacji, iż z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego można się spodziewać wydajności ponad 50 m3/godz

Ogólną sytuację hydrogeologiczną obszaru przedstawia się na wycinku Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 200 000, na Rysunku Nr 3.

3. 5. Jakość i chemizm wód podziemnych.

Jakość wody z trzeciorzędowego piętra wodonośnego, przewidywanego  do ujęcia jest uzależniona od charakteru utworów wodonośnych, ich rozprzestrzenienia, głębokości występowania oraz warunków zasilania. Wody trzeciorzędowe są wodami słodkimi o ogólnej mineralizacji zawartej w granicach 287 mg/dm3 , są wodami średniotwardymi o twardości ogólnej w granicach  2.5 - 6.4 mval/dm3 . Wody z piętra trzeciorzędowego  są wodami słabo alkalicznymi (pH 7.1 - 8.0). Związki żelaza i manganu występują w ilościach zwiększonych, woda będzie wymagała uzdatniania w zakresie odżelaziania i odmanganiania przed podaniem jej do sieci wodociągowej.

4. Projekt prac geologicznych.

Dla pokrycia zapotrzebowania wody perspektywicznego oraz dla awaryjnego źródła wody, zgłoszonego przez inwestora w ilości około 50 m3/ godz, na potrzeby sieci wodociągowej w Magnuszewie, po przeanalizowaniu archiwalnych materiałów geologicznych projektuje się wykonanie jednego otworu poszukiwawczo- eksploatacyjnego z przebadaniem całej strefy wodonośnej trzeciorzędu.

Gmina Magnuszew, jako Inwestor jest skłonna przeprowadzić rozpoznanie hydrogeologiczne piętra trzeciorzędowego na terenie miasta.

W miejscu projektowanego otworu poszukiwawczo- eksploatacyjnego przewiduje się następujący profil geologiczny:

00.0 - 45.0 m piasek różnoziarnisty, pospółka piaszczysto- żwirowa, żwir           Czwartorzęd

45.0 - 50.0 m mułki, mułki piaszczyste

50.0 - 55.0 m piasek różnoziarnisty, pospółka piaszczysto- żwirowa, żwir

55.0 - 92.0 m iły o różnej barwie, w spągu możliwe iły zapiaszczone		Trzeciorzęd

92.0 - 100.0 m węgiel brunatny

100.0 - 145.0 m piaski drobno- i średnioziarniste

145.0 - 150.0 m iły o różnej barwie

150.0 - 155.0 m piaski drobno- i średnioziarniste

155.0 - 180.0 m iły

180.0 - 200.0 m piaski drobno- i średnioziarniste

200.0 - 210.0 m iły

przewiduje się napotkanie następujących horyzontów wodonośnych:

lustro wody nawiercone: 3.50 m;   100.0 m;

lustro wody ustalone:      3.50 m;     +1.0 m;

4. 1. Prace wiertnicze.

Projektuje się dwa warianty prac wiertniczych i badań hydrogeologicznych.

WARIANT  1- wykonanie wiercenia o głębokości około 210.0 metrów, przebadanie

wszystkich  warstw wodonośnych trzeciorzędu, ujęcie najbardziej

wydajnej strefy,

WARIANT  2- odwiercenie otworu o zbliżonej głębokości do studni istniejących na

terenie ujęcia komunalnego i ujęcie do eksploatacji już stwierdzonej

warstwy, głębokość tego wiercenia wyniosłaby około 149 metrów.

W wariancie 2 przewiduje się możliwość przegłębienia otworu o około 15%, stąd ogólny koszt wiercenia otworu według wariantu 2 może być zwiększony o około 22 metry w stosunku do planowanej głębokości.

Do wiercenia projektuje się zastosować urządzenie wiertnicze z napędem mechanicz- nym, z uwagi na poszukiwawczy i rozpoznawczy charakter wiercenia projektuje się metodę udarowo- okrętną.

WARIANT 1- wiercenie do głębokości około 210 metrów

Do wiercenia projektuje się następujące kolumny rur:

- rury robocze  24" do głębokości 47.0 m, po zakończeniu pompowania zostaną z otworu wyciągnięte  rury  20" do głębokości 57.0 m, pozostaną w otworze jako rury obsadowe, zamykające zawodnioną strefę czwartorzędu

- rury robocze  18" do głębokości 100.0 m, zostaną z otworu wyciągnięte,

- rury robocze " do głębokości 150.0 m, zostaną z otworu wyciągnięte

- rury robocze  14" do głębokości około 210.0 m, po zabudowaniu filtru i wykonaniu obsypki żwirowej, technologicznej (usztywniającej) zostaną wyciągnięte

Przy głębokości otworu 145.0 m, 155.0 m, 200.0 metrów zostanie opuszczony do otworu filtr siatkowy z rury stalowej i wykonane zostanie pompowanie kontrolne.

W przypadku ujmowania całej strefy dopływu (przy głębokości około 210 metrów), konstrukcja otworu będzie następująca:

- rura podfiltrowa DN 200, typ SBF-KV o długości 5.0 m

- czynna część filtru, rura DN 200, typ SBF-KV z okładziną żwirową o długości 20.0 m

- rura międzyfiltrowa DN 200, typ SBF-KV o długości 25.0 m

- czynna część filtru, rura DN 200, typ SBF-KV z okładziną żwirową o długości 5.0 m

- rura międzyfiltrowa DN 200, typ SBF-KV o długości 5.0 m

- czynna część filtru, rura DN 200, typ SBF-KV z okładziną żwirową o długości 45.0 m

- rura nadfiltrowa DN 200, typ SBF-KV o długości 100.0 m

Do zabudowy kolumny filtrowej projektuje się rury PCV produkcji POL- BUD w Łodzi, producent tych rur posiada wszelkie certyfikaty (Załącznik Nr 3 i Nr 4) dopuszczające rury do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia.

W strefie głębokości 210.0 -  90.0 m zostanie wykonana obsypka technologiczna (usztywniająca) ze żwiru filtracyjnego.

W przypadku ujęcia krótszej strefy, długości poszczególnych części filtru zostaną skorygowane przez geologa nadzorującego.

Graficznie, konstrukcja otworu i sposób zafiltrowania według wariantu 1, przedstawiony jest na Rysunku Nr 6.

WARIANT  2- wiercenie do głębokości około 149 metry   (+ 22.0 metry)

Do wiercenia zostaną użyte 3 kolumny rur o następujących średnicach:

- rury robocze  20" do głębokości 47.0 m, zostaną wyciągnięte z otworu,

- rury robocze  18" do głębokości 100.0 m, zostaną z otworu wyciągnięte,

- rury robocze " do głębokości 149.0 m (+22.0 m), zostaną z otworu wyciągnięte

Przy głębokości 149.0 m, do otworu zostanie opuszczona kolumna filtrowa o następu- jących wymiarach:

- rura podfiltrowa PCV DN 200 SBF-KV o długości 5.00 m

- czynna część filtru, rura PCV DN 200 SBF-KV z okładziną żwirową, dług. 45.0 m

- rury nadfiltrowa PCV DN 250 SBF- KV o długości 101.0 m, (1 metr ponad powierz                 chnię terenu)

W strefie głębokości 149.0 - 100.0 m ppt należy wykonać obsypkę technologiczną (usztywniającą) ze żwiru filtracyjnego.

W strefie głębokości 100.0 - 42.5 m ppt, przestrzeń pierścieniową DN 200/ 18" należy wypełnić gęstym mleczkiem iłowym.

W strefie głębokości 42.5 - do pow. przestrzeń pierścieniowa DN 200/  20" zostanie wypełniona materiałem z samozasypu.

Rury robocze stalowe należy z otworu wyciągnąć, w otworze pozostanie tylko kolumna filtrowa.

4.  2. Badania i pomiary hydrogeologiczne.

Podczas wiercenia należy pobierać próby przewiercanych skał z każdej makroskopowo wyróżniającej się warstwy. W przypadku większych miąższości próby pobierać w odstępach co 2 metry. Ze strefy przewidywanej do ujęcia  próby pobierać co 1 metr, z tej strefy, jeżeli to będzie konieczne, zostaną wykonane analizy granulometryczne materiału warstwy wodonośnej, przewiduje się wykonać 8 analiz granulometrycznych.

Próby z wiercenia, jako próby czasowego przechowywania, wykonawca prac wiertni czych winien przechowywać w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r, w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych, Dz. U. Nr 153, poz. 1780.

Po zabudowaniu kolumny filtrowej i wykonaniu obsypki filtracyjnej, usztywniającej, w studni należy wykonać pompowanie oczyszczające, wstępnie czas oczyszczania studni określa się na 36 godzin, jednakże nie krócej niż do uzyskania bezbarwnej, klarownej, pozbawionej zawiesin wody.

Pompowanie oczyszczające należy rozpocząć od wydajności minimalnej, stopniowo zwiększanej aż do wydajności maksymalnej zastosowanej pompy. Do pompowania tak oczysz- czającego, jak i pomiarowego należy zastosować pompę umożliwiającą uzyskanie minimum 80.0 m3/godz, przy podnoszeniu około 50 metrów.

Studnię można uznać za oczyszczoną jeżeli po trzykrotnym włączeniu i wyłączeniu pom py, przy maksymalnej wydajności, woda nie zmętnieje.

Pompowanie oczyszczające zakończyć stabilizacją lustra wody w czasie około 24 godz. Lustro wody można uznać za ustabilizowane jeżeli różnica między 4 kolejnymi pomiarami  w odstępach co 1 godzina będzie nie większa niż 1 centymetr.

Podczas stabilizacji lustra wody w studni należy przeprowadzić dezynfekcję zgodnie z Polską Normą PN-G-02318.

Pompowanie pomiarowe studni należy wykonać w warunkach przepływu ustalonego z trzema wydajnościami, każdy stopień w czasie 24 godz, łącznie 72 godz. Pompowanie pomiarowe należy zakończyć stabilizacją lustra wody. Kryterium ustabilizowania lustra wody takie samo jak podczas stabilizacji po oczyszczaniu studni.

Przed zakończeniem pompowania pomiarowego należy pobrać jedną próbę wody do badania fizyczno- chemicznego i bakteriologicznego.

Z pompowań kontrolnych pobrać próby wody tylko do analizy fizyczno- chemicznej, przewiduje się wykonanie trzech analiz fizyczno- chemicznych wody (oznaczenie związków żelaza i manganu).

5. Odbiór jakościowy odwierconej studni zastępczej.

Dla określenia  właściwego oczyszczenia studni, po pompowaniu oczyszczającym należy wykonać pompowanie testowe w czasie 4 godziny, celem tego pompowania jest okreś- lenie wartości współczynnika "C", kryterium odbioru jakościowego według polskiej normy PN- G -02318 . W przypadku gdy wartość współczynnika "C" nie będzie zgodna z wartością normową, wykonawca studni winien wykonać zabiegi usprawniające dopływ wody do studni.

Woda z pompowania będzie odprowadzana na odległość około 300 metrów, do rowu przydrożnego. W przypadku prowadzenia rurociągu odprowadzającego, przechodzącego przez prywatne posesje, wnosi się do Zamawiającego o pomoc w uzyskaniu zgody właścicieli posesji na przeprowadzenie rurociągu odprowadzającego.

6. Ochrona środowiska.

Podczas wykonywania prac wiertniczych związanych z wierceniem otworu poszukiwa wczo - eksploatacyjnego  nie będą powstawały żadne odpady szkodliwe dla środowiska, produktem ubocznym wiercenia będzie urobek wydobywany w trakcie wiercenia. Urobek jest mieszaniną naturalnego materiału, jak piasek o różnej granulacji, pospółka i żwir, ił i mułki wymieszany z wodą podziemną.

Po odwierceniu otworu urobek należy wywieźć na gminne składowisko odpadów, fakt złożenia urobku na składowisku, wykonawca, powinien udokumentować odpowiednim dokumentem.

Podczas prac wiertniczych będzie emitowany hałas o natężeniu jak od samochodu ciężarowego z silnikiem wysokoprężnym. Podczas prowadzenia prac wiertniczych, praca wiertnicy może stwarzać pewien dyskomfort dla otoczenia.

7. Harmonogram prac.

Przewiduje się następujący harmonogram prac i badań związanych z pracami wiertni- czymi na terenie działki nr 1113/6 przy ul. Partyzantów w Magnuszewie.

Do wykonania wierceń rozpoznawczych zostanie zastosowana wiertnica mechaniczna,  do wierceń metodą udarowo- okrętną.

- organizacja placu wierceń i montaż urządzenia wiertniczego		1 tydzień

- wiercenie otworu poszukiwawczo- eksploatacyjnego			8 tygodni

- badania w otworze na różnych głębokościach				3 tygodnie

- filtrowanie, oczekiwanie na filtr, analizy granulometryczne			3 tygodnie

- pompowanie pomiarowe, stabilizacja i dezynfekcja studni			3 tygodnie

- demontaż urządzenia wiertniczego, porządkowanie terenu			1 tydzień

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych				4 tygodnie

- geodezyjna inwentaryzacja wykonanych prac				1 tydzień

8. Forma opracowania wyników wykonanych prac i badań.

Wyniki wykonanych prac i badań zostaną opracowane w formie dokumentacji hydro- geologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych.

Wykonaną studnię, po wykonaniu obudowy należy zaniwelować i wykonać geodezyjną inwentaryzację studni, obudowy i podziemnego przyłączenia studni do stacji uzdatniania wody.

Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach.

9.  Wnioski.

1. Wszystkie prace i badania powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

2. Geolog nadzorujący prace i badania na bieżąco będzie korygował założenia projektowe.

3. Wyniki zaprojektowanych prac i badań należy opracować w formie dokumentacji hydrogeo

logicznej ujęcia.

4. Zaprojektowane prace i badania powinna wykonać specjalistyczna firma wiertnicza lub stu-

dniarska, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami, odpowiednim urządzeniem i sprzę-

tem pomocniczym.

5. Wobec poszukiwawczego charakteru prac i badań, wnioskuje się o upoważnienie geologa

nadzorującego prace  i badania do bieżącej korekty założeń projektowych , zawartych w

niniejszym opracowaniu w zakresie 15%.

6. Wnioskuje  się  o uznanie  prób z wiercenia jako próby czasowego przechowywania,  zgod-

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19  grudnia 2001 r, w sprawie  gro

madzenia i udostępniania  próbek i dokumentacji geologicznych, Dz. U. Nr 153, poz. 1780.

7. Niniejszy  projekt,  jego  4 egzemplarze,  należy  przedłożyć  w  Starostwie Powiatowym w

Kozienicach w celu zatwierdzenia.

8. Wnioskuje się o zatwierdzenie niniejszych założeń projektowych w całości i bez zastrze-

żeń, z okresem ważności do dnia 31 grudnia  2009 r.

Łódź, marzec 2007 r.