WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ na dostawę autobusu.

Stosownie do art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje (poprawia) błędy pisarskie w s.i.w.z na dostawę autobusu

w p-cie III. Parametry ogólne :

- pojemność autobusu : minimum 19 miejsc siedzących + kierowca + 2 miejsca na wózki  po demontażu odpowiedniej liczby siedzeń

- szerokość min. 1950 mm

- długość całkowita w przedziale od 7 m do 8 m

- rozstaw osi min. 3900 mm

- wysokość wewnętrzna  minimum 1950mm

- dopuszczalna masa minimum 5400kg

- autobus przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

przedział pasażerski :

jest „- ogrzewanie niezależne wodne minimum 5 kW, izolacja termiczna rur wodnych, rury i złączki z materiałów odpornych na korozję wymienniki ciepła konwektorowego”

powinno być : - ogrzewanie niezależne wodne minimum 5 kW, izolacja termiczna rur wodnych, rury i złączki z materiałów odpornych na korozję wymienniki ciepła konwektorowe

silnik:

jest” - spełniający norę emisji zanieczyszczeń przynajmniej – euro 3”

powinno być - spełniający normę emisji zanieczyszczeń przynajmniej – euro 3

Wymagania stawiane Wykonawcy :

Jest - Pkt.1. Autobus musi posiadać stosowne homologacje, która należy załączyć do faktury

a powinno być : Autobus musi posiadać stosowne homologacje, która należy załączyć do oferty, - zgodnie z zapisem w pkt. VI.A.8.   s.i.w.z.

Magnuszew 2006-09-20

Wójt Gminy

Henryk Plak