Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W CHMIELEWIE

Przedmiotem zamówienia jest:

zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) lekkiego samochodu  ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Chmielewie, o konfiguracji, parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż:

| L.p. | OPIS WYMOGÓW | WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ (wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | DANE OGÓLNE |  |
|  | Marka | - |  |
|  | Rodzaj | Samochód ratowniczo – gaśniczy |  |
|  | Ilość drzwi | Min.4 |  |
|  | Ilość miejsc siedzących | Minimum 6 |  |
|  | Kolor | Elementy podwozia czarne Błotniki i zderzaki białe – RAL 9010 Kabina i zabudowa czerwone – RAL 3000 ( lakier niemetaliczny ) |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | Do 3500 kg |  |
|  | Pozostałe | Norma emisji spalin: min.Euro 5, Zbiornik paliwa minimum 300 km. Skrzynia biegów: manualna . Napęd 4x2 z blokadą tylnego mostu, oś tylna koła podwójne wyposażone w opony całoroczne z głęboką rzeźbą bieżnika. Wymiary pojazdu: rozstaw osi min. 3600 mm. - Wysokość zewnętrzna maksimum do 2900 mm. - Szerokość min. 2200 mm wraz z lusterkami bocznymi. - Długość pojazdu maks. 6500 mm. - Długość zabudowy min. 2900 mm. Hamulce: tarczowe na obu osiach, ABS, System ESP, Układ kierowniczy ze wspomaganiem Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, trwała, łatwo zmywalna Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, Wskaźnik temperatury zewnętrznej Światła przeciwmgielne, Miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwo zmywalnych odpornych na ścieranie. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny i przedziału sprzętowego przy wyłączonym silniku, kabina wyposażona w układ klimatyzacji. - radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, mocy 1-25 W, odstęp między kanałowy 12,5 kHz, ilość kanałów nie mniej niż 50 wraz z instalacją antenową. Dwa radiotelefony przenośne wraz z zamontowanymi ładowarkami samochodowymi z możliwością zaprogramowania minimum 50 kanałów Poduszka powietrzna kierowcy Lusterka podgrzewane, regulowane elektrycznie, składane ręcznie Fotel kierowcy regulowany w trzech płaszczyznach Trójkąt ostrzegawczy , apteczka i gaśnica Pełnowymiarowe koło zapasowe, Hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy Pojazd wyposażony dodatkowe wzmocnienie tylnego zawieszenia miechami pneumatycznymi wraz zewnętrznym układem zasilającym. |  |
| II. | SILNIK |  |
|  | Rodzaj | Wysokoprężny z turbodoładowaniem, wałek rozrządu napędzany łańcuchem |  |
|  | Paliwo | Olej napędowy |  |
|  | Moc silnika | Nie mniej niż 100 kW |  |
| III. | ZAKRES WYPOSAŻENIA |  |
|  | Wymagania ogólne i wyposażenie | -Oznakowanie typowe dla samochodów straży pożarnej Belka na dachu sygnałów świetlnych i dźwiękowych z napisem „STRAŻ” oraz lampa błyskowa z tyłu zabudowy - Lampy LED zamontowane w atrapie przedniej - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów - Zabudowa kontenerowa z konstrukcją szkieletową ze stali nierdzewnej - Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym wyposażony w drabinę strażacką trzyprzęsłową zamocowaną z lewej strony i węże ssawne fi 110 – 2szt. umieszczone w centralnej części dachu. Z prawej strony dachu z przodu maszt oświetleniowy, za masztem skrzynia z blachy aluminiowej o wymiarach 400/300/1600mm, zamykana i otwierana z góry. - Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wyjście na dach, stopnie z materiału antypoślizgowego, - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane automatycznie po otwarciu drzwi - Oświetlenie typu LED przedziału ładunkowego główny włącznik oświetlenia przedziału ładunkowego zainstalowany w kabinie kierowcy, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. - Maszt oświetleniowy pneumatyczny o wysokości 4,5m od podłoża Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy z z agregatem prądotwórczym minimum 2,5 kW zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o łącznej mocy minimum 2000 W, z możliwością sterowania w pionie i poziomie. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą ją do pozycji transportowej Stopień ochrony masztu IP 55 - Oświetlenie zewnętrzne pola roboczego wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1000 mm w warunkach słabej widoczności, oświetlenie platformy dachowej - Zabudowa przedziału sprzętowego zamykana żaluzjami bocznymi i tylną w układzie 2+2+1, żaluzje wodno i pyłoszczelne, - Szerokość żaluzji bocznych w zabudowie min. 1100 mm, tylnej min. 800 mm - Szuflady, tace wysuwane na sprzęt przeciwpożarowy z Sautomatyczną blokadą w pozycji zamkniętej oraz zabezpieczeniem przed wypadnięciem z prowadnic, posiadające oznakowanie ostrzegawcze w pozycji otwartej, Pierwsza skrytka z lewej strony - Szuflada wysuwana o nośności do 150 kg z mocowaniami na motopompę TOHATSU VC72AS, w górnej części półka o nośności 50kg, a na przedniej ścianie zabudowy zamocowany stojan hydrantowy i klucz do hydrantów Druga skrytka z lewej strony - w górnej półka wyposażona min. 8 węży tłocznych, (4 W52, 4 W75) - w części centralnej półka wyposażona w rozdzielacz z zaworami kulowymi, klucze do węży i dwie prądownice typu turbo. - w dolnej części wysuwany podest pod motopompę pływającą NIAGARA Skrytka tylna - Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy z linią szybkiego natarcia i zbiornikiem 300 litrów agregat wysokociśnieniowy o wydajności pompy minimum 50 dm³/min, ciśnienie 40 bar, zbiornik wody zakończony nasadą umożliwiającą tankowanie wody, , linia szybkiego natarcia na zwijadle min. 40 mb z prądownicą pistoletową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym- świadectwo CNBOP Nad agregatem półka stała o głębokości umożliwiającej przewóz deski ortopedycznej i w nią wyposażona Skrytka prawa przednia - Półka pionowa wysuwana pod aparaty tlenowe - Agregat prądotwórczy do zasilania masztu oświetleniowego Skrytka prawa tylnia Półka górna wyposażona w torbę PSP R1 wraz zawartością i szynami Kramera według obowiązujących norm Na dolnej półce zamocowana pilarka spalinowa do drewna o mocy min. 4 KM. Po obu stronach dodatkowe skrytki na sprzęt - Klamki, uchwyty wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą umożliwiać ich obsługę w rękawicach ochronnych, - Orurowanie wzmacniające przedni zderzak - zewnętrzny system ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed zapłonem silnika i prostownikiem - Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych - Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, zwłaszcza miejsc na urządzenia z napędem silnikowym i paliwem - - Reflektor pogorzeliskowy z możliwością zamontowania z przodu i z tyłu pojazdu. Gniazda przyłączeniowe do reflektorów w ochronie IP 55 - Samochód musi być wyposażony w wyciągarkę o sile ciągu minimum 3,5 tony i minimalnej długości liny 20 metrów zakończonej kauszą i hakiem. - elementy narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie takie jak: orurowanie zewnętrzne zderzaka przedniego, osłona dolnej części silnika chroniąca go przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
| IV. | WARUNKI GWARANCJI |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru |  |
| V. | DOKUMENTACJA |  |
|  | Świadectwo homologacji – na podwozie zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym | Dostarczyć z pojazdem |  |
|  | Karta pojazdu | Dostarczyć z pojazdem |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Dostarczyć z pojazdem. |  |
|  | Świadectwo dopuszczenia CNBOP | Dostarczyć z pojazdem. |  |

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP – świadectwo homologacji typu potwierdzające parametry oferowanego pojazdu.

Do parametrów nie określonych w powyższej specyfikacji należy stosować „WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ   - CNBOP”.

Magnuszew, dn. 25.06.2014