Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) lekkiego samochodu  ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Chmielewie, o konfiguracji, parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż:

| L.p. | OPIS WYMOGÓW | WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ (wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | DANE OGÓLNE |  |
|  | Marka | - |  |
|  | Rodzaj | Samochód ratowniczo – gaśniczy |  |
|  | Ilość drzwi | Min.4 |  |
|  | Ilość miejsc siedzących | min. 5 |  |
|  | Kolor | Elementy podwozia czarne Błotniki i zderzaki białe – RAL 9010 Kabina i zabudowa czerwone – RAL 3000 ( lakier niemetaliczny ) |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | Do 3500 kg |  |
|  | Pozostałe | Norma emisji spalin: Euro 5 Zbiornik paliwa minimum 300 km. Skrzynia biegów: manualna . Napęd 4x4 Wymiary pojazdu: - Wysokość zewnętrzna maksimum do 2900 mm. - Szerokość min. 2300 mm wraz z lusterkami bocznymi. - Długość pojazdu maks. 6500 mm. - Długość zabudowy min. 2200 mm. Hamulce: tarczowe na obu osiach, ABS, System ESP, Układ kierowniczy ze wspomaganiem Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, trwała, łatwo zmywalna Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, Wskaźnik temperatury zewnętrznej Światła przeciwmgielne, Miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwo zmywalnych odpornych na ścieranie. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, kabina wyposażona w układ klimatyzacji. - radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, mocy 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, ilość kanałów nie mniej niż 50 wraz z instalacją antenową. Poduszka powietrzna kierowcy Lusterka podgrzewane, regulowane elektrycznie, składane ręcznie Regulowany fotel kierowcy w trzech płaszczyznach Trójkąt ostrzegawczy , apteczka i gaśnica Pełnowymiarowe koło zapasowe, Hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy |  |
| II. | SILNIK |  |
|  | Rodzaj | Wysokoprężny z turbodoładowaniem |  |
|  | Paliwo | Olej napędowy |  |
|  | Moc silnika | Nie mniej niż 120KM |  |
| III. | ZAKRES WYPOSAŻENIA |  |
|  | Wymagania ogólne wyposażenia | -Oznakowanie typowe dla samochodów straży pożarnej Belka na dachu sygnałów świetlnych i dźwiękowych z napisem „STRAŻ” oraz lampa błyskowa z tyłu zabudowy - Lampy LED zamontowane w atrapie przedniej - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów - Zabudowa kontenerowa z konstrukcją szkieletową ze stali nierdzewnej - Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na drabinę strażacką trzyprzęsłową i węże ssawne fi 110 – 3szt. - Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wyjście na dach, stopnie z materiału antypoślizgowego, - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane automatycznie po otwarciu drzwi - Oświetlenie typu LED przedziału ładunkowego, główny włącznik oświetlenia przedziału ładunkowego zainstalowany w kabinie kierowcy, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. - Maszt oświetleniowy - Oświetlenie zewnętrzne pola roboczego wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1000 mm w warunkach słabej widoczności, oświetlenie platformy dachowej - Zabudowa przedziału sprzętowego zamykana żaluzjami bocznymi i tylną w układzie 2+2+1, żaluzje wodno i pyłoszczelne, - Szerokość żaluzji bocznych w zabudowie min. 1000 mm, tylnej min. 800 mm - Szuflady, tace wysuwane na sprzęt przeciwpożarowy z automatyczną blokadą w pozycji zamkniętej oraz zabezpieczeniem przed wypadnięciem z prowadnic, posiadające oznakowanie ostrzegawcze w pozycji otwartej, - Szuflada wysuwana o nośności do 100 kg, - Półki stałe wg zamówienia z uchwytami na sprzęt p/pożarowy, 2 szt. o nośności do 50 kg - Półka pod min. 8 węży tłocznych, rozmieszczenie według zapotrzebowania - konstrukcja skrytek zapewniająca możliwość regulacji ich wysokości - Podest dachowy w formie roboczej z materiału nierdzewnego antypoślizgowego z mocowaniami pod narzędzia p/pożarowe (np.: węże ssawne, drabina itp.) - Uchwyty do mocowania wyposażenia zgodnie z wymaganiami określonymi przez CNBOP - Klamki, uchwyty wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą umożliwiać ich obsługę w rękawicach ochronnych, - Orurowanie wzmacniające przedni zderzak - Skrzynia na dach z blachy aluminiowej o wymiarach 400/300/1600mm - zewnętrzny system ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed zapłonem silnika - Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych - Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, zwłaszcza miejsc na urządzenia z napędem silnikowym i paliwem - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy z z agregatem prądotwórczym minimum 2,5 kVA zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o łącznej mocy minimum 2000 W, z możliwością sterowania w pionie i poziomie. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą ją do pozycji transportowej Stopień ochrony masztu IP 55 - Reflektor pogorzeliskowy z możliwością zamontowania z przodu i z tyłu pojazdu. Gniazda przyłączeniowe do reflektorów w ochronie IP 55 - Samochód musi być wyposażony w wyciągarkę o sile ciągu minimum 3,5 ton i minimalnej długości liny 20 metrów zakończonej kauszą i hakiem - pojazd powinien mieć możliwość przewozu motopompy TOHATSU VC72AS, może być wymiennie z innym sprzętem. - elementy narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie takie jak: orurowanie zewnętrzne zderzaka przedniego, osłona dolnej części silnika chroniąca go przed uszkodzeniami mechanicznymi. - w zabudowie pułki aluminiowe z możliwością mocowania sprzętu mocowania na pułkach następującego sprzętu:, pompa pływająca Niagara 1 szt.,pompa hydrauliczn LUKAS i sprzęt ratownictwa Technicznego - w zabudowie pierwszej skrytki przewidziane mocowanie dla torby ratownictwa medycznego PSP-R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami KRAMERA, |  |
|  | Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | - Agregat wysokociśnieniowy z linią szybkiego natarcia i zbiornikiem 200-300 litrów agregat wysoko cisinieniowy o wydajności pompy minimum 40 dm³/min, ciśnienie 40 bar, zbiornik wody o pojemności minimum 200 litrów zakończony nasadą umożliwiającą tankowanie wody, linia szybkiego natarcia na zwijadle min. 40 mb z prądownicą pistoletową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym, |  |
| IV. | WARUNKI GWARANCJI |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru |  |
| V. | DOKUMENTACJA |  |
|  | Świadectwo homologacji – na podwozie zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym | Dostarczyć z pojazdem |  |
|  | Karta pojazdu | Dostarczyć z pojazdem |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Dostarczyć z pojazdem. |  |

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP – świadectwo homologacji typu potwierdzające parametry oferowanego pojazdu.

Do parametrów nie określonych w powyższej specyfikacji należy stosować „WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ   - CNBOP”.

Pojazd musi spełniać pkt.4.1, 4.2, 4.3.6 załącznika do rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143, poz. Nr 1002, wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz.U. Nr 85, poz.553)

Magnuszew, dn. 06.05.2014